SPIS   TREŚCI:

- OPIS TECHNICZNY str. 1-6

- Informacja BIOZ str. 7-10

3.	CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Projekt zagospodarowania - skala l : 500	rys. nr l

Profil podłużny - skala l : 100/500	rys. nr 2

Przekroje normalne -skala l : 50	rys. nr 3

Przekrój konstrukcyjny -skala 1:10	rys. nr 4

OPIS         TECHNICZNY

1.	Podstawa opracowania :

- umowa zawarta pomiędzy Gminą Poświętne , a

- Pracownią Projektów Budownictwa Lądowego w Piotrkowie Tryb.,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali l : 500 do celów projektowych,

- koncepcja zagospodarowania drogi,

- Rozporządzenie    Ministra    Transportu    i    Gospodarki    Morskiej    z    dnia
2-03-1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

- drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie   Ministra   Transportu   i   Gospodarki   Morskiej   z   dnia
30-05-2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

- drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,

- Polska Norma PN-S-2205 roboty ziemne, wymagania i badania,

- uzgodnienia robocze z inwestorem,

- wizja w terenie.

2.	Zakres opracowania  :

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlany na przebudowę fragmentu ulicy Cichej w miejscowości Poświętne na dług. 337,00 m. Teren inwestycji obejmuje dz. nr ew. 511.

Ul.Cicha włączona jest do ul.Głównej stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 739. Ze względu na długą procedurę administracyjną dotyczącą włączenia ulicy do drogi krajowej z niniejszego opracowania wyłączono odcinek skrzyżowania do opracowania w późniejszym terminie. Włączenie ul.Cichej do ul.Bielawskiej

zaprojektowano z uwzględnieniem wykorzystania istn. nawierzchni bitumicznej oraz celu zapewnienia dojścia do głównego ciągu pieszego do kościoła. Projektowany odcinek od strony południowej zostanie włączony do istn. nawierzchni bitumicznej ul.Bielawskiej o szer. jezdni 7,00 m.

3.	Stan istniejący :

Przedmiotowa ul.Cicha stanowi dojazd do kościoła.

Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową o szer. pas drogowego od 5,50 do 6,10 m . Projekt dowiązuje się do istn. niwelety ulicy, uwzględniając spadek poprzeczny od lewej do prawej strony ulicy.

Odprowadzenie wód deszczowych z jezdni poza pas drogowy jest nieuregulowane technicznie, wody deszczowe odprowadzane są powierzchniowo do istn. cieku wodnego. Brak rowów odwadniających.

4.	Rozwiązania projektowe :
Parametry techniczne drogi   :

Klasa ulicy D

Prędkość projektowa - Vp=30 km/h

Szerokość w liniach rozgraniczających — 5,50 - 6,10 m

Szerokość jezdni - 3,50 m

Szerokość ode. przedłużenia ul. Bielawskiej - 6,00 m

Szerokość poboczy w zależności od szer. pasa drogi od 0,00 do l ,00 rn

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny - 2 %

Spadek poprzeczny ul.Bielawskiej daszkowy -2%

Spadek podłużny - od 0,4% do 5 %

5. Konstrukcja jezdni :

Przekrój poprzeczny zaprojektowano jako drogowy, szer. jezdni 3,50-6,00 m.,

pow. jezdni głównej wg przedmiaru robót Konstrukcja jezdni:

Warstwa ścieralna z bet. asf. średnioziarnistego powierzchniowo zamkniętego (0-12,8 mm ) grub. 4 cm Podbudowa dwuwarstwowa :

Warstwa dolna z kruszywa łamanego (40-60 mm) stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm

Warstwa górna wzmacniająco-wyrównawcza z kruszywa łamanego  (0-31,5 mm ) stabilizowanego mechanicznie grub. średnio 8 cm

Ze względów ekonomicznych i występowaniu gruntów piaszczystych   zrezygnowano z warstwy odcinającej.

Grunt z korytowania należy wbudować w nasypy i ukształtować pobocza grub. warstwy średnio 10 cm.

6.	Odwodnienie :

W celu zapewnienia odprowadzenia wód deszczowych z odcinak jezdni biegnącego od km. 229,55 do km. 315,55, projektuje się wbudowanie krawężnika betonowego z oporem / patrz plan zagospodarowania /, na dalszych odcinakach wody deszczowe odprowadzane będą w teren powierzchniowo.

7.	Zjazdy  :

Planuje się adaptację parametrów istn. zjazdów.

Proj. zjazdy będą miały szer. max. 6,00 m, długość od krawędzi j ezdni do granicy wjazdu do posesji od 1,00-5,00 m . Istn. przepust średn. 0-30 cm w km. 220,60 zostanie oczyszczony istn. rów oczyścić i ewentualnie pogłębić na dług 20 m przed i za przepustem.

Konstrukcja   nawierzchni   na   przepustach   tłuczniowa   grub.   ok.    10   cm. Wykaz zjazdów w załączeniu.

Uwaga zalecenie : projektowane nowe zjazdy lokalizować indywidualnie w porozumieniu z właścicielami posesji.

8.	Roboty ziemne :

Projekt przewiduje korytowania pod konstrukcję drogi. Urobek wbudować w nasypy i pobocza.

Uwaga : w pobliżu urządzeń podziemnych roboty ziemne wykonywać ręcznie.

9.	Rozwiązanie wysokościowe :

Podczas realizacji zadania, należy zapewnić stały dozór geodezyjny. Współrzędne punktów charakterystycznych projektu, wyznaczono   na planie zagospodarowania.

10.	Organizacja ruchu :

Projekt przewiduje usytuowanie grupy znaków zakazu tj. B-25 (STOP) i znaku ostrzegawczego A-7. Usytuowanie znaków wg grafiki planu.

11.	Część kosztowa :

Część kosztowa inwestycji stanowi oddzielne opracowanie.

12.	Wnioski i uwagi :

- wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie
pod nadzorem właściciela uzbrojenia,

- roboty ziemne, należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-S-2205 - roboty
ziemne, wymagania i badania.

- w świetle znowelizowanego prawa budowlanego projekt podlega zgłoszeniu do
organów budowlanych o przystąpieniu do realizacji inwestycji.

•      inwestor we własnym zakresie pozyska grunty (użyczenie) w celu realizacji zadania.

CZĘŚĆ OPISOWA Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

dla przebudowy ul.Cichej w miejscowości Poświętne.

I.	Zakres robót w kolejności realizacji

- wykonanie tyczenia niwelety do proj. rzędnych

- korytowanie pod konstrukcję jezdni

- wykonanie  dwuwarstwowej  podbudowy z tłucznia  kamiennego
stabilizowanego mechanicznie

- ułożenie jednowarstwowej nawierzchni ścieralnej z bet. asf.  grub.
4 cm

- wykonanie poboczy z piasku

- wykonanie zjazdów z tłucznia

- ustawienie znaków pionowych

II.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na projektowanej trasie drogi istnieją obiekty budowlane zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi ulic.

III.	Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać za
grożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W zakresie robót drogowych do elementów mogących stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi można zaliczyć:

- wahadłowy ruch drogowy na czas prowadzenia przebudowy
drogi

- roboty ziemne - przy wykonywaniu koryta

- roboty budowlane nawierzchni jezdni - szczególnie  dot. ruchu
pieszego

Ula. Branża sanitarna

Nie występuje lllb. Branża elektryczna

Nie występuje

Nic. Branża telekomunikacyjna

N le występuje

IV.	Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji
robót budowlanych

Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas realizacji robót budowlanych   związanych z przebudową ulic to:

IV-1 Prowadzenie robót ziemnych - wykopów i nasypów (§6 pkt 1 lit. A -rozporządzenia*)

IV-2 Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej IV-2 Do zagrożeń zdrowotnych należeć będą też: hałas, wibracje i czynniki toksyczne

pochodzące od masy mineralno-bitumicznej

V.	Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział
dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy. (Tekst jedno
lity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 póz. 94 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bez
pieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, póz. 844,
zmiana: Dz.u. z 2002 r. nr 91, póz. 811) Dział II i Dział
IV - Rozdział 4

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny
być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr
62, póz. 288)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-

czas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, póz. 401)

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

(Dz.U. nr 26 póz. 313, zm.: Dz.U. nr 82, póz. 930)

*

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 póz. 1126)

Zamieszczenie ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i

ochrony zdrowia jest wymagane - umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i

zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:

- Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót
budowlanych

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych  na budowie w po
szczególnych okresach

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

VI.     Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Teren budowy powinien zostać oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami BHP. Pracujący sprzęt musi być również wyposażony w instrukcje BHP. Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót należy przeprowadzić szkolenie na stanowisku roboczym dotyczące specyfiki stosowanego sprzętu. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru posiadający co najmniej II stopień BHP. Należy zwrócić szczególną uwagę na roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie koparek, równiarek oraz przy sprzęcie do rozkładania i zagęszczania masy bitumicznej.

VII.   Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Zabezpieczenie robót drogowych będzie polegać na odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc i rejonów prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy będą wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni być wyposażeni w obuwie, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno być zorganizowane stanowisko p-poż. Oznakowane i wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy. Na zapleczu muszą być apteczki ze środkami pierwszej pomocy. Środkiem zapewniającym sprawną komunikację stanowi łączność telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniałym wypadku należy powiadomić bezpośredniego przełożonego, a w przypadku wypadku ciężkiego lub śmiertelnego, należy powiadomić Inspekcję Pracy i Prokuraturę Rejonową.

OPRACOWAŁ:

10

WYKAZ   ZJAZDÓW /strona lewa/

| l.p. | nr działek lub posesji | szer. proj. zjazdów (m) | dług. proj. zjazdów (m) | pow. proj. zjazdów (m2) | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 84 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |  |
| 2 | 76 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |  |
| 3 | 72 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |  |
| 4 | 491 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |  |
| 5 | 492 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |  |
| 6 | 68 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |  |
| 7 | 66 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |  |
| 8 | 62 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |  |
| 9 | 60 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |  |
| 10 | 58 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |  |
| 11 | 504 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |  |
| 12 | 52 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |  |
| 13 | 50 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |  |

Zjazdy :13 szt. x 15,00m2 - pow. :  195,00

WYKAZ   ZJAZDÓW /strona prawa/

| l.p. | nr działek lub posesji | szer. proj. zjazdów (m) | dług. proj. zjazdów (m) | pow. proj. zjazdów (m2) | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 83 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |  |
| 2 | 81 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | 2 szt |
| 3 | 79 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |  |
| 4 | 581 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |  |
| 5 | 75 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |  |
| 6 | 73 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |  |
| 7 | 588 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |  |
| 8 | 590 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |  |
| 9 | 63 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |  |
| 10 | 595 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |  |
| 11 | 599 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |  |
| 12 | 55 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |  |
| 13 | 604 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |  |

Zjazdy :14 szt. x 15,00m2 - pow. :  200,00 m2