SPIS   TREŚCI:

- OPIS TECHNICZNY str. 1-5

- Informacja BIOZ str. 6-9

3.	CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Projekt zagospodarowania - skala l : 500	rys. nr l

Profil podłużny - skala l : 100/500	rys. nr 2

Przekroje normalne -skala 1:50	rys. nr 3

Przekrój konstrukcyjny-skala l : 10	rys. nr 4

OPIS        TECHNICZNY

1.	Podstawa opracowania :

- umowa zawarta pomiędzy Gminą Poświętne , a

- Pracownią Projektów Budownictwa Lądowego w Piotrkowie Tryb.,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali l : 500 do celów projektowych,

- koncepcja zagospodarowania drogi,

- Rozporządzenie    Ministra    Transportu    i    Gospodarki    Morskiej    z    dnia
2-03-1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

- drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie   Ministra   Transportu   i   Gospodarki   Morskiej   z   dnia
30-05-2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

- drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,

- Polska Norma PN-S-2205 roboty ziemne, wymagania i badania,

- uzgodnienia robocze z inwestorem,

- wizja w terenie.

2.	Zakres opracowania  :

Przedmiotem   opracowania niniejszej dokumentacji   jest   projekt budowlany

na przebudowę fragmentu drogi gminnej przez wieś Dęborzeczka na dług.

432,00 m. Przebudową objęto jezdnię   wraz ze zjazdami gospodarczymi   do

zamieszkałych posesji i pól oraz porządkowaniu i uregulowaniu istn. rowów i

przepustów.

Istn. oznakowanie pionowe zaadaptowano.

3.	Stan istniejący :

Przedmiotowa droga to fragment drogi gminnej przez wieś Dęborzeczka. Droga posiada nawierzchnię częściowo tłuczniową o szer. ok. 4,00 m ( projekt dowiązuje się do istn. nawierzchni tłuczniowej ( adaptowaną jako podbudowa dla nowej nawierzchni bitum.). Odprowadzenie wód deszczowych z jezdni poza pas drogowy jest nieuregulowane technicznie. Istn. rowy wymagaj ą pogłębiania i czyszczenia.

Szerokość pasa drogowego - 9,00 - 11,50 m.

Ze względu na różnice w przebiegu istn. niwelety, zachodzi konieczność zmodernizowania niwelety.

4.	Rozwiązania projektowe :
Parametry techniczne drogi   :

Klasa drogi L

Szerokość w liniach rozgraniczających - 9,00 - 11,50 m

Szerokość jezdni -4,00 m

Szerokość poboczy - 2 x 0,75-1,00 m

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy - 2 %

Spadek podłużny- od 0,3% do 3 %

Całkowita długość drogi (objętej projektem ) - 432,00 m

Projektuje się renowację istn. rowów obustronnych.

5.	Konstrukcja jezdni :

Przekrój zaprojektowano jako drogowy, szer. jezdni 4,00 m.,

pow. jezdni - 1728,00 m2

Konstrukcja jezdni:

Warstwa ścieralna z bet. asf. (0-12,8 mm ) grub. 4 cm

Podbudowa jako warstwa wzmacniająco-wyrównawcza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie grub. średnio 10 cm

Adaptacja istn. konstrukcji nawierzchni jako podbudowy.

Pobocza żwirowe  szer. 0-75-1,00 cm , grub. warstwy średnio 10 cm.

6.	Odwodnienie :

Istniejące częściowe rowy, należy oczyścić, pogłębić i wyprofilować do projektowanego spadku podłużnego. Będzie to główny odbiornik wód deszczowych. Pochylenie skarp max. 1:1.

7.	Zjazdy  :

Planuje       się       adaptację       istn.       zjazdów       wraz       z       przepustami. Proj. zjazdy będą miały szer. max. 5,00 m, długość od krawędzi jezdni do granicy wjazdu do posesji 3,00 m . Proj. przepusty zostaną oczyszczone. Konstrukcja   nawierzchni   na   przepustach   tłuczniowa   grub.    ok.    5   cm. Wykaz zjazdów w załączeniu.

Uwaga zalecenie : projektowane nowe zjazdy lokalizować indywidualnie w porozumieniu z właścicielami posesji.

8.	Roboty ziemne :

Projekt nie przewiduje korytowania pod konstrukcję drogi. Urobek z oczyszczenia rowów i przepustów przetransportować na odkład. Uwaga : w pobliżu urządzeń podziemnych roboty ziemne wykonywać ręcznie.

9.	Rozwiązanie wysokościowe :

Podczas realizacji zadania, należy zapewnić stały dozór geodezyjny. Współrzędne punktów charakterystycznych projektu, będą wyznaczone na etapie opracowania geodezyjnego projektu.

10.	Organizacja ruchu :

Na skrzyżowaniu z istn. drogą kraj ową zaadaptowano znak A-7. Sugeruje się, aby po wykonaniu całości przebudowy objętej niniejszą dokumentacją Wykonać analizę dotyczącą wielkości natężenia ruchu dla poszczególnych relacji i na tej podstawie opracować docelowe oznakowanie pionowe.

11.	Część kosztowa :

Część kosztowa inwestycji stanowi oddzielne opracowanie.

12.	Wnioski i uwagi :

- wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie
pod nadzorem właściciela uzbrojenia,

- roboty ziemne należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-S-2205 - roboty
ziemne, wymagania i badania.

- w świetle znowelizowanego prawa budowlanego projekt podlega zgłoszeniu do
organów budowlanych o przystąpieniu do realizacji inwestycji.

- inwestor we własnym zakresie pozyska grunty (użyczenie) w celu realizacji za
dania.

CZĘŚĆ OPISOWA Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

dla przebudowy drogi gminej przez wieś Dęborzeczka.

I.	Zakres robót w kolejności realizacji

- wykonanie tyczenia niwełety do proj. rzędnych

- wykonanie  podbudowy z tłucznia  kamiennego stabilizowanego
mechanicznie

- ułożenie jednowarstwowej nawierzchni ścieralnej grub. 4 cm

- wykonanie poboczy żwirowych

- wykonanie nawierzchni na zjazdach

II.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na projektowanej trasie drogi istnieją obiekty budowlane zlokalizowane poza liniami rozgraniczjącymi ulic.

III.	Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać za
grożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W zakresie robót drogowych do elementów mogących stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi można zaliczyć:

- wahadłowy ruch drogowy na czas prowadzenia przebudowy
drogi

- roboty ziemne - przy wykonywaniu koryta

- roboty budowlane nawierzchni jezdni - szczególnie  dot. ruchu
pieszego

Ula. Branża sanitarna

Nie występuje lllb. Branża elektryczna

Nie występuje lllc. Branża telekomunikacyjna

Nie występuje

IV.	Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji
robót budowlanych

Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas realizacji robót budowlanych   związanych z przebudową ulic to:

IV-1 Prowadzenie robót ziemnych - wykopów i nasypów (§6 pkt 1 lit. A -rozporządzenia*)

IV-2 Wykonanie nawierzchni z masy asfałtobetonowej IV-2 Do zagrożeń zdrowotnych należeć będą też: hałas, wibracje i czynniki toksyczne

pochodzące od masy mineralno-bitumicznej

V.	Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział
dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy. (Tekst jedno
lity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 póz. 94 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bez
pieczeństwa 5 higieny pracy (Dz.U. nr 129, póz. 844,
zmiana: Dz.u. z 2002 r. nr 91, póz. 811) Dział II i Dział
IV - Rozdział 4

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny
być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr
62, póz. 288)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod
czas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, póz.
401)

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

(Dz.U. nr 26 póz. 313, zm.: Dz.U. nr 82, póz. 930)

*

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 póz. 1126)

Zamieszczenie ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i

ochrony zdrowia jest wymagane - umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i

zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:

- Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót
budowlanych

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych  na budowie w po
szczególnych okresach

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

VI.	Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystą
pieniem do realizacji robót

Teren budowy powinien zostać oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami BHP. Pracujący sprzęt musi być również wyposażony w instrukcje BHP. Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót należy przeprowadzić szkolenie na stanowisku roboczym dotyczące specyfiki stosowanego sprzętu. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru posiadający co najmniej II stopień BHP. Należy zwrócić szczególną uwagę na roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie koparek, równiarek oraz przy sprzęcie do rozkładania i zagęszczania masy bitumicznej.

VII.	Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpie
czeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Zabezpieczenie robót drogowych będzie polegać na odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc i rejonów prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy będą wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni być wyposażeni w obuwie, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno być zorganizowane stanowisko p-poż. Oznakowane i wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy. Na zapleczu muszą być apteczki ze środkami pierwszej pomocy. Środkiem zapewniającym sprawną komunikację stanowi łączność telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniałym wypadku należy powiadomić bezpośredniego przełożonego, a w przypadku wypadku ciężkiego lub śmiertelnego, należy powiadomić Inspekcję Pracy i Prokuraturę Rejonową.

OPRACOWAŁ: