KOSZTORYS NAKŁADCZY (ŚLEPY)

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis ¦ Jedn.obm. | Ilość Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urząd Gminy Poświętne budynek B |
| 1 | 45111100-9 | Roboty rozbiórkowe istniejącego dachu |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0519-04 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa | m² | 129.408 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0519-05 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 3 | m² | 129.408 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej. Analogia - zerwanie szlichty cementowej stropodachu | m² | 129.408 |  |  |
| 4 d.1 d.1 | KNR 4-01 0609-03 | Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grub.do 15 cm | m² | 129.408 |  |  |
|  | KNR 4-01 0609-04 | Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego - za każdy nast. 1 cm grub. Krotność =10 | M² | 129.408 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | M | 13.500 |  |  |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | M | 6.400 |  |  |
| 8 d.1 "9 d.1 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 3.462 |  |  |
|  | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 32.352 |  |  |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 3 | m3 | 32.352 |  |  |
| Razem dział: |  |
| 2 | 45215510-5 | Docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana okien |
| 11 d.2 | KNR 0-1 9 0929-10 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 | m² | 12.615 |  |  |
| 12 d.2 | KNR 0-1 9 0929-11 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 | m² | 4.205 |  |  |
| 13 d.2 14 d.2 | KNR 0-1 9 0930-02 | Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jed-nodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 | m² | 0.303 |  |  |
|  | KNNR 2 1902-0_ | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapia-na lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach | M² | 127.949 |  |  |
| 15 d.2 | KNNR 2 1902-0_ | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapia-na lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1 ,5 mm na ościeżach | M² | 5.783 |  |  |
| 16 d.2 | KNNR 2 1902- | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -metoda lekka "ATLAS STOPTER" - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe lub PCW | M | 38.550 |  |  |
| 17 d.2 | NNRNKB 202 0541-01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm | m² | 3.138 |  |  |
| Razem dział: |  |
| 3 | 45453100-8 Roboty murowe i betonowanie wieńca ścianki kolankowej |
| 18 d.3 19 d.3 | KNNR 2 0302 – 02 | Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek | m3 | 9.032 |  |  |
|  | KNNR 2 0308-0_ | Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wielo-przewodowe Analogia - kominy z cegły klinkierowej ponad dachem | m3 | 1.118 |  |  |
| 20 d.3 | KNNR 2 0107-0 | Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym | m3 | 2.823 |  |  |
| 21 d.3 | KNNR 2 0101-0 | Deskowanie tradycyjne belek poziomych balkonów i daszków | m2 | 26.496 |  |  |
| 22 d.3 | KNNR 2 0104-0_ | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm | T | 0.172 |  |  |
| Razem dział: |
| 4 | 45223220-4 | Nowa konstrukcja dachowa |
| 23 d.4 24 d.4 | KNNR 2 0402- 0 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - robocizna i sprzęt - murłaty i podwaliny | M | 75.300 |  |  |
| 24 d.4 | KNNR 2 0402-0 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały -murłaty i podwaliny | m3 | 1.476 |  |  |
| 25 d.4 | KNNR 2 0402-0 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - płatwie | M | 75.360 |  |  |

| Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 d.4 27 d.4 | KNNR 2 0402- Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały -0 j płatwie | m³ | 0.852 |  |  |
|  | KNNR 2 0402-0 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - słupy | M | 10.500 |  |  |
| 28 d.4 | KNNR 2 0402-0 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały -słupy | m³ | 0.206 |  |  |
| 29 d.4 | KNNR 2 0402-0 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - krokwie zwykłe | M | 445.600 |  |  |
| 30 d.4 | KNNR 2 0402-0 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały -krokwie zwykłe | m3 | 3.596 |  |  |
| 31 d.4 | KNNR 2 0403-0 | Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej | m² | 228.131 |  |  |
| 32 d.4 | KNR AT-09 0103-02 | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m | m² | 228.131 |  |  |
| 33 d.4 | KNR 0-1511 0519-02 | Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 1 8.33x35.0 cm | m² | 228.131 |  |  |
| 34 d.4 | KNR AT-09 Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej -0802-10 elementy wykończeniowe - gąsiory | M | 39.000 |  |  |
| 35 d.4 | KNR-W 2-02 20203-02 | Boazeria z listew drewnianych o szer. 45-80 mm. Analogia - wykonanie pdbitki dachu z listew PCV pod-bitkowych | m² | 50.736 |  |  |
| 36 d.4 | KNNR 2 0604-0 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzko-wa. Analogia - paroizolacja | m² | 121.363 |  |  |
| 37 d.4 | KNR-W 2-02 0612-0_ | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | m² | 121.363 |  |  |
| 38 d.4 | KNR-W 2-02 0612-0_ | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast. warstwa | m² | 121.363 |  |  |
| Razem dział: |  |
| 5 | 45262522-6 | Roboty wykończeniowe |
| 39 d.5 | KNNR 2 1202-0 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm | m² | 9.900 |  |  |
| 40 d.5 | KNNR 2 1202-0_ | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 3 | m² | 9.900 |  |  |
| 41 d.5 | KNR 2-02 1106-0 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m² | 9.900 |  |  |
| 42 d.5 | KNNR 2 1209-0_ | Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm | m² | 9.900 |  |  |
| 43 d.5 | KNNR 2 1209- o_ | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej | M | 9.900 |  |  |
| 44 d.5 | NNRNKB 202 (z. VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych 2810-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm | m² | 5.760 |  |  |
| Razem dział: |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |