|  | Gminny Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Studziannie – Rozbudowa i remont budynku. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|  | 1 | Roboty rozbiórkoweórkowe |  |  |  |  |
|  | 1 d.1 | KNR 4-01 0511-03 | Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających sie do użytku | m2 |  |  |
|  |  |  | 27.50*11.40+12.00*3.73 | m2 | 358.26 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 358.26 |
|  | 2 d.1 | kalkulacja własna | Utylizacja płyt eternitowych | t |  |  |
|  |  |  | 358.26*0.011 | t | 3.94 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.94 |
|  | 3 d.1 | KNR 4-01 0430-07 | Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami | m2 |  |  |
|  |  |  | 27.50*11.40+12.00*3.73 | m2 | 358.26 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 358.26 |
|  | 4 d.1 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych | m3 |  |  |
|  |  |  | 6.30*3.40*0.10 | m3 | 2.14 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.14 |
|  | 5 d.1 | KNR 4-01 0429-07 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2 Analogia rozebranie belek stalowych stropowych | m |  |  |
|  |  |  | 15*9.20 | m | 138.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 138.00 |
|  | 6 d.1 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 |  |  |
|  |  |  | (22.00+22.00+3.59+9.00*2+4.00)*3.00*0.27 | m3 | 56.37 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 56.37 |
|  | 7 d.1 | KNR 4-01 0350-01 | Rozebranie kominów wolnostojących | m3 |  |  |
|  |  |  | 0.38*1.04*6.50 | m3 | 2.57 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.57 |
|  | 8 d.1 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji słupów | m3 |  |  |
|  |  |  | 0.50*0.50*3.00*9 | m3 | 6.75 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6.75 |
|  | 9 d.1 | KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 | m2 |  |  |
|  |  |  | 4.00*3.00*3 | m2 | 36.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 36.00 |
|  | 10 d.1 | KNR 4-01 0355-03 | Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych | szt. |  |  |
|  |  |  | 3 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
|  | 2 | FUNDAMENTY |  |  |  |  |
|  | 2.1 | IZOLACJE |  |  |  |  |
|  | 11 d.2.1 | KNR 2-02 0602-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 |  |  |
|  |  |  | 174.33 | m2 | 174.33 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 174.33 |
|  | 12 d.2.1 | KNR 2-02 0602-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome fundamentów- wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa | m2 |  |  |
|  |  |  | 174.33 | m2 | 174.33 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 174.33 |
|  | 13 d.2.1 | KNR 2-02 0604-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych | m2 |  |  |
|  |  |  | (12.30+2*7.55+5*3.94)*0.70 | m2 | 32.97 |  |
|  |  |  | 1.30*0.70+2.40*0.70 | m2 | 2.59 |  |
|  |  |  | (26.40+15.40+26.40+4.00)*0.70 | m2 | 50.54 |  |
|  |  |  | 0.50*0.50*2 | m2 | 0.50 |  |
|  |  |  | 3.40*0.30 | m2 | 1.02 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 87.62 |
|  | 14 d.2.1 | KNR 2-02 0604-08 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa | m2 |  |  |
|  |  |  | 200 | m2 | 200.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 200.00 |
|  | 15 d.2.1 | KNR 2-02 0604-09 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa | m2 |  |  |
|  |  |  | 200 | m2 | 200.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 200.00 |
|  | 2.2 | Ławy fundamentowe i ściany |  |  |  |  |
|  | 16 d.2.2 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  |  | (12.30+2*7.55+5*3.94)*0.70*0.30 | m3 | 9.89 |  |
|  |  |  | 1.30*0.80*1.10+2.40*0.70*1.10 | m3 | 2.99 |  |
|  |  |  | (26.40+15.40+26.40+4.00)*0.80*1.10 | m3 | 63.54 |  |
|  |  |  | 0.80*0.80*1.00*2 | m3 | 1.28 |  |
|  |  |  | 3.40*0.80*0.70 | m3 | 1.90 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 79.60 |
|  | 17 d.2.2 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podł.gruntowym pod fundamenty | m3 |  |  |
|  |  |  | (26.40+15.40+26.40+4.00)*0.75*0.10 | m3 | 5.42 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5.42 |
|  | 18 d.2.2 | KNR 2-02 0202-01 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m | m3 |  |  |
|  |  |  | (12.30+2*7.55+5*3.94)*0.70*0.30 | m3 | 9.89 |  |
|  |  |  | 1.30*0.70*0.40+2.40*0.70*0.40 | m3 | 1.04 |  |
|  |  |  | (26.40+15.40+26.40+4.00)*0.70*0.40 | m3 | 20.22 |  |
|  |  |  | 0.50*0.50*0.40*2 | m3 | 0.20 |  |
|  |  |  | 3.40*0.30*0.70 | m3 | 0.71 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 32.06 |
|  | 19 d.2.2 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie | t |  |  |
|  |  |  | (12.30+2*7.55+5*3.94)*4*1.45*0.222/1000 | t | 0.045 |  |
|  |  |  | (1.30+2.40)*4*0.222/1000 | t | 0.0025 |  |
|  |  |  | (26.40+15.40+26.40+4.00)*4*0.222/1000 | t | 0.048 |  |
|  |  |  | 0.90*23.45*4*0.222/1000 | t | 0.014 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.11 |
|  | 20 d.2.2 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane | t |  |  |
|  |  |  | (12.30+2*7.55+5*3.94)*8*0.89/1000 | t | 0.34 |  |
|  |  |  | (1.30+2.40)*6*0.89/1000 | t | 0.02 |  |
|  |  |  | (26.40+15.40+26.40+4.00)*6*0.89/1000 | t | 0.39 |  |
|  |  |  | 0.50*12*2*0.89/1000 | t | 0.0107 |  |
|  |  |  | 23.45*4*0.68/1000 | t | 0.064 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.82 |
|  | 21 d.2.2 | KNR 2-02 0212-11 | Wieńce monolityczne na ścianach wewn. fundamentowych | m3 |  |  |
|  |  |  | 0.25*0.25*23.45 | m3 | 1.47 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.47 |
|  | 22 d.2.2 | KNR-W 2-02 0101-06 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej | m3 |  |  |
|  |  |  | (12.30+2*7.55+5*3.94)*0.60*0.25 | m3 | 7.07 |  |
|  |  |  | 1.30*0.45*0.50+2.40*0.60*0.50 | m3 | 1.01 |  |
|  |  |  | (26.40+15.40+26.40+4.00)*0.60*0.40 | m3 | 17.33 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 25.41 |
|  | 2.3 | ROBOTY INNE |  |  |  |  |
|  | 23 d.2.3 | KNR 2-01 0320-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szer. 0.8-1.5 m głębok.do 1.5 m kat.gr.I-II | m3 |  |  |
|  |  |  | Wykopano:79.6 |  |  |  |
|  |  |  | Ławy fundamentowe:32.06 |  |  |  |
|  |  |  | Ściany fundamentowe:25.41 |  |  |  |
|  |  |  | 79.6-32.06-25.41 | m3 | 22.13 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 22.13 |
|  | 24 d.2.3 | KNR 4-01 0213-01 | Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, z płyt chodnikowych na podłożu gruntowym przy budynku | m2 |  |  |
|  |  |  | 95.34 | m2 | 95.34 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 95.34 |
|  | 3 | PARTER |  |  |  |  |
|  | 25 d.3 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich gr. 10 cm na podł.gruntowym - podkład pod podłoże betonowe | m3 |  |  |
|  |  |  | 299.97*0.10 | m3 | 30.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
|  | 26 d.3 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z drobnego gruzu na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 10 cm | m3 |  |  |
|  |  |  | 299.97*0.10 | m3 | 30.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
|  | 27 d.3 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton B10 | m3 |  |  |
|  |  |  | 299.97*0.10 | m3 | 30.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
|  | 28 d.3 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe | m2 |  |  |
|  |  |  | 299.97 | m2 | 299.97 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 299.97 |
|  | 29 d.3 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa | m2 |  |  |
|  |  |  | 337.74 | m2 | 337.74 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 337.74 |
|  | 30 d.3 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro | m2 |  |  |
|  |  |  | 337.74 | m2 | 337.74 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 337.74 |
|  | 31 d.3 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 4 | m2 |  |  |
|  |  |  | 337.74 | m2 | 337.74 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 337.74 |
|  | 32 d.3 | KNR-W 2-02 1116-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 |  |  |
|  |  |  | 337.74 | m2 | 337.74 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 337.74 |
|  | 33 d.3 | KNR 2-02 0131-02 | Ściany zewnętrzne z pust.ściennych ceram.typu Max/220 o grub.29 cm -PARTER | m2 |  |  |
|  |  |  | (26.30+1.25+15.30+24.17+3.00+1.30)*3.15 | m2 | 224.66 |  |
|  |  |  | minus otwory |  |  |  |
|  |  |  | -(1.80*1.50*7) | m2 | -18.90 |  |
|  |  |  | -(1.20*0.90*3) | m2 | -3.24 |  |
|  |  |  | -(1.80*1.20*4) | m2 | -8.64 |  |
|  |  |  | -(1.20*0.60*2) | m2 | -1.44 |  |
|  |  |  | -(1.60*2.00+0.90*2.10+1.80*1.20) | m2 | -7.25 |  |
|  |  |  | szczyty |  |  |  |
|  |  |  | 15.30*3.00/2+12.50*3.00/2 | m2 | 41.70 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 226.89 |
|  | 34 d.3 | KNR 2-02 0126-01 | Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków | szt |  |  |
|  |  |  | 7+3+4+2+1 | szt | 17.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 17.00 |
|  | 35 d.3 | KNR 2-02 0126-02 | Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków | szt |  |  |
|  |  |  | 2 | szt | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
|  | 36 d.3 | KNR 2-02 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. | m |  |  |
|  |  |  | 2.10*13*2 | m | 54.60 |  |
|  |  |  | 1.50*7*2 | m | 21.00 |  |
|  |  |  | 1.80*2+1.20*2+2.10*2+1.80*2 | m | 13.80 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 89.40 |
|  | 37 d.3 | KNR 2-02 0114-01 | Ściany z cegieł pełnych na zapr.wap.lub cem.-wap. gr.1ceg. | m2 |  |  |
|  |  |  | (12.47+2*7.73+16.70+4.00+5*4.00)*3.15 | m2 | 216.18 |  |
|  |  |  | minus otwory |  |  |  |
|  |  |  | -(0.90*2.00*10+0.80*2.00*2+1.10*2.00) | m2 | -23.40 |  |
|  |  |  | minus kominy w ścianach |  |  |  |
|  |  |  | -(5.56*3.15) | m2 | -17.51 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 175.27 |
|  | 38 d.3 | KNR 2-02 0120-02 | Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. | m2 |  |  |
|  |  |  | (7.48+2.40+4.40+1.80+4.22+2.43+2.43+3.60+3.70+1.48*2+2.30*2)*3.15 | m2 | 126.06 |  |
|  |  |  | minus otwory |  |  |  |
|  |  |  | -(0.80*2.00*6) | m2 | -9.60 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 116.46 |
|  | 39 d.3 | KNR 2-02 0122-01 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg.ponad dachem z cegły klinkierowej | m3 |  |  |
|  |  |  | (1.29*2+1.16+1.82)*0.38*6.50 | m3 | 13.73 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13.73 |
|  | 40 d.3 | KNR 2-02 0219-05 | Czapki kominów o śr.gr.7cm zbrojone z pręta fi 6mm | m2 |  |  |
|  |  |  | (1.43*2+1.30+1.96)*0.52 | m2 | 3.18 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.18 |
|  | 41 d.3 | KNR 2-02 0124-10 | Nadproża Kleina nad oknami i drzwiami do 1,50 szerokości | m2 |  |  |
|  |  |  | {(1.00*12+1.10*10+1.20+1.30+1.60)*0.25}*2 | m2 | 13.55 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13.55 |
|  | 42 d.3 | KNR 2-02 0213-13 | Wieńce w ścianach konstrukcyjnych + podciąg | m3 |  |  |
|  |  |  | (30.62+30.62+1.20*2+12.50+15.30+0.45*5)*0.25*0.25 | m3 | 5.86 |  |
|  |  |  | 28*0.25*0.25 | m3 | 1.75 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7.61 |
|  | 43 d.3 | KNR 2-02 0609-10 | Izolacje cieplne wieńców | m2 |  |  |
|  |  |  | (30.62+30.62+1.20*2+12.50+15.30+0.45*5)*0.25 | m2 | 23.42 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 23.42 |
|  | 44 d.3 | Kalk. własna | Wykonanie z cegły klinkierowej półokrągłej filarów murowanych zbrojonych o śr.32mm | kpl. |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
|  | 45 d.3 | Kalk. własna | Wykonanie z cegły klinkierowej półokrągłej filarów murowanych zbrojonych o śr.25mm | kpl. |  |  |
|  |  |  | 2 | kpl. | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
|  | 46 d.3 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie wieniec + podciąg | t |  |  |
|  |  |  | (30.62+30.62+1.2*2+12.5+15.3+0.45*5)*4*0.222/1000 | t | 0.083 |  |
|  |  |  | 28*4*0.222/1000 | t | 0.025 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.11 |
|  | 47 d.3 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane wieniec,podciąg i strop | t |  |  |
|  |  |  | (30.62+30.62+1.2*2+12.5+15.3+0.45*5)*4*0.89/1000 | t | 0.33 |  |
|  |  |  | 28*7*1.21/1000 | t | 0.24 |  |
|  |  |  | 4.67/0.12*9.1*0.89/1000 | t | 0.32 |  |
|  |  |  | 9.1/0.12*4.67*0.89/1000 | t | 0.32 |  |
|  |  |  | 6.69/0.12*3.52*0.89/1000 | t | 0.175 |  |
|  |  |  | 3.52/0.12*6.69*0.89/1000 | t | 0.175 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.55 |
|  | 48 d.3 | KNR 2-02 0216-01 | Żelbetowe płyty stropowe, gr.12 cm płaskie lub na żebrach | m2 |  |  |
|  |  |  | ( 8.71+0.27+0.12)*(4.13+0.27+0.27) | m2 | 42.50 |  |
|  |  |  | (6.15+2*0.27)*3.52 | m2 | 23.55 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 66.05 |
|  | 4 | DACH |  |  |  |  |
|  | 49 d.4 | KNR 2-02 0406-02 | Murlaty 14*14 | m3 drew. |  |  |
|  |  |  | 0.14*0.14*4.77*4 | m3 drew. | 0.37 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.37 |
|  | 50 d.4 | KNR 2-02 0408-05 | Krokwie zwykłe 7*14 | m3 |  |  |
|  |  |  | 0.07*0.14*7.67*14 | m3 | 1.05 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.05 |
|  | 51 d.4 | KNR 2-02 0409-04 | kleszcze 5*14 | m3 |  |  |
|  |  |  | 0.05*0.14*5.55*9 | m3 | 0.35 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.35 |
|  | 52 d.4 | KNR 2-02 0407-03 | Słupy 14*14 | m3 drew. |  |  |
|  |  |  | 0.14*0.14*1.70*4 | m3 drew. | 0.133 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.13 |
|  | 53 d.4 | KNR-W 2-02 0405-06/05 wycena indywidualna | Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 17 m - ekstrapolacja | szt |  |  |
|  |  |  | 22 | szt | 22.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 22.00 |
|  | 54 d.4 | KNR 2-02 0410-04 | Olacenie polaci dachowych latami 40x60mm,o rozst ponad 24 cm z tarcicy nasyc. | m2 |  |  |
|  |  |  | 9.01*28*2 | m2 | 504.56 |  |
|  |  |  | 7.67*5.62*2 | m2 | 86.21 |  |
|  |  |  | 1.5*3.5*2+2.78*5.5 | m2 | 25.79 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 616.56 |
|  | 55 d.4 | KNR 2-02 0410-01 | Deskowanie polaci dachowych płytą OSB | m2 |  |  |
|  |  |  | 7.67*5.62*2 | m2 | 86.21 |  |
|  |  |  | 9,01*28.00*2 | m2 | 504,56 |  |
|  |  |  | 1.50*3.50*2+2.78*5.50 | m2 | 25.79 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 616,56 |
|  | 56 d.4 | KNR 2-02 0501-01 | Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo | m2 |  |  |
|  |  |  | 616,56 | m2 | 616,56 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 616.56 |
|  | 57 d.4 | KNR 0-15 0518-01 | Pokrycie dachów o kącie nachylenia do 27 st. dachówką bitumiczną zgrzewalną o dł. pasa 1,0 m i szerokości do 28 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 616,56 | m2 | 616,56 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 616.56 |
|  | 58 d.4 | NNRNKB 202 0541-01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | Przy rynnach: |  |  |  |
|  |  |  | 0.25*33.00*2*2 | m2 | 33.00 |  |
|  |  |  | 0.15*1.20*2*4*2 | m2 | 2.88 |  |
|  |  |  | kominy |  |  |  |
|  |  |  | 11.88 | m2 | 11.88 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 47.76 |
|  | 59 d.4 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm wiatrownice | m2 |  |  |
|  |  |  | 32.07 | m2 | 32.07 |  |
|  |  |  | wywietrzaki |  |  |  |
|  |  |  | 0.5 | m2 | 0.50 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 32.57 |
|  | 60 d.4 | KNR-W 2-02 0524-01 | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm | m |  |  |
|  |  |  | 33.00*2 | m | 66.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 66.00 |
|  | 61 d.4 | KNR-W 2-02 0531-04 | Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm | m |  |  |
|  |  |  | 6*4.00 | m | 24.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 24.00 |
|  | 62 d.4 | NNRNKB 202 2604-02 | Podbitka pod okapem z elementów winylowych typu "Siding" - analogia | m2 |  |  |
|  |  |  | 33.00*0.70*2 | m2 | 46.20 |  |
|  |  |  | 9.01*4*0.85 | m2 | 30.63 |  |
|  |  |  | 7.67*2*0.85 | m2 | 13.04 |  |
|  |  |  | 2.72*1.5*1.1 | m2 | 4.49 |  |
|  |  |  | 2.78*4.8*1.1 | m2 | 14.68 |  |
|  |  |  | 2.6*1.5*1.21 | m2 | 4.72 |  |
|  |  |  | (5.72+5.72+3.73)*0.7*1.21 | m2 | 12.85 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 126.61 |
|  | 5 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
|  | 63 d.5 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | m2 |  |  |
|  |  |  | (2.40+4.88)*2*3.10 | m2 | 45.14 |  |
|  |  |  | (2.40+2.48)*2*3.10 | m2 | 30.26 |  |
|  |  |  | (7.48+5.05)*2*3.10 | m2 | 77.69 |  |
|  |  |  | (5.56+4.40)*2*3.10 | m2 | 61.75 |  |
|  |  |  | (1.80+2.22)*2*3.10 | m2 | 24.92 |  |
|  |  |  | (1.80+2.06)*2*3.10 | m2 | 23.93 |  |
|  |  |  | (3.15+4.22)*2*3.10 | m2 | 45.69 |  |
|  |  |  | (3.60+4.72)*2*3.10*2 | m2 | 103.17 |  |
|  |  |  | (2.43+2.90)*2*3.10*2 | m2 | 66.09 |  |
|  |  |  | (2.43+1.20)*2*3.10*2 | m2 | 45.01 |  |
|  |  |  | (3.85+3.60)*2*3.10 | m2 | 46.19 |  |
|  |  |  | (1.80+2.30)*2*3.10*2 | m2 | 50.84 |  |
|  |  |  | (1.48+2.30)*2*3.10*2 | m2 | 46.87 |  |
|  |  |  | (12.47+2.20)*2*3.10 | m2 | 90.95 |  |
|  |  |  | (12.93+9.93)*2*3.10 | m2 | 141.73 |  |
|  |  |  | 195.85 | m2 | 195.85 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1096.09 |
|  | 64 d.5 | KNR 2-02 0803-06 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach | m2 |  |  |
|  |  |  | 3.16*2.98+2.68*2.98 | m2 | 17.40 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 17.40 |
|  | 65 d.5 | KNR 0-12 0829-03 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej | m2 |  |  |
|  |  |  | 135.45 | m2 | 135.45 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 135.45 |
|  | 66 d.5 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach | m2 |  |  |
|  |  |  | 960.64 | m2 | 960.64 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 960.64 |
|  | 67 d.5 | NNRNKB 202 2030-01 | (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym | m2 |  |  |
|  |  |  | 337.74 | m2 | 337.74 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 337.74 |
|  | 68 d.5 | KNR 2-02 0410-01 | Deskowanie sufitów płytą OSB | m2 |  |  |
|  |  |  | 337.74 | m2 | 337.74 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 337.74 |
|  | 69 d.5 | KNR 2-02 0815-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach | m2 |  |  |
|  |  |  | 390.73 | m2 | 390.73 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 390.73 |
|  | 70 d.5 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowa z foli PE | m2 |  |  |
|  |  |  | 390.73 | m2 | 390.73 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 390.73 |
|  | 71 d.5 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | m2 |  |  |
|  |  |  | 390.73 | m2 | 390.73 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 390.73 |
|  | 72 d.5 | KNR 0-12 1118-04 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną | m2 |  |  |
|  |  |  | 299.97 | m2 | 299.97 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 299.97 |
|  | 73 d.5 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki z gresu | m |  |  |
|  |  |  | 290 | m | 290.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 290.00 |
|  | 74 d.5 | NNRNKB 202 1025-02 | Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW | m2 |  |  |
|  |  |  | 1.20*0.60*2 | m2 | 1.44 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.44 |
|  | 75 d.5 | NNRNKB 202 1025-03 | Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW | m2 |  |  |
|  |  |  | 1.20*0.90*3 | m2 | 3.24 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.24 |
|  | 76 d.5 | NNRNKB 202 1025-04 | Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW | m2 |  |  |
|  |  |  | 1.20*1.50*2 | m2 | 3.60 |  |
|  |  |  | 1.80*1.20*4 | m2 | 8.64 |  |
|  |  |  | 1.80*1.50*9 | m2 | 24.30 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 36.54 |
|  | 77 d.5 | KNR 2-02 1015-01 | Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie | m |  |  |
|  |  |  | 15.4 | m | 15.40 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 15.40 |
|  | 78 d.5 | KNR 2-02 1015-04 | Skrzydła drzwiowe zewnętrzne | m2 |  |  |
|  |  |  | 0.90*2.00*2 | m2 | 3.60 |  |
|  |  |  | 1,60*2,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.60 |
|  | 79 d.5 | KNR 2-02 1016-02 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian | szt. |  |  |
|  |  |  | 24 | szt. | 24.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 24.00 |
|  | 80 d.5 | KNR 2-02 1019-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone | m2 |  |  |
|  |  |  | 0.80*2.00*12 | m2 | 19.20 |  |
|  |  |  | 0.90*2.00*10 | m2 | 18.00 |  |
|  |  |  | 1.00*2.00 | m2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 1.10*2.00 | m2 | 2.20 |  |
|  |  |  | 1.60*2.00 | m2 | 3.20 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 44.60 |
|  | 81 d.5 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 |  |  |
|  |  |  | Ściany: |  |  |  |
|  |  |  | 917.64 | m2 | 917.64 |  |
|  |  |  | Sufity: |  |  |  |
|  |  |  | 390.73 | m2 | 390.73 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1308.37 |
|  | 82 d.5 | KNR 2-02 2103-03 | Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego | m |  |  |
|  |  |  | 1.80*13 | m | 23.40 |  |
|  |  |  | 1.20*7 | m | 8.40 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 31.80 |
|  | 6 | ELEWACJA |  |  |  |  |
|  | 83 d.6 | KNR 0-17 2610-01 | Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi gr.15 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki | m2 |  |  |
|  |  |  | (26.30+1.25+15.30+24.17+3.00+1.30+4.32+12.8+6.15)*3.15 | m2 | 297.96 |  |
|  |  |  | szczyty |  |  |  |
|  |  |  | 15.30*3.00/2+12.80*3.00/2 | m2 | 42.15 |  |
|  |  |  | minus otwory |  |  |  |
|  |  |  | -46.11 | m2 | -46.11 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 294.00 |
|  | 84 d.6 | KNR 0-17 2610-08 | Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami gr.3cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki | m2 |  |  |
|  |  |  | 19.5 | m2 | 19.50 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 19.50 |
|  | 85 d.6 | NNRNKB 202 0541-02 | Podokienniki z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 1.85*0.35*13 | m2 | 8.42 |  |
|  |  |  | 1.25*0.35*7 | m2 | 3.06 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 11.48 |
|  | 86 d.6 | KNR 2-02 0218-01 | Schody zewnętrzne proste | m3 |  |  |
|  |  |  | 1.65*2.40*0.45 | m3 | 1.78 |  |
|  |  |  | 4.00*2.50*0.45 | m3 | 4.50 |  |
|  |  |  | 2.20*1.50*0.45 | m3 | 1.49 |  |
|  |  |  | 8.50*1.50*0.25 | m3 | 3.19 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 10.95 |
|  | 87 d.6 | KNR 2-02 1209-03 | Balustrady balkonowe do oszklenia z pochwytem stalowym | m |  |  |
|  |  |  | 23 | m | 23.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 23.00 |
|  | 88 d.6 | KNR 0-12 1120-04 | Okładziny schodów wejściowych układanych metodą kombinowaną | m2 |  |  |
|  |  |  | 2.00*3.60 | m2 | 7.20 |  |
|  |  |  | 4.00*3.00 | m2 | 12.00 |  |
|  |  |  | 2.80*2.20 | m2 | 6.16 |  |
|  |  |  | 8.50*1.50*2 | m2 | 25.50 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 50.86 |
|  | 7 | Instalacja wodociągowa |  |  |  |  |
|  | 89 d.7 | KNNR 4 0111-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m |  |  |
|  |  |  | 30 | m | 30.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
|  | 90 d.7 | KNNR 4 0111-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m |  |  |
|  |  |  | 25 | m | 25.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 25.00 |
|  | 91 d.7 | KNNR 4 0111-03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m |  |  |
|  |  |  | 30 | m | 30.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
|  | 92 d.7 | KNR 0-34 0102-04 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex ZZ gr.9 mm (E) | m |  |  |
|  |  |  | 85 | m | 85.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 85.00 |
|  | 93 d.7 | KNNR 4 0130-04 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm | szt. |  |  |
|  |  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
|  | 94 d.7 | KNNR 4 0115-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
|  |  |  | 22+7+6+2 | szt. | 37.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 37.00 |
|  | 95 d.7 | KNNR 4 0137-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
|  |  |  | 17 | szt. | 17.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 17.00 |
|  | 96 d.7 | KNNR 4 0130-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
|  |  |  | 7 | szt. | 7.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
|  | 97 d.7 | KNNR 4 0143-03 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 | kpl. |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
|  | 98 d.7 | KNNR 4 0126-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m |  |  |
|  |  |  | 85 | m | 85.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 85.00 |
|  | 99 d.7 | KNNR 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  |  | 85 | m | 85.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 85.00 |
|  | 100 d.7 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  |  | 85 | m | 85.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 85.00 |
|  | 101 d.7 | KNR 4-01 0326-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m |  |  |
|  |  |  | 85 | m | 85.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 85.00 |
|  | 102 d.7 | KNR 4-01 0705-01 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami | m |  |  |
|  |  |  | 85 | m | 85.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 85.00 |
|  | 8 | Instalacja kanalizacyjna |  |  |  |  |
|  | 103 d.8 | KNNR 4 0208-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m |  |  |
|  |  |  | 46 | m | 46.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 46.00 |
|  | 104 d.8 | KNNR 4 0208-03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m |  |  |
|  |  |  | 4.00*4 | m | 16.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 16.00 |
|  | 105 d.8 | KNNR 4 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. |  |  |
|  |  |  | 3 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
|  | 106 d.8 | KNNR 4 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. |  |  |
|  |  |  | 17 | szt. | 17.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 17.00 |
|  | 107 d.8 | KNNR 4 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. |  |  |
|  |  |  | 7 | szt. | 7.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
|  | 108 d.8 | KNNR 4 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. |  |  |
|  |  |  | 9 | kpl. | 9.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 9.00 |
|  | 109 d.8 | KNNR 4 0229-04 | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie | szt. |  |  |
|  |  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
|  | 110 d.8 | KNNR 4 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. |  |  |
|  |  |  | 7 | kpl. | 7.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
|  | 111 d.8 | KNNR 4 0232-02 | Brodziki natryskowe | kpl. |  |  |
|  |  |  | 6 | kpl. | 6.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
|  | 9 | Roboty elektryczne |  |  |  |  |
|  | 112 d.9 | KNR-W 5-08 0512-03 | Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W. Analogia- przełożenie opraw oświetleniowych na sufit podwieszony. | kpl. |  |  |
|  |  |  | 48 | kpl. | 48.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 48.00 |
|  | 113 d.9 | Kalk. własny | Montaż ogrzewczy z termostatem programowalnym. | kpl. |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
|  | 114 d.9 | kalk. własny | montarz rozdzielnicy RP1 | kpl. |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
|  | 115 d.9 | KNNR 5 0204-02 | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy | m |  |  |
|  |  |  | 650 | m | 650.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 650.00 |
|  | 116 d.9 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. |  |  |
|  |  |  | 46 | szt. | 46.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 46.00 |
|  | 117 d.9 | KNNR 5 0308-01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. |  |  |
|  |  |  | 38 | szt. | 38.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 38.00 |
|  | 118 d.9 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. |  |  |
|  |  |  | 40 | szt. | 40.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 40.00 |
|  | 119 d.9 | KNR-W 5-08 0901-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar |  |  |
|  |  |  | 1.000 | pomiar | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
|  | 120 d.9 | KNR-W 5-08 0901-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar | pomiar |  |  |
|  |  |  | 15.000 | pomiar | 15.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 15.00 |