S P I S   T R E Ś C I :

- OPIS TECHNICZNY str. 1-5

- Informacja BIOZ str. 6-9

3. CZĘŚĆ  GRAFICZNA :

#### Projekt zagospodarowania - skala 1 : 500      rys. nr 1

Profil podłużny – skala 1 : 100/500	         rys. nr 2

Przekroje normalne -skala 1 : 50                    rys. nr 3

Przekrój  konstrukcyjny -skala 1 : 10             rys. nr 4

O  P  I  S         T  E  C  H  N  I  C  Z  N  Y

1.  Podstawa opracowania :

- umowa zawarta pomiędzy Gminą  Poświętne , a Pracownią Projektów Budownictwa Lądowego w Piotrkowie Tryb.,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 1000 do celów projektowych,

- koncepcja zagospodarowania podjazdów pod istniejący most,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2-03-1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

- drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
30-05-2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

- drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,

##### Polska Norma PN-S-2205 roboty ziemne, wymagania i badania,

- uzgodnienia robocze z inwestorem,

- wizja w terenie.

2. Zakres opracowania  :

Przedmiotem  opracowania niniejszej dokumentacji  jest  projekt budowlany na przebudowę fragmentu drogi gminnej tj. podjazdów pod istniejący na rzece Pilicy most. Długość każdego z podjazdów podlegającego przebudowie to : 77,62 m. od strony Rzeczycy i  44,00 m od strony Mysiakowca + 5,00 m dł. wyrównanie zjazdu grunem z korytowania.

Grunty na których wystepują podjazdy pod most to piaski ( G1)

3. Stan istniejący :

Przedmiotowa droga  to fragment drogi gminnej relacji miejscowość Mysiakowiec ( gm. Poświętne), a miejscowość Łęg - Rzeczyca.

Droga posiada nawierzchnię gruntową od strony m. Mysiakowiec oraz częściowo tłuczniową o szer. ok. 4,00 m – 5,00 m od strony m. Rzeczyca.

Na obiekcie mostowym nawierzchnia jest bitumiczna w stanie technicznym dobrym o szerokości czynnej 5,50 m. Na końcach przyczółków w wyniku osiadania gruntu nasypoweg i naiwrzchni z płyt lotniskowych na długości około 40,00 m, wytworzyły się poprzeczne i podłużne odkształcenia, które mają duży wpływ na komfort wjazdu na most.

Układ ( szyk ) płyt to : podłużene płyty od strony zachodniej o wymiarach 3,00 m x 1,00 m i poprzeczne do nich o wymiarach 1,50 m x 3,00 m. Grubość płyt – 10 cm.

W wyniku wieloletniego klawiszowania płyt nawierzchnia drogi uległa trwałym odkształceniom.

Odprowadzenie wód deszczowych z jezdni poza pas drogowy jest nieuregulowane.

Szerokość korony drogi na moście – 5,50m.

Ze względu na różnice w przebiegu istn. niwelety, zachodzi konieczność zmodernizowania niwelety.

Droga położona jest na terenie działek o nr ewid. : 741, 346/2 i stanowi własność gminy.

4. Rozwiązania projektowe :

Parametry techniczne drogi   :

Klasa drogi  D-1/2 – droga gminna

Szerokość w liniach rozgraniczających – od 19,00 m do 10,00 m

Szerokość proj. jezdni – 4,50 m

Szerokość poboczy – 2 x 0,50 m

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy – 2 %

Spadek podłużny - od 0,5% do 4,8 %

Całkowita długość drogi objętej projektem  –  77,62 m. od strony Rzeczycy i  44,00 m od strony Mysiakowca + 5,00 m dł. wyrównanie zjazdu grunem z korytowania.

5. Konstrukcja jezdni :

Zgodnie z życzeniem inwestora konstrukcję jezdni zaprojektowano następująco :

Konstrukcja jezdni:

Projektowana kategoria ruchu KR1

Od strony Mysiakowic zaprojektowano rozbiórkę istn. nawierzchni z płyt żelbetonowych na całej długości występowania tj. 44,00m, co umożliwi wykonanie na nowym odcinku podjazdu proj. konstrukcji drogi.

Od strony Rzeczycy rozbiórkę planuje się na dług. ok. 40,0 m i wykonanie korytowania wraz z nową podbudową.

Na całej długości podjazdów projektuje się korytowanie ( w zakresie proj szerokości podbudowy jezdni tj. 4,80 m i głębokości średnio 15 cm ).

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano nastepującą :

1. Warstwa ścieralna z bet. asf. średnioziarnistego powierzchniowo zamkniętego (0-12,8 mm ) grub. 4 cm

2. Podbudowa z tłucznia stabilizowanego mech. grub. warstwy średnio 18-20 cm ( frakcji 0-63 mm ).

3. Pobocza o szer. 0,50 m należy wykonać z mieszanki piaszczysto-gliniastej lub żwiru, grub. warstwy średnio 15 cm.

Niweletę podjazdów zaprojektowano jako łuki pionowe o średnicy R=2200 m i R=2052,63 m.

Na długości 5,00 m projektowaną nawierzchnię włączyć wysokościowo do istn. nawierzchni dróg.

6. Odwodnienie :

Istniejący układ spadków poprzecznych i podłużnych zapewnia powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych w teren.

7. Roboty ziemne :

Projekt  przewiduje korytowania pod nową konstrukcję podbudowy drogi.

8. Rozwiązanie wysokościowe :

Podczas realizacji zadania, należy zapewnić stały dozór geodezyjny.

Współrzędne punktów charakterystycznych osi zaznaczono na planie.

9. Część kosztowa :

Część kosztowa inwestycji stanowi oddzielne opracowanie.

10. Wnioski i uwagi  :

- wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela uzbrojenia,

- roboty ziemne  należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-S-2205 - roboty ziemne, wymagania i badania.

- w świetle znowelizowanego prawa budowlanego projekt podlega zgłoszeniu do organów budowlanych o przystąpieniu do realizacji inwestycji.

CZĘŚĆ OPISOWA

Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

dla przebudowy fragmentu drogi gminnej relacji Mysiakowiec – Łęg -

Rzeczyca

- Zakres robót w kolejności realizacji

- rozbiórka istn. nawierzchni z płyt żelbetonowych,

- wykonanie odpowiedniego koryta pod nową nawierzchnię,

- wykonanie warstwy scieralnej z masy mineralno bitumicznej,

- ułożenie nawierzchni tj. warstwy ścieralnej gru. 4 cm z asfalto betonu (ruchu kategorii KR1),

- uzupełnienie poboczy żwirem lub mieszanką piaszczysto-gliniastą.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na projektowanej trasie nie występują obiekty budowlane w liniach rozgraniczających.

- Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W zakresie robót drogowych do elementów mogących stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi można zaliczyć:

  - wahadłowy ruch drogowy na czas prowadzenia przebudowy drogi

IIIa. Branża sanitarna

Nie występuje

IIIb. Branża elektryczna

Nie występuje

IIIc. Branża telekomunikacyjna

Nie występuje

- Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych

Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas realizacji robót budowlanych   związanych z przebudową drogi gminnej , stanowią:

IV-1 Prowadzenie robót ziemnych – wykopów i nasypów (§6 pkt 1 lit. A – rozporządzenia*)

IV-2 Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej

IV-2 Do zagrożeń zdrowotnych należeć będą też: hałas, wibracje i czynniki toksyczne

pochodzące od masy mineralno-bitumicznej

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

    - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zmiana: Dz.u. z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dział II i Dział IV – Rozdział 4

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

* - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

Zamieszczenie ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i

ochrony zdrowia jest wymagane – umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i

zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:

- Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Teren budowy powinien zostać oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami BHP. Pracujący sprzęt musi być również wyposażony w instrukcje BHP. Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót należy przeprowadzić szkolenie na stanowisku roboczym dotyczące specyfiki stosowanego sprzętu. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru posiadający co najmniej II stopień BHP. Należy zwrócić szczególną uwagę na roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie koparek, równiarek oraz przy sprzęcie do rozkładania i zagęszczania masy bitumicznej.

- Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Zabezpieczenie robót drogowych będzie polegać na odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc i rejonów prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy będą wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni być wyposażeni w obuwie, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno być zorganizowane stanowisko p-poż. Oznakowane i wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy. Na zapleczu muszą być apteczki ze środkami pierwszej pomocy.  Środkiem zapewniającym sprawną komunikację stanowi łączność telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniałym wypadku należy powiadomić bezpośredniego przełożonego, a w przypadku wypadku ciężkiego lub śmiertelnego należy powiadomić Inspekcję Pracy i Prokuraturę Rejonową.

OPRACOWAŁ: