S P I S   T R E Ś C I :

- OPIS TECHNICZNY str. 1-5

- Informacja BIOZ str. 6-9

- Współrzędne punktów wierzchołkowych str. 10

- Parametry łuków poziomych str. 11,12

4. CZĘŚĆ  GRAFICZNA :

#### Projekt zagospodarowania - skala 1 : 1000        rys. nr 1

Profil podłużny – skala 1 : 50/1000	           rys. nr 2,3

Przekroje normalne -skala 1 : 100                      rys. nr 4,5

Przekrój  konstrukcyjny -skala 1 : 10                 rys. nr 6

O  P  I  S         T  E  C  H  N  I  C  Z  N  Y

1.  Podstawa opracowania :

- umowa zawarta pomiędzy Gminą  Poświętne , 
a Pracownią Projektów Budownictwa Lądowego w Piotrkowie Tryb.

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 1000 do celów projektowych,

- koncepcja zagospodarowania drogi przez wieś IŁY,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2-03-1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

- drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
30-05-2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

- drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,

##### Polska Norma PN-S-2205 roboty ziemne, wymagania i badania,

- uzgodnienia robocze z inwestorem,

- wizja w terenie.

2. Zakres opracowania  :

Przedmiotem  opracowania niniejszej dokumentacji  jest  projekt budowlany na przebudowę fragmentu drogi gminnej przez wieś Poręby  na długości :

Odcinek I od wierzchołka W-2a do W-2b długości 79,58  m,

Odcinek II od wierzchołka W- 1 do W-15 długości 1229,40  m.

Przebudową objęto wyłącznie jezdnię.  Porządkowanie i uregulowanie profili istn. rowów oraz przebudowę istn. dwóch przepustów rurowych średnicy Ø -50 cm.

Budowa zjazdów indywidualnych nastąpi w drugim etapie.

Projektuje się nowe oznakowanie na skrzyżowaniu dróg i projektowanego odcinka. Ustawienie znaków wg planu sytuacyjnego.

3. Stan istniejący :

Przedmiotowa droga to fragment drogi gminnej nr 107306E przez wieś Poreby relacji Studzianna – Poręby -Poświętne.

Droga posiada nawierzchnię częściowo tłuczniową o szer. ok. 3,20 m – 4,50 m ( projekt dowiązuje się do istn. nawierzchni tłuczniowej - adaptowaną jako podbudowa dla nowej nawierzchni bitum.). Odprowadzenie wód deszczowych z jezdni poza pas drogowy obecnie jest nieuregulowane technicznie. Istn. rowy wymagają pogłębiania i czyszczenia. Dwa przepust są płytko posadowione i wymagają przebudowy ( rozbiórka i posadowienie na  głębokości wynikającej z profilowania dna istn. rowu ).

Szerokość pasa drogowego – 8,00 - 11,00 m.

Zachodzi konieczność zmodernizowania niwelety drogi tj. nadanie jej normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych.

Teren działek o nr ewid. : 90 i 165 stanowi własność gminy.

4. Rozwiązania projektowe :

Parametry techniczne drogi  gminnej nr 107306E :

Klasa drogi  L-1/2 ,

Szerokość w liniach rozgraniczających :  8,00 – 11,00 m

Szerokość proj. jezdni – 4,00 m na prostej

Szerokość proj. jezdni na łukach poziomych od : 4,60 do 7,00 m

Szerokość poboczy – 2 x 0,00 - 0,75 m

Uwaga : dopuszcza się zróżnicowanie w szer. poszczególnych pasów ruchu na łukach poziomych oraz poboczy – patrz parametry łuków poziomych.

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy - 2 % ,

Spadek podłużny- od 0,5% do 1,5 %

Całkowita długość drogi (objętej projektem )  –   1.229,40 + 79,58  m

Projektuje się łuki pionowe o promieniach Rmax.=2000m i Rmin.=1000m.

5. Konstrukcja jezdni :

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem, zaprojektowano następującą konstrukcję

jezdni :

Projektowana kategoria ruchu KR1

Podbudowa jako warstwa wzmacniająco-wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dwuwarstwowa :

- warstwa dolna z kruszywa frakcji 0-63 mm, grub. 8 cm

- warstwa górna z kruszywa frakcji 0=31,5 mm, grub. 7 cm

Projektowana nawierzchnia to trzykrotnego powierzchniowe utrwalenie grysów emulsją asfaltową :

warstwa I    – grysy (2/5 mm), asfaltowa emulsja kationowa

warstwa II  – grysy (5/8 mm), asfaltowa emulsja kationowa

warstwa III – grysy (10/12,8 mm), asfaltowa emulsja kationowa

Powierzchnia jezdni : 3.112,0 m2

Pobocza z urobku z korytowania. Średnia grubość poboczy 15 cm, szer. 0,30-0,75 m.

Adaptacja istn. konstrukcji nawierzchni z tłucznia jako podbudowy dla nowej nawierzchni.

6. Odwodnienie :

Istniejące  rowy, będą przejmowały wody opadowe. Projektuje się profilowanie i czyszczenie istn. rowów i przebudowę dwóch przepustów.

7. Roboty ziemne :

Projekt przewiduje korytowania tj. profilowanie istn. nawierzchni tłuczniowej i gruntu rodzimego do projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych pod konstrukcję drogi.

8. Rozwiązanie wysokościowe :

Podczas realizacji zadania, należy zapewnić stały dozór geodezyjny.

Współrzędne punktów charakterystycznych projektu podano w części opisowej.

9. Organizacja ruchu :

Na skrzyżowaniu z istn. drogą gminną i projektowanym odcinku, ustawić znaki pionowe zgodnie z propozycją zawartą w projekcie.

Na łukach poziomych W-4 i W-5 , zaprojektowano od strony wewnętrznej stalowe bariery ochronne typu SP-6 o długości ; 36,00 m i 39,00 m.

Ze względu na bezpieczeństwo ruchu zaleca się wycinkę istn. drzewa na łuku W-4

(kosztorys nie uwzględnia wycinki drzewa).

10. Część kosztowa :

Część kosztowa inwestycji stanowi oddzielne opracowanie.

11. Wnioski i uwagi  :

- wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela uzbrojenia,

- roboty ziemne  należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-S-2205 - roboty ziemne, wymagania i badania.

- w świetle znowelizowanego prawa budowlanego projekt podlega zgłoszeniu do organów budowlanych o przystąpieniu do realizacji inwestycji.

- Projektuje się przeniesienie trzech punktów osnowy geodezyjnej.

CZĘŚĆ OPISOWA

Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

dla przebudowy fragmentu drogi gminnej przez wieś Poręby.

- Zakres robót w kolejności realizacji

- wyrównanie i wzmocnienie tłuczniem istniejącej nawierzchni tłuczniowej z dostosowaniem do projektowanego spadku poprzecznego i podłużnego,

- ułożenie podbudowy z tłucznia i wykonanie trzykrotnego utrwalenia powierzchniowego emulsją asfaltowa i grysami dla ruchu kategorii KR1, uzupełnienie poboczy żwirem iub mieszanką piaszczysto-gliniastą,

- ustawienie uzupełniającego oznakowania pionowego.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na projektowanej trasie nie występują obiekty budowlane w liniach rozgraniczających.

- Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W zakresie robót drogowych do elementów mogących stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi można zaliczyć:

  - wahadłowy ruch drogowy na czas prowadzenia przebudowy drogi

IIIa. Branża sanitarna

Nie występuje

IIIb. Branża elektryczna

Nie występuje

IIIc. Branża telekomunikacyjna

Nie występuje

- Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych

Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas realizacji robót budowlanych   związanych z przebudową drogi gminnej , stanowią:

IV-1 Prowadzenie robót ziemnych – wykopów i nasypów (§6 pkt 1 lit. A – rozporządzenia*)

IV-2 Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej

IV-2 Do zagrożeń zdrowotnych należeć będą też: hałas, wibracje i czynniki toksyczne

pochodzące od masy mineralno-bitumicznej

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

    - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zmiana: Dz.u. z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dział II i Dział IV – Rozdział 4

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

* - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

Zamieszczenie ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i

ochrony zdrowia jest wymagane – umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i

zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:

- Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Teren budowy powinien zostać oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami BHP. Pracujący sprzęt musi być również wyposażony w instrukcje BHP. Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót należy przeprowadzić szkolenie na stanowisku roboczym dotyczące specyfiki stosowanego sprzętu. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru posiadający co najmniej II stopień BHP. Należy zwrócić szczególną uwagę na roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie koparek, równiarek oraz przy sprzęcie do rozkładania i zagęszczania masy bitumicznej.

- Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Zabezpieczenie robót drogowych będzie polegać na odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc i rejonów prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy będą wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni być wyposażeni w obuwie, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno być zorganizowane stanowisko p-poż. Oznakowane i wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy. Na zapleczu muszą być apteczki ze środkami pierwszej pomocy.  Środkiem zapewniającym sprawną komunikację stanowi łączność telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniałym wypadku należy powiadomić bezpośredniego przełożonego, a w przypadku wypadku ciężkiego lub śmiertelnego należy powiadomić Inspekcję Pracy i Prokuraturę Rejonową.

OPRACOWAŁ:

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW WIERZCHOŁKOWYCH OSI

| Nr wierzchołka W- | Pikietaż | Y | X | Kąt zwrotu α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W-2a | 0+000,00 | 4587156.19 | 5566472.81 | - |
| W-1a | 0+020,09 | 4587172.13 | 5566454.99 | 23,0253o |
| W-1b | 0+047,88 | 4587181.37 | 5566427.83 | 25,6304o |
| W-2b | 0+079,58 | 4587178.23 | 5566401.65 | - |
| W-0 | 0+000,00 | 4587182.64 | 5566428.43 | - |
| W-1 | 0+118,50 | 4587289.80 | 5566479.17 | 14,5745o |
| W-2 | 0+164,29 | 4587334.85 | 5566487.67 | 1,2085o |
| W-3 | 0+246,07 | 4587414.85 | 5566504.69 | 1,7665o |
| W-4 | 0+298,94 | 4587466.23 | 5566517.21 | 53,1755o |
| W-5 | 0+379,42 | 4587498.35 | 5566592.60 | 26,0535o |
| W-6 | 0+437,23 | 4587542.71 | 5566630.91 | 44,6727o |
| W-7 | 0+477,92 | 4587545.91 | 5566671.89 | 3,9313o |
| W-8 | 0+586,99 | 4587547.12 | 5566782.05 | 45,3671o |
| W-9 | 0+800,00 | 4587701.12 | 5566930.85 | 0,6246o |
| W-10 | 0+887,56 | - | - | - |
| W-11 | 0+939,30 | 4587800.19 | 5567028.67 | 3,0946o |
| W-12 | 1+065,53 | 4587885.17 | 5567122.08 | 0,3149o |
| W-13 | 1+181,97 | 4587963.97 | 5567207.81 | 1,1749o |
| W-14 | 1+217,77 | 4587987.65 | 5567234.66 | 4,1282o |
| W-15 | 1+229,40 | 4587994.74 | 5567243.92 | - |

DaneLK i podstawowe parametry łuku kołowego

Opis zadania: W-1

Promień łuku kołowego           R:   100,000  m

Kąt zwrotu trasy                g:    14,5745 deg

Długość stycznej głównej        T:    12,788  m

Odl. wierzchołka do śr. łuku   WS:     0,814  m

Odcięta PA                     PA:    12,684  m

Rzędna AS                      AS:     0,808  m

Cięciwa PS                     PS:    12,710  m

Styczna pomocnicza PW1         PW:     6,368  m

Długość łuku kołowego           ł:    25,437  m

Zestawienie trasy

Pikietaż wierzchołka łuku     KM0+118,57

PŁK          KM0+105,78

ŚŁK          KM0+118,50

KŁK          KM0+131,22

DaneLK i podstawowe parametry łuku kołowego

Opis zadania: W-4

Promień łuku kołowego           R:    20,000  m

Kąt zwrotu trasy                g:    53,1755 deg

Długość stycznej głównej        T:    10,010  m

Odl. wierzchołka do śr. łuku   WS:     2,365  m

Odcięta PA                     PA:     8,951  m

Rzędna AS                      AS:     2,115  m

Cięciwa PS                     PS:     9,198  m

Styczna pomocnicza PW1         PW:     4,726  m

Długość łuku kołowego           ł:    18,562  m

Zestawienie trasy

Pikietaż wierzchołka łuku     KM0+298,94

PŁK          KM0+288,93

ŚŁK          KM0+298,21

KŁK          KM0+307,49

DaneLK i podstawowe parametry łuku kołowego

Opis zadania: W-5

Promień łuku kołowego           R:    40,000  m

Kąt zwrotu trasy                g:    26,0535 deg

Długość stycznej głównej        T:     9,254  m

Odl. wierzchołka do śr. łuku   WS:     1,057  m

Odcięta PA                     PA:     9,016  m

Rzędna AS                      AS:     1,029  m

Cięciwa PS                     PS:     9,075  m

Styczna pomocnicza PW1         PW:     4,567  m

Długość łuku kołowego           ł:    18,189  m

Zestawienie trasy

Pikietaż wierzchołka łuku     KM0+379,58

PŁK          KM0+370,33

ŚŁK          KM0+379,42

KŁK          KM0+388,51

DaneLK i podstawowe parametry łuku kołowego

Opis zadania: W-6

Promień łuku kołowego           R:    20,000  m

Kąt zwrotu trasy                g:    44,6727 deg

Długość stycznej głównej        T:     8,217  m

Odl. wierzchołka do śr. łuku   WS:     1,622  m

Odcięta PA                     PA:     7,601  m

Rzędna AS                      AS:     1,501  m

Cięciwa PS                     PS:     7,748  m

Styczna pomocnicza PW1         PW:     3,949  m

Długość łuku kołowego           ł:    15,594  m

Zestawienie trasy

Pikietaż wierzchołka łuku     KM0+437,65

PŁK          KM0+429,43

ŚŁK          KM0+437,23

KŁK          KM0+445,03

DaneLK i podstawowe parametry łuku kołowego

Opis zadania: W-8

Promień łuku kołowego           R:    50,000  m

Kąt zwrotu trasy                g:    45,3671 deg

Długość stycznej głównej        T:    20,899  m

Odl. wierzchołka do śr. łuku   WS:     4,192  m

Odcięta PA                     PA:    19,282  m

Rzędna AS                      AS:     3,868  m

Cięciwa PS                     PS:    19,666  m

Styczna pomocnicza PW1         PW:    10,029  m

Długość łuku kołowego           ł:    39,590  m

Zestawienie trasy

Pikietaż wierzchołka łuku     KM0+588,09

PŁK          KM0+567,19

ŚŁK          KM0+586,99

KŁK          KM0+606,78