SPIS TREŚCI

I.   Projekt zagospodarowania terenu

A. Część opisowa

- Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

- Podstawa opracowania

- Stan istniejący

- Warunki geotechniczne

- Klasyfikacja pod względem ochrony zabytków

- Wpływ eksploatacji górniczej

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych

- Projektowane zagospodarowanie terenu

  - Stan projektowany

  - Sytuacja wysokościowa

  - Analiza powiązań układu drogowego

  - Zmiany w infrastrukturze technicznej

B. Część graficzna

1.   Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:1000 (rys. nr 1)

II.   Projekt budowlany

A. Część opisowa

- Dane ogólne

- Konstrukcja nawierzchni

- Odwodnienie

- Roboty ziemne

- Organizacja ruchu

- Uwagi końcowe

B. Część graficzna

1.   Plan sytuacyjny w skali  1 : 1000  ( rys. nr 2 )

- Profil podłużny w skali 1: 50/500 (rys. nr 3)

- Przekrój normalny w skali 1:100 (rys. nr 4)

- Szczegół konstrukcyjny w skali 1:10 (rys. nr 5)

III. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

IV. Współrzędne punktów wierzchołkowych osi – wg rys. nr 2

V.  Załączniki

- Oświadczenie projektanta

- Uprawnienia budowlane

- Zaświadczenia o przynależności do Izby

Projekt zagospodarowania terenu

Część opisowa

1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania niniejszej dokumentacji  jest  projekt budowlany na rozbudowę fragmentu drogi gminnej przez wieś Buczek na dług. 466,16 m. Odcinek objęty rozbudową jest fragmentem drogi gminnej nr 30 63715  relacji Dęba - Buczek - Idzikowice, wraz  z rowem przejazdowym umożliwiającym odwodnienie korpusu drogi oraz dojazd do pól bez potrzeby budowania drogich zjazdów gospodarczych z przepustami.

Ze względu na układ bardzo wąskich działek od strony północnej i południowej o szerokości już od 3,50 m, zaszłaby konieczność budowy drogich przyjazdów gospodarczych, które nawet obsługując dwie działki sąsiednie zawyżyłyby znacznie i w sposób nieuzasadniony ekonomicznie koszt budowy drogi i w znacznym stopniu nie spełniałyby swojego zadania.

Nachylenie jednostronne jezdni i rów przejazdowy jednostronny / od strony północnej /, spowoduje poszerzenie pasa drogowego, ale umożliwi również obsługę działek po stronie północnej w sposób „naturalny”.

2. Podstawa opracowania

- umowa zawarta pomiędzy Gminą Poświętne, a Pracownią Projektów Budownictwa Lądowego w Piotrkowie Tryb.

- wizja lokalna,

- ustalenia z inwestorem,

- obowiązujące normy,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:1000,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

##### Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

##### Polska Norma PN-S-2205 roboty ziemne, wymagania i badania.

3. Stan istniejący

Przedmiotowa droga  to fragment drogi gminnej przez wieś Buczek. Droga posiada nawierzchnię częściowo bitumiczną o szer. 4,50 m ( projekt dowiązuje się do istn. nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej (istniejąca nawierzchnia tłuczniowa, adaptowana jako część podbudowy dla nowej nawierzchni bitum.). Odprowadzenie wód deszczowych z jezdni poza pas drogowy jest nieuregulowane technicznie. Brak istniejących rowów. Szerokość pasa drogowego – 5,00 - 14,00 m. Ze względu na różnice w przebiegu istn. niwelety, zachodzi konieczność jej zmodernizowania.

Teren działek stanowi własność Gminy Poświętne.

.

4. Warunki geotechniczne.

Warunki geotechniczne dobre. Występowanie wody gruntowej poniżej 1,5 m.

5. Klasyfikacja pod względem ochrony zabytków

Teren, objęty dokumentacją nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. Wpływ eksploatacji górniczej

Teren, na którym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach

terenu górniczego.

7. Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Nie dotyczy

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Powierzchnia działki nr ewid. 479 - ............ m2

8.1. Stan projektowany

Parametry techniczne drogi   :

Klasa drogi  D 1/2

Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 11,75 – 14,00 m

Szerokość terenu dla funkcjonowania rowu – 5,50 m

Szerokość jezdni – 4,50 m

Szerokość poboczy – 2 x 0,75 m

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny - 2 %

Spadek poprzeczny poboczy – 6 %

Spadek podłużny - od 0,7% do 4,4 %

Całkowita długość drogi (objętej projektem )  –  466,16 m

Od wierzchołka W-0 do W-1 tj. odl. 12,09 m projektuje się zmianę geometrii osi drogi oraz zmianę przekroju normalnego tj. spadku daszkowego na spadek poprzeczny jednostronny.

Konstrukcja jezdni :

Przekrój zaprojektowano jako drogowy, szer. jezdni 4,50 m.,

Pow. jezdni –  4,50 m x 466,16 m = 2.098,00 m2

Konstrukcja jezdni:

Warstwa ścieralna z bet. asf. (0-12,8 mm ) grub. 4 cm

Podbudowa jako warstwa wzmacniająco-wyrównawcza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie grub. średnio 15  cm

Adaptacja istn. konstrukcji nawierzchni tłuczniowej jako podbudowy z uprzednim wyrównaniem i przeniesieniem jej w docelowy korpus drogi.

8.2. Sytuacja wysokościowa

Roboty wytyczeniowe wykonywać pod nadzorem uprawnionego geodety. Do projektu załączono wykaz współrzędnych punktów wierzchołkowych oraz profil podłużny.

8.3. Analiza powiązań układu drogowego

Rozbudowa związana jest z podwyższeniem standardów użytkowych drogi jako dojazdu do Idzikowic i dalej do Opoczna wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu rowerowego i pieszego.

8.4. Projektowane zmiany w obecnej infrastrukturze technicznej.

- Projektowane zmiany w obecnej infrastrukturze technicznej to głównie uporządkowanie terenu .

- Dostęp do istniejących pól i nieruchomości zlokalizowanych od strony gminy Opoczno.

Projekt zagospodarowania terenu

Część GRAFICZNA

Tutaj mapa z

Projekt BUDOWLANY

Część OPISOWA

1. Dane ogólne

Powierzchnia działki podstawowej nr  479 : ........................ ha.

Pow. jezdni –  4,50 m x 466,16 m = 2.098,00 m2

Pow. poboczy – 2 x 0,75 m x 466,16 m = 700,00 m2

Pow. rowu – 466,16m x 5,50 m = 2.564,00 m2

Ogółem powierzchnia utwardzona : 2.798,00  m2

Ogółem powierzchnia zieleni :  .............. m2

2. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem, zaprojektowano następującą konstrukcję jezdni:

Projektowana kategoria ruchu KR1

- Warstwa nawierzchni z bet.-asf. 0/12,8 mm grub. 4 cm

- Górna warstwa podbudowy wyrównawczo-wzmacniająca z kruszywa 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie grub. średnio 15 cm

- Dolna warstwa podbudowy : istniejąca nawierzchnia tłuczniowa grub. średnia 12cm.

3. Odwodnienie

Układ spadków poprzecznych i podłużnych zapewni odprowadzenie wód deszczowych do rowu przejazdowego.

4. Roboty ziemne

Projekt przewiduje wykonanie rowu i terenów zielonych.

5. Organizacja ruchu

Projekt ni przewiduje zmian w organizacji ruchu.

6. Uwagi końcowe

- wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela uzbrojenia,

- roboty ziemne  należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-S-2205 - roboty ziemne, wymagania i badania.

Projekt BUDOWLANY

Część GRAFICZNA

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

dla ROZBUDOWY  FRAGMENTU DROGI GMINNEJ PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ BUCZEK, GM. POSWIĘTNE

- Zakres robót w kolejności realizacji

- wyrównanie i wzmocnienie tłuczniem istniejącej nawierzchni tłuczniowej z dostosowaniem do projektowanego spadku poprzecznego i podłużnego,

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm

- wykonanie rowu przejazdowego

- wykonanie poboczy z niesortu szer. 2 x 0,75 m

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na projektowanej trasie nie istnieją obiekty budowlane zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi drogi.

- Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W zakresie robót drogowych do elementów mogących stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi można zaliczyć wahadłowy ruch drogowy na czas prowadzenia przebudowy drogi.

IIIa. Branża sanitarna

- Nie występuje

IIIb. Branża elektryczna

- Nie występuje

IIIc. Branża telekomunikacyjna

- Nie występuje

- Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych związanych z przebudową drogi to:

IV-1 Prowadzenie robót ziemnych – wykopów i nasypów (§6 pkt. 1 lit. A – rozporządzenia)

IV-2 Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej

IV-2 Do zagrożeń zdrowotnych należeć będą też: hałas, wibracje i czynniki toksyczne  pochodzące od masy mineralno-bitumicznej

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

    - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zmiana: Dz.U. z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dział II i Dział IV – Rozdział 4

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

Zamieszczenie ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia jest wymagane – umieszcza się na terenie  budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:

- Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie 
w poszczególnych okresach

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Teren budowy powinien zostać oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami BHP. Pracujący sprzęt musi być również wyposażony w instrukcje BHP. Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót należy przeprowadzić szkolenie na stanowisku roboczym dotyczące specyfiki stosowanego sprzętu. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru posiadający co najmniej II stopień BHP. Należy zwrócić szczególną uwagę na roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie koparek, równiarek oraz przy sprzęcie do rozkładania i zagęszczania masy bitumicznej.

- Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Zabezpieczenie robót drogowych będzie polegać na odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc i rejonów prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy będą wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni być wyposażeni w obuwie, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno być zorganizowane stanowisko p-poż. Oznakowane i wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy. Na zapleczu muszą być apteczki ze środkami pierwszej pomocy.

Środkiem zapewniającym sprawną komunikację stanowi łączność telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy.

O zaistniałym wypadku należy powiadomić bezpośredniego przełożonego, a w przypadku wypadku ciężkiego lub śmiertelnego, należy powiadomić Inspekcję Pracy i Prokuraturę Rejonową.

OPRACOWAŁ:

ZAŁĄCZNIKI

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że dokumentacja projektu budowlanego przebudowy fragmentu drogi gminnej przez miejscowość Buczek, gmina Poświętne, została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczam również, że zastosowane rozwiązania projektowe zawarte 
w ww. opracowaniu są powszechnie stosowanymi rozwiązaniami technicznymi i konstrukcyjnymi.

# Footnotes

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)