|  | Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
| --- | --- |
| Przebudowa fragmentu drogi gminnej przez miejscowośc Amelin gm. Poświętne. |
|  | Identyfikator kosztorysu: AMELIN |  |

| W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2008-08-25 | str. 1 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| 10 | KNNR 6 103-1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, kat.gruntu II-IV | m2 | 9 586,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | KNNR 6 113-5 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 12 cm [R=1,2;M=1,2;S=1,2] | m2 | 9 586,00 |
| 30 | KNNR 6 1002-3 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.8-16 mm, ilość kruszywa 13 dm3/m2 | m2 | 8 837,00 |
| 40 | KNNR 6 1002-2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.6,3-10 mm, ilość kruszywa 10 dm3/m2 | m2 | 8 837,00 |
| 50 | KNNR 6 1002-1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.2-6,3 mm, ilość kruszywa 8 dm3/m2 | m2 | 8 837,00 |
| ----- Koniec wydruku ----- |