PRZEDMIAR ROBÓT

Dokończenie robót remontowych budynku „B" Urzędu Gminy w Poświętnem

Adres inwestycji: Poświętne, ul Akacjowa 4

Inwestor : Gmina Poświętne, ul. Akacjowa 4,26-315 Poświętne

Branża budowlana

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

- Główny przedmiot -60122130-9

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst ¦ Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty budowlane/klatka schodowa, schody, okna dachowe..,/ |
| Klatka schodowa |
| 1 d.1.1 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1 .5 m i głę-bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.lll) / wykopy pod fundamenty zewnetrzne6.2xO.7x1 .2= 5.21 m3, wewnętrzne 3.1 3x0.4x0.8= 1.00m3/ 6.21 | m3 m3 | 6.210 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.210 |
| 2 d.1.1 | KNNR2 0101-01 | Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych /wew. i zewn. 16.8x0.5= 8.4m2/ 8.4 | m² m² | 8.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.400 |
| 3 d.1.1 | KNR 4-01 0202-03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa nych o śr. 10-14 mm - zbrojenie ław fundamentowych 90 | kg kg | 90.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.000 |
| 4 d.1.1 | KNR 2-02 0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m/ zew. 6.2x0.5x0.4=1 .24m3; wew. 3.1 3x0.4x0.3=0.38m3/ 1.62 | m3 m3 | 1.620 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.620 |
| 5 d.1.1 | KNR 4-01 0301-01 | Podmurowanie ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie bloczkami betonowymi 76.2x0.8x0.24 + 3.13x 0.5 x0.24 = 1 .57m3 / 1.57 | m3 m3 | 1.570 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.570 |
| 6 d.1.1 | KNR 2-02 0604-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych / 6.2x0.3+3. 1 3x0.3=2.80m2/ 2.80 | m2 m2 | 2.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.800 |
| 7 d.1.1 | KNR 2-02 0107-01 | Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm/6.2x4.5+1 .95x1 .2x2 = 32.58m2 32.58 | m2 m2 | 32.580 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.580 |
| 8 d.1.1 | KNR 2-02 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 17.2 | m m | 17.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.200 |
| 9 d.1.1 | KNR 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - ścianka wew./ 3.1 3x2.44x0.24=1. 83m3/ 1.83 | m3 m3 | 1.830 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.830 |
| 10 d.1.1 | KNR 2-02 0218-03 | Schody żelbetowe, wspornikowe proste z płytą gr.9cm 9.6 | m2 m2 | 9.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.600 |
| 11 d.1.1 | KNNR2 0104-04 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowa nymi o śr. do 14 mm - zbrojenie schodów 0.19 | t t | 0.190 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.190 |
| 12 d.1.1 | KNR 0-1 9 1023-06 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1 .5 m2 1.45 | m2 m2 | 1.450 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.450 |
| 13 d.1.1 | KNR 0-1 9 1023-12 | Montaż drzwi z obróbką obsadzenia -PCV zewnętrzne/ drzwi wejściowe na górę/ 2.0 | m2 m2 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 14 d.1.1 | KNR 4-01 0354-08 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2/ drzwi wejściowe główne/ 2.16 | m2 m2 | 2.160 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.160 |
| 15 d.1.1 | KNR 0-1 9 1023-12 | Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia /drzwi wejściowe główne/ 2.16 | m2 m2 | 2.160 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.160 |
| 16 d.1.1 | KNR 2-02 0121-06 analogia | Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm -kolorowe/ doświetle-nie korytarza/ 0.6 | m2 m2 | 0.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.600 |
| 17 d.1.1 | KNR 4-01 0329-05 analogia | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych/ przebicie na schodach / 1.31 | m3 m3 | 1.310 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.310 |

-2-

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 d.1.1 | KNR-W 4-01 0916-01 analogia | Parapety wewnętrzne PCV/ 155x25 - 1szt.; 70x25 - 1szt./ 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 19 d.1.1 | KNR 4-01 0304-04 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami / uzupełnienie muru po zdemontowanym oknie / 0.70 | m3 m3 | 0.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.700 |
| 20 d.1.1 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych/ przebicie stropu/ 1.98 | m3 m3 | 1.980 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.980 |
| 21 d.1.1 | KNR 0-1 7 2610-01 | Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki / 1 .5x5 + 2.3x1 .35 + 0.4x2.16= 1 1 .47m2 docieplenie klatki schodowej od strony południowej i północnej -styr.gr14cm/ 11.47 | m² m² | 11.470 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.470 |
| 22 d.1.1 | KNR 0-1 7 2610-01 analogia | Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą/ wyrównanie powierzchni klatki schodowej- styr.gr. 10cm/ 4.7 | m² m2 , | 4.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.700 |
| 23 d.1.1 | KNR 0-1 7 2610-07 | Ocieplenie ościeży z gazobetonu o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - drzwi wej. główne + naświetlę z luksferami/ 2.02 | m² m² | 2.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.020 |
| 24 d.1.1 | KNR 4-01 1204-03 analogia | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji 13.49 | m² m² | 13.490 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.490 |
| 25 d.1.1 | KNNR2 1301-01 analogia | Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu jednopłaszczyznowe 5.5 | m m | 5.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.500 |
| 26 d.1.1 | KNNR2 1404-04 | Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm / malowanie barierki/ 16 | m m | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 27 d.1.1 | NNRNKB 202 0927-03 | Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych -/ szpachlowanie słupów zaprawą klejową do styrop. M - 4.5kg/m2/ 7.54 | m² m² | 7.540 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.540 |
| 28 d.1.1 | KNR 0-23 2611-03 analogia | Przygotowanie starego podłoża pod tynk - dwukrotne gruntowanie emulsją 7.54 | m² m² | 7.540 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.540 |
| 29 d.1.1 | KNR 0-1 7 0930-06 | Wyprawa elewacyj.na cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu słupach prostokątnych i cylindrycznych na słupach betonowych nakład M x 21 7.54 | m² m² | 7.540 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.540 |
| 30 d.1.1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.lll wykon. ręcznie na ścianach i słupach 42 | m² m² | 42.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.000 |
| Okna dachowe |
| 31 d.1.2 | KNR 0-1511 0526-01 | Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej / 8x1.64=13.12m/ 13.12 | m m | 13.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.120 |
| 32 d.1.2 | KNR 0-1511 3526-02 | Osadzenie okien w połaci dachowej / okna 0.78x1.40 z nawiewnikiem min.35m3/h / B | szt szt | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |

-3-

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia ¦ j. m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraty |
| 33 d.1.3 | KNR 2-02 1210-03 | Kraty ponad 2 m2/ demontaż starych krat R x 0.5 / 17 | m²m² | 17.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.000 |
| 34 d.1.3 | KNR 2-02 1210-03 | Kraty ponad 2 m2/ z profili pełnych 14mmx14mm w rozstawie co 10 cm/ 14.9 | m²m² | 14.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.900 |
| 35 d.1.3 | KNR 2-02 1210-02 | Kraty do 2 m2/ z profili pełnych 14mmx14mm w rozstawie co 10cm/ 2.10 | m²m² | 2.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.100 |
| Opaska betonowa |
| 36 d.1.4 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm 3.60 | m³m³ | 3.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.600 |
| 37 d.1.4 | KNR 4-01 0213-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm.grub. 15 cm i wierzchniej warst wie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 23.70 | m²m² | 23.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.700 |
| Roboty elektryczne - oświetlenie wejścia do budynku i klatki schodowej |
| 38 d.1.5 | KNNR5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 24 | m m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 39 d.1.5 | KNNR5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 40 d.1.5 | KNNR5 0302-05 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach 4 _, | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | l_ 4.000 |
| 41 d.1.5 | KNNR5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe / YDy 3x1 .5mm2/ 24 | m m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 42 d.1.5 | KNR 4-01 0324-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' 24 | m m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 43 d.1.5 | KNNR5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 44 d.1.5 | KNNR5 0502-01 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa / hermetyczna 3szt; halogenowa z czujnikiem ruchu - 1szt/ 4 | kpi. kpi. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| Roboty budowlane / remont pomieszczeń biurowych - parter/ |
| Remont posadzki |
| 45 d.2.1 | KNR 4-01 0428-03 analogia | Rozebranie podłóg białych na wpust 84.56 | m² m² | 84.560 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.560 |
| 46 d.2.1 | KNR 4-01 0428-04 | Rozebranie legarów 180 | m m | 180.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 180.000 |
| 47 d.2.1 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 10.45 | m² m² | 10.450 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.450 |
| 48 d.2.1 | KNR 4-04 0301-03 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 1 5 cm 14.56 | m3 m³ | 14.560 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.560 |
| 49 d.2.1 | KNR 2-01 0307-02 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m ( kat.gr.lll) - pogłębienie wykopu pod docieplenie i warstwy wyrównawcze / 97.05x0.25=24.26m3/ 24.26 | m³ m3 | 24.260 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.260 |

-4-

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 d.2.1 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podsypka / 97.05x0.1 5=1 4.56m3/ 14.56 | m3 m3 | 14.560 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.560 |
| 51 d.2.1 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton 5cm / 97.05x0.05= 4.85m3/ 4.85 | m3 m3 | 4.850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.850 |
| 52 d.2.1 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe 97.05 | m2 m² | 97.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 97.050 |
| 53 d.2.1 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho -jedna warstwa 8cm typ EPS 100 0387 97.05 | m2 m2 | 97.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 97.050 |
| 54 d.2.1 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 97.05 | m²m² | 97.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 97.050 |
| 55 d.2.1 | KNR 2-02 1106-01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm 97.05 | m2 m2 | 97.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 97.050 |
| 56 d.2.1 | KNR 2-02 1106-03 | 3osadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 2.5cm 97.05 | m²m² | 97.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 97.050 |
| 57 d.2.1 | KNR-W 2-02 1105-03 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 97.05 | m²m² | 97.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 97.050 |
| 58 d.2.1 | KNNR2 1208-01 | Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny 84.56 | m² m² | 84.560 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.560 |
| 59 d.2.1 | KNNR2 1208-02 | Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm/ dodatkowe 3mm / 84.56 | m² m² | 84.560 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.560 |
| 60 d.2.1 | KNR 2-02 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-we - PCW/ typu Tarkett/ 84.56 | m² m² | 84.560 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.560 |
| 61 d.2.1 | KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-wych 84.56 | m² m2 | 84.560 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.560 |
| 62 d.2.1 | KNR 2-02 1113-06 | Dosadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone cokoły wys.12cm z wykładziny podłogowej 95.96 | m m | 95.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.960 |
| 63 d.2.1 | KNR 0-1 2 1118-04 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 12.49 | m²m² | 12.490 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.490 |
| 64 d.2.1 | KNR 0-1 2 1119-01 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 1 0 cm 12.49 | m m | 12.490 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.490 |
| Malowanie, gładzie gipsowe |
| 65 d.2.2 | KNR 4-01 0426-03 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust ub półwpust/rozebranie boazerii/ 38.65 | m² m² | 38.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.650 |
| 66 d.2.2 | KNR 2-02 2003-02 | Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal. pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw. 1 00-01 14.5 | m² m² | 14.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.500 |
| 67 d.2.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5m2 451.85 | m²m² | 451.850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 451 .850 |
| 68 d.2.2 | KNR 2-02 3815-06 | Wewn. gładzie gipsowe. dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet. wylewanych | m2 |  |  |

-5-

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 99.73 | m2 | 99.730 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 99.730 |
| 69 d.2.2 | KNR 2-02 0815-04 | Wewn.gładzie gipsowe.dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewa-nych 352.12 | m2 m2 | 352.120 |  |
|  |  |  | i RAZEM | 352.120 |
| 70 d.2.2 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją 451.85 | m2 m2 | 451.850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 451 .850 |
| 71 d.2.2 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 99.73 | m2 m2 | 99.730 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 99.730 |
| 72 d.2.2 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 352.12 | m2 m2 | 352.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 352.120 |
| Went | ylacja |
| 73 d.2.3 | KNR 4-01 0333-06 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 ceg. na zaprawie wapiennej/ wentylacja / 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 74 d.2.3 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie wapiennej/wentylacja/ 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | L 2.000 |
| 75 d.2.3 | KNR 4-01 0208-04 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub. do 40 cm/ wentylacja/ 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 76 d.2.3 | KNR 2-1 7 0101-01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej.prostokątne.typ A/l o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 % 3.6 | m2 m2 | 3.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.600 |
| 77 d.2.3 | KNR 2-1 7 0138-01 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 9 | szt. szt. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 78 d.2.3 | KNR 2-02 2004-05 | Obud. belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jed-nowarstw.55-01/ obudowa kanałów wentylacyjnych/ 3.6 | m2 m2 | 3.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.600 |
| Stolarka drzwiowa |
| 79 d.2.4 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 7 | szt. szt. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 80 d.2.4 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-mentowo-wapiennej cegłami/ zamurowanie ścian/ 0.48 | m3 m3 | 0.480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.480 |
| 81 d.2.4 | KNR 4-01 0313-01 | Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł / drzwi wew./ 0.24 | m3 m3 | 0.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.240 |
| 82 d.2.4 | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych/ na drzwi wew./ 1.08 | m3 m3 | 1.080 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 .080 |
| 83 d.2.4 | KNR 2-02 1016-02 analogia | Ościeżnice drzwiowe drewniane okleinowane z listwami wykańczjącymi/ -montaż/ drzwi wew. / 7 | szt. szt. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 84 d.2.4 | KNNR2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych okleinowanych z klamkami i zamkami z wkładką/ 7 szt / 10.6 | m² m² | 10.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.600 |
| 85 d.2.4 | KNNR2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych łazienkowych / 1 szt./ 1.2 | m²m² | 1 .200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.200 |
| Roboty elektryczne: oświetlenie -parter |

-6-

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 d.2.5 | KNNR5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 28 | m m | 28.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.000 |
| 87 d.2.5 | KNNR5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 88 d.2.5 | KNNR5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej + wymiana starych 8 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 89 d.2.5 | KNNR5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W 3 | kpi. kpi. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 90 d.2.5 | KNNR5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W 8 | kpl. kpl. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| Instalacje sanitarne/ wyprowadzenie instalacji na poddasze/ |
| 91 d.2.6 | KNR 4-01 0208-04 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm/ woda, co, kanalizacja na poddasze/ 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 92 d.2.6 | KNNR4 0112-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 4 | m m | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 93 d.2.6 | KNNR4 0132-03 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 94 d.2.6 | KNNR4 0208-03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 4 | m m | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 95 d.2.6 | KNNR 4 . 0404-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach/ wyprowadzenie co na poddasze/ 10 | m m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 96 d.2.6 | KNNR 4 0411-04 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| Roboty wykończeniowe poddasza |
| Roboty budowlane |
| 97 d.3.1 | KNR-W 2-02 0612-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 1 5cm 135.20 | m² m² | 135.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 135.200 |
| 98 d.3.1 | KNR-W 2-02 0612-04 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast. warstwa gr. 5 cm 135.20 | m²m² | 135.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 135.200 |
| 99 d.3.1 | KNR 2-02 0607-01 analogia | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome na sufitach g-k 135.20 | m² m² | 135.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 135.200 |
| 100 d.3.1 | KNR 0-14 2012-03 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 135.20 | m² m² | 135.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 135.200 |
| 101 d.3.1 | KNR 2-02 2006-02 | Okładziny z płyt gips. -karton. (suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach/ ścianka kolankowa/ 74.8 | m²m² | 74.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 74.800 |
| 102 d.3.1 | KNR 2-02 2003-02 | Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw. 100-01 /wydzielenie we i zaplecza kuchennego/ 18.2 | m²m² | 18.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.200 |
| 103 d.3.1 | KNR 2-02 2004-01 | Obud. słupów płytami gips.-karton.na rusztach netal.pojedyń.jednowarstw.55-01/ obudowy kanałów wentylacyjnych/ | m² | . | i |

-7-

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16.2 | m² | 16.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.200 |
| 104 d.3.1 | KNRO-12 0829-03 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej/ w pom. sanitarnych/ 18.2 | m² m² | 18.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.200 |
| 105 d.3.1 | KNR 2-02 0815-04 | Wewn. gładzie gipsowe.dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewa-nych/ klatka schodowa/ 45.35 | m2 m² | 45.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.350 |
| 106 d.3.1 | KNR 0-23 2611-03 analogia | Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją /ściany, sufit, klatka schodowa/ 288.40 | m²m² | 288.400 |  |
|  |  |  | •• | RAZEM | 288.400 |
| 107 d.3.1 | KNR 4-01 1204-01 analogia | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 135.20 | m² IT)² | 135.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 135.200 |
| 108 d.3.1 | KNR 4-01 1204-02 analogia | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 153.20 | m²m² | 153.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 153.200 |
| 109 d.3.1 | KNRO-12 1120-03 | Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 9.6 | m² m² | 9.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.600 |
| 110 d.3.1 | KNR 0-12 1119-05 | Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokości cokoli-ka równej 15 cm 20.24 | m m | 20.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.240 |
| 111 d.3.1 | KNR 0-1 7 0930-03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych/ na klatce schodowej - tynk mozaikowy M. x 21 25.5 | m²m² | 25.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.500 |
| 112 d.3.1 | KNR 2-02 1110-04 analogia | Ślepa podłoga z o gr.25mm na legarach ułożonych krzyżowo / krawędziaki mpregnowane10cmx14cm w ilości 5.45m3 ; płyty OSB3 gr. 25mm pod wykładzinę PCV / 110 | m²m² | 110.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110.000 |
| 113 d.3.1 | KNR 2-02 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-we - PCW/ typu Tarkett/ 110 | m²m² | 110.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110.000 |
| 114 d.3.1 | KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-wych 110 | m²m² | 110.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110.000 |
| 115 d.3.1 | KNR 2-02 1113-06 | 3osadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu kle-one - cokoły wys. 1 2cm z wykładziny podłogowej 51 | m m | 51.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.000 |
| 116 d.3.1 | KNR 2-02 1016-02 analogia | Ościeżnice drzwiowe drewniane -montaż/ drzwi wew. łaź. szer.80/ o | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 117 d.3.1 | KNNR2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - łazienkowe 3.2 | m² m² | 3.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.200 |
| 118 d.3.1 | kalk. własna | Wykonanie i montaż balustrady drewnianej / dług. 4.5m , wys. 1.2m / 4.5 | m m | 4.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.500 |
| 119 d.3.1 | KNR 4-01 3412-07 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały/ mon-aż mieczów/ 3.4 | m m | 8.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.400 |

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 d.3.1 | kalk. własna | Szlifowanie i lakierowanie konstrukcji drewnianych nieheblowanych do pełnej gładkości/ rama + słupy , lakier podładowy + lakier podstawowy,typu Sadolin/ 25 | m²m² | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| Instalacje sanitarne - poddasza |
| 121 d.3.2 | KNNR4 0404-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 28 | m m | 28.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.000 |
| 122 d.3.2 | KNNR4 0404-02 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 28 | m m | 28.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.000 |
| 123 d.3.2 | KNNR4 0404-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 30 | m m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 124 d.3.2 | KNNR4 0411-01 analogia | Zawory odcinające , podwójne kurki kulowe 15 mm 10 | szt. szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 125 d.3.2 | KNNR4 0412-01 | Głowice termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm / z regulacją wstępną/ 10 | szt. szt. | 10.000, |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 126 d.3.2 | KNNR4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm/ typu V1 1 600x800 - 1szt., V1 1 600x600 - 1 szt./ 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 127 d.3.2 | KNNR4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm / typu V22 600x1200 - 7 szt., V22 600x800 - 1szt./ 8 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 128 d.3.2 | KNR-W2-16 0303-02 analogia | Jednowarstwowa izolacja o grub.20 mm otulinami z pianki poliuretanowej / śr.zew.32 - 28mb; śr. zew. 25 - 28mb; śr. zew. 20 - 30mb/ 10.8 | m2 m2 | 10.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.800 |
| 129 d.3.2 | KNNR4 0406-03 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 1 | próba próba | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 130 d.3.2 | KNNR4 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 10 | urz. urz. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 131 d.3.2 | KNNR4 0112-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o Dołączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych/ nst.zw/ 10 | m m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 132 d.3.2 | KNNR4 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o Dołączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych/ nst. zw/ 8 | rn m | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 133 d.3.2 | KNNR4 0116-07 analogia | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 5 | szt. szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 134 d.3.2 | KNNR4 0127-01 | :>róba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych -próba zasadnicza (pulsacyjna) 1 | prób. prób. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 135 d.3.2 | KNNR 4 0130-01 | Zawory kątowe o śr. nominalnej 15 mm 5 | szt. szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 136 d.3.2 | KNNR 4 3137-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |

-9-

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 d.3.2 | KNNR4 0143-01 | Urządzenia do podgrzewania wody - podgrzewacz przepływowy podumywa Ikowy jednofazowy 2 | kpi. kpi. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 138 d.3.2 | KNNR4 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szer.50cm 1 | kpi. kpi. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 139 d.3.2 | KNNR4 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1 , . | kpi. kpi. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 140 d.3.2 | KNNR4 0229-04 | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie -dwukomorowe ze stali nierdzewnej 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 141 d.3.2 | KNR 2-02 1021-09 | Szafki kuchenne nadpodłogowe dwudrzwiowe 2.4 | m²m² | 2.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.400 |
| 142 d.3.2 | KNR 2-02 1021-11 | Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe 2.4 | m²m² | 2.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.400 |
| 143 d.3.2 | KNR 2-1 7 0145-01 analogia | Wyrzutnie dachowe o śr.do 200 mm z pionowym wylotem powietrza - wentylacja w suficie 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 144 d.3.2 | KNR 2-1 7 0144-01 analogia | Montaż wywietrzników dachowych / kominki montowane na blachę typu VI-LPE /o śr.do 200 mm 7 | szt. szt. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 145 d.3.2 | KNR 2-1 7 0138-01 analogia | <ratki wentylacyjne okrągłe w suficie śr. 125mm 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| Instalacje elektryczne - poddasza |
| 146 d.3.3 | KNNR3 0304-01 | Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wa-piennej z ich otynkowaniem 0.08 | m3 m3 | 0.080 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.080 |
| 147 d.3.3 | KNNR5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 10 | m m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 148 d.3.3 | KNNR5 0205-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe/Ydy 5x6mm2/ 12 | m m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 149 d.3.3 | KNNR5 0405-01 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 1 0 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - z wyposażeniem modułowym/ rozłącznik 63A,lampki 3 szt., wył.różn-prąd.3~faz.40A- 30mA; wył. nadprądowe 16A -6 szt. 10A -4 szt./ 1 | kplkpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 150 d.3.3 | KNNR5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 29 | szt. szt. | 29.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.000 |
| 151 d.3.3 | KNNR5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 21 | szt. szt. | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21 .000 |
| 152 d.3.3 | KNNR5 0302-06 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach 8 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 153 d.3.3 | KNNR5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |

-10-

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 d.3.3 | KNNR5 0306-04 | Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej 9 | szt. szt. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 155 d.3.3 | KNNR5 0308-01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bie-gunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 10 | szt. szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 156 d.3.3 | KNNR5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe / YDy 3x2.5mm2/ 160 | m m | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 157 d.3.3 | KNNR5 0102-06 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 120 | m m | 120.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120.000 |
| 158 d.3.3 | KNNR5 0212-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych / Ydy 3x1 .5mm2/ 120 | m m | 120.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120.000 |
| 159 d.3.3 | KNNR5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W 10 | kpl. kpl. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 160 d.3.3 | KNNR5 0502-01 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa typu plafoniera 1x60 W 14 | kpl. kpl. | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 161 d.3.3 | KNNR5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1 -fazowy (pomiar pierwszy) 1 | pomiar pomiar | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 162 d.3.3 | KNNR5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1 -fazowy (każdy następny pomiar) 9 | pomiar pomiar | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 163 d.3.3 | KNNR5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1 -fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 10 | pomiar pomiar | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 164 d.3.3 | KNNR5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1 | pomiar pomiar | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 .000 |
| 165 d.3.3 | KNNR5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1 | prób. prób. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

-11 -