|  | Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
| --- | --- |
| 45233140-2 Roboty drogowe Remont drogi wieś Brudzewice gm. Poświętne |
|  | Identyfikator kosztorysu: BRUDZEWICE |  |

| W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2009-02-24 | str. 1 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| 10 | KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,80 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20u | 2-1 Przełożenie punktów osnowy geodezyjnej | punkt | 1,00 |
| 30 | KNNR 6 1301-1 Profilowanie podłoża guntowego i tłuczniowego | m2 | 4 800,00 |
|  | 800*6 | 4 800,00 |  |  |
| 40 | KNNR 6 113-1 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 8 cm [R=0,5;M=0,5;S=0,5] | m2 | 3 337,08 |
|  | 753,86*4+8,13*5+5,52*5+750*0,3+10,54*2+0,215*5*5+0,215*3*3 | 3 337,08 |  |  |
| 50 | KNNR 6 113-4 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 7 cm [R=0,875;M=0,875;S=0,875] | m2 | 3 337,08 |
| 60 | KNNR 6 1002-3 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - grysy kamienne o wym.10-12,8 mm | m2 | 3 112,08 |
|  | 3337,08-225 | 3 112,08 |  |  |
| 70 | KNNR 6 1002-2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - grysy kamienne o wym.5-8 mm | m2 | 3 112,08 |
| 80 | KNNR 6 1002-1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - grysy kamienne o wym.2-5 mm | m2 | 3 112,08 |
| 90 | KNNR 6 204-2 Pobocza z kruszywa i gruntu z korytowania , gr.warstwy po uwałowaniu 15 cm | m2 | 1 131,00 |
|  | 754*0,75*2 | 1 131,00 |  |  |
| 100 | KNNR 1 206-4 Załadunek koparką guntu i kruszywa po profilowaniu z transportem samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 197,00 |
|  | 240-43 | 197,00 |  |  |
| 110 | KNNR 1 504-2 Ręczne rozplantowanie ziemi i kruszywa . | m3 | 197,00 |
| 120 | KNNR 6 702-1 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt | 8,00 |
|  | 4+2+2 | 8,00 |  |  |
| 130 | KNNR 6 702-4 Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0.3 m2 | szt | 4,00 |
| 140 | KNNR 6 702-5 Pionowe znaki drogowe - tablice miejscowości i teren zabudowany | szt | 4,00 |
|  | 2+2 | 4,00 |  |  |
| ----- Koniec wydruku ----- |