| Umowa licencyjna nr 54/2006 | Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
| --- | --- |
| 45233140-2 Roboty drogowe Przebudowa drogi wieś Mysiakowiec gm. Poświętne |
|  | Identyfikator kosztorysu: MYSIAKOWIEC POW |  |

| W1 Przedmiar robót | wyk.dn.11.11.1111 | str. 1 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | odcinek I od km 0+156,12 do km 0+509,45 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,50 |
| 20 | KNNR 6 1301-1 Profilowanie podłoża guntowego i tłuczniowego | m2 | 2 700,00 |
|  | 450*6 | 2 700,00 |  |  |
| 30 | KNNR 6 113-1 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 8 cm [R=0,5;M=0,5;S=0,5] | m2 | 1 752,46 |
|  | 114,78*4+21,34*4,25+19,94*4,5+23,88*4,55+3,6*4,6+67,94*4,6+22,41*4,3 76,8*4+16,06*4+44,729*4,6+20*4,3+40,96*4+12,09*4+15,37*4+0,215*6*6*2 7,15*4+21,66*4,5+0,215*9*9+0,215*7*7+509,45*0,3+22*0,3 -687 | 1 173,65 952,35 313,46 -687,00 ————— 1 752,46 |  |  |
| 40 | KNNR 6 113-4 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 7 cm [R=0,875;M=0,875;S=0,875] | m2 | 1 752,46 |
| 50 | KNNR 6 1002-3 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - grysy kamienne o wym.10-12,8 mm | m2 | 1 592,46 |
|  | 1752,46-(153+7) | 1 592,46 |  |  |
| 60 | KNNR 6 1002-2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - grysy kamienne o wym.5-8 mm | m2 | 1 592,46 |
| 70 | KNNR 6 1002-1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - grysy kamienne o wym.2-5 mm | m2 | 1 592,46 |
| 80 | KNNR 6 204-2 Pobocza z kruszywa i gruntu z korytowania , gr.warstwy po uwałowaniu 15 cm | m2 | 354,00 |
|  | 354*0,5*2 | 354,00 |  |  |
| 90 | KNNR 1 206-4 Załadunek koparką guntu i kruszywa po profilowaniu z transportem samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 78,00 |
|  | 105-27 | 78,00 |  |  |
| 100 | KNNR 1 504-2 Ręczne rozplantowanie ziemi i kruszywa . | m3 | 78,00 |
| 110 | KNNR 6 702-1 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt | 8,00 |
|  | 6+2 | 8,00 |  |  |
| 120 | KNNR 6 702-4 Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0.3 m2 | szt | 14,00 |
|  | 10+4 | 14,00 |  |  |
| 130u | 2-1 Przełożenie istniejącego kabla telefonicznego na długości 55 mb | ryczałt | 1,00 |
| 2 | odcinek nr II od km 0+000 do km 0+315,56 |  |  |

| W1 Przedmiar robót | wyk.dn.11.11.1111 | str. 2 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| 140 | KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,35 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | KNNR 6 1301-1 Profilowanie podłoża guntowego i tłuczniowego | m2 | 2 100,00 |
|  | 350*6 | 2 100,00 |  |  |
| 160 | KNNR 6 113-1 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 8 cm [R=0,5;M=0,5;S=0,5] | m2 | 1 422,00 |
|  | 1422 | 1 422,00 |  |  |
| 170 | KNNR 6 113-4 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 7 cm [R=0,875;M=0,875;S=0,875] | m2 | 1 422,00 |
| 180 | KNNR 6 1002-3 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - grysy kamienne o wym.10-12,8 mm | m2 | 1 331,00 |
|  | 1331 | 1 331,00 |  |  |
| 190 | KNNR 6 1002-2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - grysy kamienne o wym.5-8 mm | m2 | 1 331,00 |
| 200 | KNNR 6 1002-1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - grysy kamienne o wym.2-5 mm | m2 | 1 331,00 |
| 210 | KNNR 6 204-2 Pobocza z kruszywa i gruntu z korytowania , gr.warstwy po uwałowaniu 15 cm | m2 | 472,50 |
|  | 315*0,75*2 | 472,50 |  |  |
| 220 | KNNR 1 206-4 Załadunek koparką guntu i kruszywa po profilowaniu z transportem samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 69,00 |
|  | 69 | 69,00 |  |  |
| 230 | KNNR 1 504-2 Ręczne rozplantowanie ziemi i kruszywa . | m3 | 69,00 |
| 240 | KNNR 6 702-1 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt | 9,00 |
|  | 5+4 | 9,00 |  |  |
| 250 | KNNR 6 702-4 Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0.3 m2 | szt | 15,00 |
|  | 7+8 | 15,00 |  |  |
| ----- Koniec wydruku ----- |