Kosztorysowanie FORTE 9.01

Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Przebudowa fragmentu drogi gminnej w miejscowości Mysiakowiec

Identyfikator kosztorysu: MYSIAKOWIEC II

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

WU Kosztorys uproszczony

| Nr | Nazwa | Jednost ka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | KNNR1111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,12 |
| 20u | 1-1 Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych o wym 3x1,5 m | m2 | 336,00 |
|  | 44*4+40*4 336,00 |  |  |
| 30 | KNR2-31 1507-3 Transport wewnętrzny na odl.do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg, samochodem o ładowności ponad 5 do 10 1 | t | 84,00 |
|  | 336*0,1*2,5 84,00 |  |  |
| 40 | KNR2-31 1508-2 Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport materiałów sztukowych na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km samochodem skrzyniowym o ładowności ponad 5 do 10 1 [S=7] | t | 84,00 |
| 50 | KNNR6101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie, głębokość 15 cm, kat gruntu II -IV | m2 | 585,60 |
|  | 78*4,8+44*4,8 585,60 |  |  |
| 60 | KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wy k. koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyźki 0.60 m3, grunt katl-lll | m3 | 87,84 |
|  | 585,6*0,15 87,84 |  |  |
| 70 | KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl. transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV (S=4) | m3 | 82,84 |
|  | 87,84-5 82,84 |  |  |
| 80 | KNNR 6 113-2 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 585,60 |
|  | 78*4,8+44*4,8 585,60 |  |  |
| 90 | KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 585,60 |
|  | 78*4,8+44*4,8 585,60 |  |  |
| 100 | KNNR 6 202-2 Wykonanie poboczy , rozścielenie kruszywa ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 122,00 |
|  | 78*1+44*1 122,00 |  |  |

|  |  |  | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | KNNR 6 201 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto – glinianych – grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm – grunt korytowania | m2 | 55,00 |
|  | 2*5*5,5 55,00 |  |  |