|  | Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
| --- | --- |
| 45233140-2 Roboty drogowe Remont drogi wieś Poręby gm. Poświętne |
|  | Identyfikator kosztorysu: PORĘBYPOW |  |

| W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2009-02-24 | str. 1 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | odcinek I o długosci 1300 m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym | km | 1,30 |
| 20u | 2-1 Przełożenie punktów osnowy geodezyjnej | punkt | 3,00 |
| 30 | KNNR 6 1301-1 Profilowanie podłoża guntowego i tłuczniowego | m2 | 7 800,00 |
|  | 1300*6 | 7 800,00 |  |  |
| 40 | KNNR 6 113-1 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 8 cm [R=0,5;M=0,5;S=0,5] | m2 | 6 045,64 |
|  | 0,215*7*7*2+90,78*4+15*(4+4,6)*0,5+4,6*25,437+4,3*15+122,71*4 20*(4+6,5)*0,5+18,562*6,5+20*(4+6,5)*0,5+22,85*4+20*(4+5,3)*0,5 5,3*18,189+8,8*40,92+7*15,594+20*5,5+82,09*4+20*(4+5,2)*0,5 5,2*39,59+82,09*4+602,62*4+1229,4*0,3 | 1 121,04 515,05 1 096,02 3 313,53 ————— 6 045,64 |  |  |
| 50 | KNNR 6 113-4 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 7 cm [R=0,875;M=0,875;S=0,875] | m2 | 6 045,64 |
| 60 | KNNR 6 1002-3 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - grysy kamienne o wym.10-12,8 mm | m2 | 5 676,82 |
|  | 6045,64-1229,4*0,3 | 5 676,82 |  |  |
| 70 | KNNR 6 1002-2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - grysy kamienne o wym.5-8 mm | m2 | 5 676,82 |
| 80 | KNNR 6 1002-1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - grysy kamienne o wym.2-5 mm | m2 | 5 676,82 |
| 90 | KNNR 6 204-2 Pobocza z kruszywa i gruntu z korytowania , gr.warstwy po uwałowaniu 15 cm | m2 | 1 229,40 |
|  | 1229,4*0,5*2 | 1 229,40 |  |  |
| 100 | KNNR 1 206-4 Załadunek koparką guntu i kruszywa po profilowaniu z transportem samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 147,53 |
|  | 147,53 | 147,53 |  |  |
| 110 | KNNR 1 504-2 Ręczne rozplantowanie ziemi i kruszywa . | m3 | 147,53 |
| 120 | KNNR 6 702-1 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt | 11,00 |
|  | 7+4 | 11,00 |  |  |
| 130 | KNNR 6 702-4 Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0.3 m2 | szt | 12,00 |
| 140 | KNNR 6 702-5 Pionowe znaki drogowe - tablice miejscowości | szt | 8,00 |

| W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2009-02-24 | str. 2 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

----- Koniec wydruku -----