|  | Kosztorysowanie FORTE 7.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
| --- | --- |
| 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa fragmentu drogi dojazdowej do cmentarza w m. Poświętne . |
|  | Stawka robocizny: |  |
|  | Waluta:złoty |  |
|  | Identyfikator kosztorysu: POŚWIĘTNE Jaśminowa |  |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | roboty pomiarowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,35 |  |  |
| Razem rozdział 1: roboty pomiarowe |  |
| 2 | roboty ziemne |  |  |  |  |
| 20 | KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, kat.gruntu III-IV | m³ | 225,17 |  |  |
| Razem rozdział 2: roboty ziemne |  |
| 3 | podbudowa |  |  |  |  |
| 30 | KNNR 6 113-2 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm [R=0,5;M=0,5;S=0,5] | m² | 1 501,14 |  |  |
| 40 | KNNR 6 113-4 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m² | 1 466,04 |  |  |
| Razem rozdział 3: podbudowa |  |
| 4 | nawierzchnia |  |  |  |  |
| 50 | KNNR 6 1005-7 Skropienie podbudowy asfaltem | m² | 1 424,18 |  |  |
| 60 | KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m² | 1 424,18 |  |  |
| 70 | KNNR 6 309-7 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=15] | t | 145,27 |  |  |
| Razem rozdział 4: nawierzchnia |  |
| 5 | krawężniki |  |  |  |  |
| 80 | KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki | m³ | 4,55 |  |  |
| 90 | KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa | m | 84,00 |  |  |
| Razem rozdział 5: krawężniki |  |
| 6 | pobocza |  |  |  |  |
| 100 | KNNR 1 311-4 Ręczne formowanie poboczy grunt z odkładu, grunt kat.III-IV | m³ | 225,17 |  |  |
| Razem rozdział 6: pobocza |  |
| 7 | przepusty i rowy |  |  |  |  |
| 110 | KNNR 6 1302-2 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, gr.namułu 20 cm | m | 613,60 |  |  |
| Razem rozdział 7: przepusty i rowy |  |

| WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn.1111-11-11 | str. 2 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | oznakowanie pionowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | KNNR 6 702-1 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt | 4,00 |  |  |
| 130 | KNNR 6 702-4 Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze typ A | szt | 2,00 |  |  |
| 140 | KNNR 6 702-4 Pionowe znaki drogowe zakazu typ B | szt | 4,00 |  |  |
| Razem rozdział 8: oznakowanie pionowe |  |
| Razem kosztorys: Przebudowa fragmentu drogi dojazdowej do cmentarza w m. Poświętne . |  |
| VAT (22%) |  |
| Razem kosztorys + VAT |  |