|  | Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
| --- | --- |
| 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Przebudowa drogi gminnej przez miejscowośc Brudzewice Kolonia |
|  | Identyfikator kosztorysu: BRUDZEWICE |  |

| W1 Przedmiar robót | wyk.dn.1111-11-11 | str. 1 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| 10 | KNNR 6 103-1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, kat.gruntu II-IV | m2 | 4 945,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4,3*1150 | 4 945,00 |  |  |
| 20 | KNNR 6 113-5 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 4 945,00 |
|  | 1150*4,3 | 4 945,00 |  |  |
| 30 | KNNR 6 1002-3 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.8-16 mm, ilość kruszywa 13 dm3/m2 | m2 | 4 600,00 |
|  | 1150*4 | 4 600,00 |  |  |
| 40 | KNNR 6 1002-2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.6,3-10 mm, ilość kruszywa 10 dm3/m2 | m2 | 4 600,00 |
|  | 1150*4 | 4 600,00 |  |  |
| 50 | KNNR 6 1002-1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.2-6,3 mm, ilość kruszywa 8 dm3/m2 | m2 | 4 600,00 |
|  | 1150*4 | 4 600,00 |  |  |
| Przepust nr 1 |  |  |  |
| 10 | KNR 2-31 816-1 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o średnicy 40 cm | m | 14,00 |
| 20 | KNR 2-31 605-2 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe | m3 | 0,56 |
|  | 14*0,4*0,1 |  |  |
| 30 | KNR 2-31 605-6 Elementy przepustów rurowych - rury żelbetonowe o średnicy 40 cm | m | 14,00 |
|  | przepust nr 2 |  |  |
| 40 | KNR 2-31 605-2 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe | m3 | 0,48 |
|  | 12*0,4*0,1 |  |  |
| 50 | KNR 2-31 605-6 Elementy przepustów rurowych - rury żelbetonowe o średnicy 40 cm | m | 12,00 |