Nr sprawy :  3411/12 /06

(pieczęć firmy)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Data:……………………………………..

Nazwa dostawcy: …………………………………………………………………………….

Siedziba dostawcy: …………………………………………………………………………..

Oferowany przedmiot zamówienia:

- ciągnik rolniczy:…………………………………………

(marka, typ)

- koparko – ładowarka zawieszana:…………………………………………

(marka, typ)

- spychacz czołowy zawieszany:……………………………………………

(marka, typ)

Oferujemy dostawę fabrycznie nowych (rok produkcji 2006) maszyn spełniających następujące wymagania szczegółowe (bezwzględnie wymagane)

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

1 Ciągnik rolniczy:

- silnik spełniający wymagania dotyczące emisji spalin EURO II

- silnik 4 cylindrowy o mocy ……….. KM

- skrzynia przekładniowa 10/2 z synchronizacją od 2 do 5 biegu

- jednostopniowy tylny WOM 540 (zależny i niezależny)

- podnośnik hydrauliczny z dwoma siłownikami wspomagającymi udźwig …………….. kg

- dźwignie dolne i łącznik centralny z tylnego układu zawieszenia

- minimum trzy szybkozłącza hydrauliki zewnętrznej

- hydrostatyczny układ kierowniczy

- oś przednia napędowa

- koła przednie 11,2 - 24

- koła tylne  16,9 – 30

- zbiornik paliwa …………………l

- pompa hydrauliczna 50dm³/min

- kabina ochronna (dwudrzwiowa), komfortowa

- sprężarka z instalacją sterowania hamulcami pneumatycznymi przyczep

- błotniki kół przednich

- rama do obciążników kół przednich 20 kg

- obciążniki przednie (100 kg)

- górny zaczep transportowy ze sworzniem

- zaczep przedni ze sworzniem

- reflektory tylne 2 szt

- zaczep rolniczy ze sworzniem

- dodatkowy fotel dla pasażera

- akumulator 165Ah 12V

- klucze do kół

- książka gwarancyjna

- kluczyk do stacyjny 2 szt.

- lusterka boczne 2 szt.

- wycieraczka przednia i tylna

- instrukcja obsługi i katalog części

- trójkąt wyróżniający

- trójkąt ostrzegawczy

- gaśnica

- okres gwarancyjny ………………… miesięcy

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

- świadectwo posiadania normy ekologicznej

2. Koparko – ładowarka zawieszana

Maszyna przeznaczona do współpracy z w/w ciągnikiem rolniczym, posiadająca mechanizm obrotu dwusiłownikowego, o kącie obrotu 1800 – wysięgnik monoblok, ramię z mechanizmem łyżki, podpory hydrauliczne opuszczane z mechanizmem zmiany rozstawu, napęd z wałka odbioru mocy poprzez przekładnię zwielokratniającą i własną pompę, wbudowany zbiornik oleju z podwójnym układem filtracji, wskaźnik poziomu oleju i temperatury.

- łyżka podsiębierna szer. 500 mm, poj. 0,125 m³

- dodatkowa linia hydrauliczna do zasilania aktywnych osprzętów roboczych np. głowicy obrotowej, łyżki melioracyjnej skrętnej.

- łyżka melioracyjna skrętna szer. 1350 mm

- głowica obrotowa 70 Nm (3t)

- okres gwarancji ………………………..miesięcy

3. spychacz czołowy zawieszany przeznaczony do współpracy z w/w ciągnikiem

- szerokość robocza  …………………….. mm

- wysokość podnoszenia ………………… mm

- głębokość opuszczania 250 mm

- kąt skrętu min. 25 stopni

- okres gwarancji ………………………….. miesięcy

Dla wszystkich oferowanym maszyn zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Miejscowość, dnia…………………..		……………………………………………

(Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Dostawcy)