Gmina Poświętne

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

# WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zmówień publicznych

na zadanie pn.:

„Przebudowa dróg gminnych”

nr sprawy: 3411/2/2009

Zatwierdzam:

………………………………….

#### Informacje ogólne.

1.1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 1.2. Zamawiający: Gmina Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne tel. (044) 756-40-02, fax. (044) 756-40-34, e-mail: promocja@poswietne.pl 1.3. Podstawa prawna: art. 10 ust 1 i art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.), dalej zwana „pzp”.

#### Opis przedmiotu zamówienia.

2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Poręby, Brudzewice – Iły, Mysiakowiec, Gmina Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie 1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poręby, zakres robót: - roboty pomiarowe, przełożenie punktów osnowy geodezyjnej - profilowanie podłoża gruntowego i tłuczniowego - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, dwuwarstwowo – warstwa dolna z kruszywa frakcji 0-63 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm; warstwa górna z kruszywa frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową – grysy kamienne o wym. 10-12,8 mm - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową – grysy kamienne o wym. 5-8 mm - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową – grysy kamienne o wym. 2-5 mm - wykonanie poboczy z kruszywa i gruntu z korytowania, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm - ustawienie oznakowania pionowego Parametry techniczne drogi: - klasa drogi L-1/2 - szerokość jezdni 4 m - szerokość jezdni na łukach poziomych od 4,60 do 7,00 m - spadek poprzeczny jezdni daszkowy – 2% - szerokość poboczy – 2 x 0,00 - 0,75 m - długość całkowita 1300 m 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudzewice - Iły, zakres robót: - roboty pomiarowe, przełożenie punktów osnowy geodezyjnej - profilowanie podłoża gruntowego i tłuczniowego - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, dwuwarstwowo – warstwa dolna z kruszywa frakcji 0-63 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm; warstwa górna z kruszywa frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową – grysy kamienne o wym. 10-12,8 mm - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową – grysy kamienne o wym. 5-8 mm - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową – grysy kamienne o wym. 2-5 mm - wykonanie poboczy z kruszywa i gruntu z korytowania, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm - ustawienie oznakowania pionowego Parametry techniczne drogi: - klasa drogi D-1/2 - szerokość jezdni 4 m - szerokość poboczy 2 x 0,30 – 0,75 - spadek poprzeczny jezdni daszkowy – 2% - długość całkowita 753,86 m 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mysiakowiec, zakres robót: - roboty pomiarowe, - profilowanie podłoża gruntowego i tłuczniowego - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, dwuwarstwowo – warstwa dolna z kruszywa frakcji 0-63 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm; warstwa górna z kruszywa frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową – grysy kamienne o wym. 10-12,8 mm - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową – grysy kamienne o wym. 5-8 mm - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową – grysy kamienne o wym. 2-5 mm - wykonanie poboczy z kruszywa i gruntu z korytowania, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm - przełożenie istniejącego kabla telefonicznego - ustawienie oznakowania pionowego Parametry techniczne drogi: - klasa drogi L-1/2 - szerokość jezdni 4 m dla odcinka I (4,50 dla podjazdu na most) i 4,60 na łuku poziomym - szerokość jezdni dla odcinka II na prostej dot. przebiegu przez centrum wsi 4,50 i 4,00 na dalszym odcinku - spadek poprzeczny jezdni daszkowy – 2% - długość całkowita 668,89 m 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mysiakowiec – podjazdów pod istniejący most na rzece Pilicy, zakres robót: - roboty pomiarowe, - rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych - transport wewnętrzny na odległość do 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg samochodami o ładowności 5 do 10 t. - koryta wykonywane na całej szerokości jezdni gł. 15 cm z transportem urobku na odległość do 1 km - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna frakcji 0-63 mm gr 20 cm po zagęszczeniu -warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - długość całkowita 121,62 m - wykonanie poboczy szer. 2 x 0,5 m z mieszanki piaszczysto – gliniastej lub żwiru grubość warstwy średnio 15 cm 2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają : Projekty Wykonawcze oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ 2.3. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej. 2.4. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane 36 miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu obioru końcowego bez usterek i wad. 2.5. Kody CPV: 45.23.31.40.2 45.23.32.20.7 2.6. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 2.7. Oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych:

#### Termin wykonania zamówienia.

Od daty podpisania umowy do dnia 31.08.2009

#### Informacje dotyczące warunków składania ofert.

4.1. Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty. 4.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 4.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4.4. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: Elżbieta Lasota oraz Marcin Wójcicki - pracownicy Urzędu Gminy Poświętne, , tel. 044 756-40-02, 044 756-40-34 w godz. 930-1400 – w zakresie przedmiotu zamówienia i procedury przetargowej.

#### Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektryczną. W przypadku gdyby wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest na żądanie drugiej strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

#### Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

6.1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 pzp, tj.: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 6.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 6.3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 6.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów.

#### Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

7.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp; Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (min. trzy pozycje); Uprawnienia kierownika budowy w zakresie budowy dróg wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego; Dane dotyczące laboratorium do którego wykonawca będzie miał dostęp Parafowany projekt umowy Oświadczenie o posiadanym oznakowaniu i zabezpieczeniu robót Wstępny harmonogram robót 7.2.Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 7.1.2 – 7.1.3 składają odpowiednie dokumenty określone w §2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87 poz. 605). 7.3. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 7.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

#### Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Wysokość wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

#### Opis sposobu przygotowywania ofert.

9.1. Wymagania podstawowe. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz określić ich procentową wartość w stosunku do wartości całego zamówienia. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 pzp. 9.2. Forma oferty. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane i datowane. 9.3. Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać: Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; Kosztorys ofertowy sporządzony, na podstawie załączonych przedmiarów robót; Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienione w pkt 7.1 SIWZ, sporządzone wg wzorów stanowiących załączniki do SIWZ; Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; Parafowany projekt umowy; 9.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 9.5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący: <NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES> oferta w <TRYB POSTĘPOWANIA> na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>. Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

#### Termin związania ofertą.

10.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna swój bieg wraz z upływem terminu składania ofert. 10.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

#### Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4 26-315 Poświętne , w terminie do dnia 15.05 .2009 r., do godziny 10:00. 11.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 11.3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w dniu 15.05.2009 r., o godz. 10:05. 11.4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

#### Sposób obliczenia ceny oferty.

12.1. Cenę ofertową stanowi kwota podana na formularzu oferty. 12.2. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać cenę brutto zawierającą podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 12.3. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN cyfrowo i słownie. 12.4.Określona przez wykonawcę cena oferty jest stała i nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. W związku z tym, wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty, należne podatki, ewentualne bonifikaty, upusty, odzysk materiałów wtórnych itp. tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszej SIWZ.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany.

13.1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. 13.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie dodatkowo opatrzonej dopiskiem „ZMIANA”. 13.3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 13.4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 13.5. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

#### Ocena ofert.

W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: Lp. Opis kryteriów oceny Waga 1 Cena 100% 14.2. Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób: Ocena kryterium „Cena” nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt, według wzoru matematycznego: Najniższa cena ofertowa / Cena oferty badanej x 100 pkt 14.3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów. 14.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 14.5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem nazwy (firmy), siedziby i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację zostanie zamieszczona również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, niezwłocznie po dokonaniu tego wyboru.

#### Istotne warunki umowy.

15.1. Z wybranym wykonawcą, zostanie podpisana umowa zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ.

#### Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

16.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 16.2. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zostanie powiadomiony o dokładnym terminie podpisania umowy co najmniej na trzy dni przed tym terminem, lub krócej – za jego zgodą.

#### Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI pzp.