GMINA POŚWIĘTNE

### SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ

## PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W POŚWIĘTNEM

Nr  sprawy 3411/3/2010

# Poświętne, 19.04.2010 r.                                                          ZATWIERDZAM :

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Gmina Poświętne

26-315 Poświętne

ul. Akacjowa 4

powiat opoczyński

woj. łódzkie

REGON :   590648110

NIP : 768-17-35-515

tel. (0-44) 756-40-34

fax.(0-44) 756-40-34

756-40-61

e-mail: budownictwo@poswietne.pl

strona internetowa bip.poswietne.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało

zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r.

nr 223,poz.1655, z 2008 r. nr 171,poz. 1058, nr 220, poz.1420 i nr 227, poz.1505

oraz z 2009 r. nr 19, poz. 101, nr 65, poz. 545, nr 91, poz. 742 i nr 157, poz. 1241)

( przetarg nieograniczony art. 39-46) oraz aktów wykonawczych do ustawy

2.2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu :

- strona internetowa Zamawiającego – bip.poswietne.pl,

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego,

- Biuletyn Zamówień Publicznych na stronach portalu internetowego Urzędu

Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 111634 - 2010, data zamieszczenia 20.04.2010r.

3. Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu Projektu

pn.  „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni  ścieków w Poświętnem”

ul. Szkolna 1, na działkach o nr ewidencyjnych : 684, 685, 686, 687, 688, 689, 387

i 338/2, obręb Poświętne.

Celem wykonania zamówienia jest zwiększenie przepustowości istniejącej

oczyszczalni ścieków o przepustowości 35 m3/dobę do przepustowości 150 m3/dobę

Projekt zakłada wykonanie oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej

działającej w oparciu o nitryfikująco-denitryfikujący osad czynny z tlenową

stabilizacją osadu” o wydajności hydraulicznej 160m3/dobę.

3.2.    Elementy składowe oczyszczalni :

3.2.1 Bioreaktor – konstrukcji żelbetowej wylewanej. Przekrój cylindryczny

o średnicy zewnętrznej reaktora 10,75 m i średnicy wewnętrznej 10,25 m

oraz o wysokości konstrukcyjnej ściany 5,50 m. Grubość ścian płaszcza -

25 cm.

Płyta denna bioreaktora średnicy 11,05 m i grubości 35 cm z betonu

konstrukcyjnego szczelnego klasy C 30/37 (B37).

3.2.2. Budynek techniczny – wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy

o wymiarach zewnętrznych 9,24 x 8,24 m, przykryty dachem dwuspadowym

z naczółkiem.

Dane techniczne :

- powierzchnia zabudowy – 78,96 m2

- powierzchnia użytkowa – 64,61 + antresola 40,81 m2

- kubatura – 349,0 m3

3.2.3. Zbiorniki osadu – okrągły, jednokomorowy zbiornik z prefabrykowanych

kręgów żelbetowych, wykonanych z betonu szczelnego C30/37, klasy

ekspozycji XD2, zbrojonych stalą AIII-34GS. Przykryty prefabrykowaną

płytą żelbetową z włazem kanałowym Ø 800 mm z kominkiem

wentylacyjnym.

Średnica wewnętrzna    - 3,00 m

Wysokość w świetle -      3,65 m

Powierzchnia zabudowy – 9,62 m2

Kubatura -                        35,11 m3

Rzędna spodu płyty -      158,70 m n.p.m.

3.2.4. Pompownia ścieków surowych – okrągły, jednokomorowy zbiornik

o średnicy wew. 2,00 m i wysokości w świetle 4,50 m

z prefabrykowanych kręgów żelbetowych z betonu szczelnego C30/37,

przykryty płytą żelbetową z włazem i otworem na kosz do skratek 80x50

cm, zamontowany na żelbetowej płycie dennej o średnicy 2,70 m i gr. 30cm.

Powierzchnia zabudowy – 4,52 m2

Kubatura -                         20,34 m3

Rzędna spodu płyty -       156,45 m n.p.m.

3.2.5. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych – dwa częściowo

zagłębione w ziemi, okrągłe jednokomorowe zbiorniki z prefabrykowanych

kręgów żelbetowych wykonanych z betonu szczelnego C30/37, klasa

ekspozycji XD2, zbrojonych stalą AIII-34 GS, przykrytych prefabrykowaną

płytą żelbetową

Średnica wewnętrzna -  3,00 m

Wysokość w świetle  -  4,00 m

Powierzchnia zabudowy – 19,24 m2

Kubatura -                          77,00

Rzędna spodu płyty -        156,95 m n.p.m.

3.2.6. Studnia pomiarowa –podziemny, okrągły, jednokomorowy

zbiornik z prefabrykowanych kręgów żelbetowych o parametrach :

Średnica wewnętrzna -   1,60 m

Wysokość w świetle -    2,00 m

Powierzchnia zabudowa – 3,14 m2

Kubatura – 6,28 m3

Rzędna spodu płyty – 158,95 m n.p.m.

3.2.7. Taca najazdowa stacji zlewczej ścieków – W ciągu drogi wewnętrznej

przy punkcie zlewnym do obierania nieczystości  z wozów

asenizacyjnych planuje się wykonać prostokątna tacę najazdową o pow.

zabudowy – 26,72 m2.

3.2.8. Stacja zlewcza - obiekt o wymiarach 2,05 x 2,05(licząc bez

ocieplenia) i wysokości 2,5 m, przykryty dachem jednospadowym,

konstrukcji murowanej.

3.2.9. Agregat prądotwórczy na płycie zbrojonej o wym. 2,60 x 1,60 i gr.

40 cm w osłonie termo i dźwiękochłonnej jako komplet.

3.2.10. Hydrbotaniczny  stopień oczyszczania ścieków- uszczelniony

zbiornik ziemny za pomocą geomembrany, z drenażem rozsączającym

i posadzoną roślinnością.

3.2.11. Instalacje sanitarne międzyobiektowe :

- kolektor grawitacyjny PVC Ø 160 mm, l=72,40 m

- kolektor grawitacyjny PVC Ø 200 mm, l=93,80 m

- kolektor grawitacyjny PVC Ø 315 mm, l=14,00 m

- drenaż rozsączający PVC-U Ø 160 mm, l=55,50 m

- drenaż zbierający PVC Ø mm, l=54,30 m

- kolektor tłoczny 2 x PE Ø 90 mm, l=39,40 m

- kolektor tłoczny PE Ø 90 mm, l=14,40 m

- Przyłącze wodociągowe Ø 80 mm, l=32,50 m

3.2.12. Drogi i ogrodzenie

- Drogi wewnętrzne z kostki brukowej kolanowej gr 8 cm na

podbudowie wg projektu o pow. 742,8 m2

- Ogrodzenie dł. 207 m z siatki 1,5 m wysokości, na słupach stalowych

z bramą otwieraną bez napędu.

3.2.13. Automatyka, zasilanie i sterowanie

- zasilanie podstawowe i awaryjne

- instalacje elektryczne

3.2.14. Urządzenia technologiczne i wyposażenie a także sprzęt

bhp i ppoż.

3.2.15. Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków

Uwaga ! Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określonych w dokumentacji projektowej. Parametry równoważności dla zaprojektowanego systemu technologicznego oczyszczalni ścieków zostały określone w tomie II, rozdziale 5 Projektu Technologicznego.  W sytuacji, gdy wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu wówczas należy dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne i jakościowe zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń.

Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 3 -  Przedmiar robót

3.3.  Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i urządzenia –

36 miesięcy od daty podpisania końcowego odbioru robót.

3.4.  Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45314300-4 Kładzenie kabli

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45315300-1 Instalowanie linii energetycznych

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

odprowadzania ścieków

4.  Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia : od terminu protokolarnego przekazania placu budowy dla Wykonawcy do 29 października 2010 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tych warunków.

5.1. Warunki

  - 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki

dotyczące : (art. 22 ust. 1)

a)   posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej

5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

5.2.1.  Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.1. lit. b jest wykonanie przez

Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch

zamówień  polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie oczyszczalni ścieków

o przepustowości nie mniejszej niż Qdśr=150m3/d wraz z wykonaniem: obiektów

towarzyszących, sieci uzbrojenia terenu i zagospodarowania terenu (drogi, place,

zieleń, ogrodzenie).

5.2.2. Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.1. lit. c zamawiający uzna

udokumentowanie dysponowania co najmniej 4 osobami posiadającymi doświadczenie

w kierowaniu robotami budowlanymi w branży : ogólnobudowlanej, elektrycznej,

sanitarnej i ochrony środowiska, tj.

1 osoba -  kierownik budowy - posiadający doświadczenie zawodowe na

stanowisku kierownika budowy, w tym przy realizacji, co najmniej jednego

kontraktu/zadania dotyczącego budowy/przebudowy oczyszczalni ścieków

o przepustowości min. Ośr.d = 150 m3/dobę, posiadający uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

1 osoba - kierownik robót sanitarnych - posiadający doświadczenie zawodowe na

stanowisku kierownika budowy lub  robót sanitarnych, w tym przy realizacji, co

najmniej jednego kontraktu/zadania dotyczącego budowy/przebudowy oczyszczalni

ścieków o przepustowości min. Ośr.d= 150 m3/dobę, kanalizacji sanitarnej i sieci

wodociągowej, posiadający uprawnienia instalacyjno-inżynieryjne w zakresie ochrony

środowiska, które uprawniają do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy

i robót, w  zakresie  sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych,

wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

1 osoba - kierownik robót elektrycznych - posiadający doświadczenie

zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub robót elektrycznych, w tym przy realizacji co najmniej jednego kontraktu/zadania dotyczącego budowy /przebudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Ośr.d = 150m3/dobę, posiadający uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

1 osoba - kierownik robót konstrukcyjno - budowlanych posiadający doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub robót konstrukcyjno – budowlanych, w tym przy realizacji co najmniej jednego kontraktu/zadania dotyczącego budowy/przebudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Ośr.d = 150 m3/dobę, posiadający uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza łączenie  funkcji kierowniczych, pod warunkiem, że spełnią wszystkie wymagane warunki dla poszczególnych branż.

5.2.3. Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.1. lit d zamawiający uzna

udokumentowanie posiadania :

- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł.

- środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości  co najmniej

2 000 000,00 zł.

5.2.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw

do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa  w art. 24 ust. 1

ustawy Pzp.

5.2.5. Zamawiający dokona oceny spełniania każdego z warunków na podstawie załączonych

do oferty dokumentów i oświadczeń metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.

5.2.6. Nie spełnienie choćby jednego z warunków powoduje wykluczenie wykonawcy

z postępowania.

5.2.7. W przypadku wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

warunki określone w art. 22 ust. 1, lit. a-d wykonawcy mogą spełniać łącznie, warunek

doświadczenia może spełniać jeden z wykonawców zaś warunki w zakresie braku

podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24

ust. 1 ustawy, każdy z wykonawców spełnia samodzielnie.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków,  określonych w art. 22 ust.1-

Wykonawca składa oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5, do

niniejszej  SIWZ  a ponadto :

6.1.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

do oferty dołączyć należy :

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-

w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone: (referencje, protokoły

odbioru, itp.).

Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym  załącznik nr 6.

6.1.3.  W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania odpowiednim

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do

oferty dołączyć należy :

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności, oraz

informację o podstawie do dysponowania tymi osobami

Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7

- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamówienia w przypadku, kiedy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

6.1.4  W celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej

Wykonawcy do oferty dołączyć należy:

- Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż  2 000 000,00 PLN

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy

Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł.  lub

złożyć oddzielne polisy dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia potwierdzające, że suma polis wykonawców  jest nie mniejsza niż

2 000 000,00 zł.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy nie mniejszą niż

2 000 000,00 zł. wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert.

(W  przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie

niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa):

6.1.4. W celu potwierdzenia warunku o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, do oferty należy przedłożyć :

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,

którego wzór stanowi załącznik nr 8

6.1.5. Ponadto do oferty należy dołączyć :

- parafowany projekt umowy, którego wzór stanowi załącznik nr  9

do siwz.

Uwaga !  Kosztorys ofertowy zobowiązany będzie przekazać zamawiającemu tylko Wykonawca wybrany w postępowaniu, na etapie zawierania umowy (kosztorys w wersji uproszczonej  stanowić będzie załącznik do umowy).

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego

z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,

a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się

z wykonawcami

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.

7.2. Zamawiający i Wykonawcy wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania

oraz informacje przekazują w formie pisemnej.

7.3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczna lub faksem, pod

warunkiem, iż każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich

otrzymania.

7.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień

niezwłocznie, jednak później niż:

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

  - Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami,

w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału

w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie

przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez

Zamawiającego, a także zmiany lub wycofanie oferty.

7.6.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Elżbieta Lasota

i Marcin Wójcicki pracujący w godz. od 8.00 do 16.00, tel. 044 756 40 02,

fax. 044/756 40 34, e-mail budownictwo@poswietne.pl lub promocja@poswietne.pl

w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem, ul. Akacjowa 4, pokój nr 7,

26-315 Poświętne.

8. Wymagania dotyczące wadium

8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł.

8.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na konto 54 8985 0004 0030 0306 6976

0001 PBS Tomaszów Maz.

8.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

8.3. Potwierdzenie wniesienia wadium dołącza się do ofert.

8.4. Wykonawca wnosi wadium w formach określonych w art. 45 ust.6

8.5. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp.

9.Termin związania ofertą

9.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

9.2.Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania ofert

Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

  - Zamawiający wymaga składania ofert i załączników wg załączonych

do  specyfikacji wzorów.

  - Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

  - Zamawiający  dopuszcza wykonywanie zamówienia z udziałem

podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty

te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć

podwykonawcom

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń

równoważnych, tj. takich, których parametry techniczne, jakościowe,

funkcjonalne i użytkowe są takie same lub lepsze niż wymienione w

dokumentacji projektowej. W szczególności dotyczy tych pozycji,

w których projektant i kosztorysant określił nazwę lub cechy materiałów

ze wskazaniem na konkretnego producenta.

10.7.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty.

10.8.   Wszelkie dokumenty dotyczące oferty muszą być pisane przy użyciu

komputera, maszyny do pisania lub nieścieralnym atramentem.

  - Oferowana cena musi być podana w cyfrach i słownie (w polskich złotych).

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

  - Miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane

przez osobę podpisującą ofertę.

  - Postępowanie jest prowadzone w języku polskim zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r , Nr

223, poz. 1655 ze zmianami). W przypadku załączenia dokumentów w

językach obcych, niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia w języku

polskim poświadczonego przez Wykonawcę.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania

firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie

oferty zgodnie z informacjami zawartymi w załączonym do oferty

dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym).

  - W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność

z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą)

w   dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do

oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być

przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z

oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do

reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego)

Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych

dokumentach.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie

z art. 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).

10.17. Wykonawcy występujący wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) powinni

spełniać następujące wymagania:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia,

- zgodnie z art. 23 ust. 2 w/w ustawy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- udzielone upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców dołączonym do złożonej oferty.

-    Zamawiający będzie zwracał się do wyznaczonego reprezentanta z wszelkimi

sprawami związanymi z prowadzonym postępowaniem i realizacją przedmiotu

zamówienia,

-    Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie

z pełnomocnikiem,

-     w odniesieniu do wymagań określonych przez Zamawiającego każdy

z przedsiębiorców występujących wspólnie jest zobowiązany do złożenia

dokumentów wymienionych w pkt 5 i 6 - oświadczenie w zakresie warunków

określonych w  art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

-    oświadczenie w zakresie warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy –

Prawo zamówień publicznych oraz dokumenty wymienione w pkt 6,  składają

wszyscy Wykonawcy wspólnie.

-   W przypadku, gdy oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

zostanie wybrana, Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać

przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.

-  Wykonawca może - nie później niż w terminie składania ofert - zastrzec,

że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane. Zgodnie z art. 11

ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(Dz. U. z 2004r., Nr 153 poz. 1503), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się

nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu

zachowania ich poufności. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie odpowiednio

zabezpieczyć takie informacje. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o

których mowa w art. 86 ust.4 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz innych

informacji nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa - zastrzeżenie tych

informacji będzie bezskuteczne.

  - Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy

przedsiębiorstwa – w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogą być przez

Wykonawcę zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa - zostaną one odtajnione

przez Zamawiającego.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

11.1. Miejsce oraz termin składania ofert

11.1.1.Ofertę zaleca się złożyć w dwóch zaklejonych kopertach w siedzibie Zamawiającego,

tj.  w Urzędzie Gminy w Poświętnem, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, pokój nr 3

do dnia 05 maja 2010 r. do godz. 1100.

  - 2. Kopertę zewnętrzną zaleca się zaadresować:  „Oferta przetargowa -  Rozbudowa

i przebudowa oczyszczalni ścieków w Poświętnem.” Nie otwierać do dnia

05 maja 2010r. do godz. 1130”.

11.1.3.Na kopercie wewnętrznej zaleca się umieszczenie nazwy i adresu Wykonawcy.

11.1.4.Oferty składane za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, Poczty Kurierskiej zaleca 
        się przygotować w sposób określony w pkt. 1 i przesłać w zewnętrznym opakowaniu

zaadresowanym w następujący sposób: Urząd Gminy w Poświętnem, ul. Akacjowa 4,

26-315 Poświętne „Oferta przetargowa – Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni

ścieków w Poświętnem.” Wykonawca ponosi ryzyko i konsekwencje

przedwczesnego otwarcia oferty w przypadku zabezpieczenia oferty niezgodnie

z wymaganiami określonymi w SIWZ.

11.1.5.Wykonawca na życzenie otrzyma od Zamawiającego pisemne potwierdzenie złożenia

oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana jego oferta.

11.1.6.Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie zwraca się bez otwierania po

upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

11.2. Wycofanie oferty lub jej zmiany

11.2.1..   Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

11.2.2.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie dodatkowo opatrzonej dopiskiem „ZMIANA”.

11.2.3.    Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

11.2.4.   Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

11.2.5.    Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty

wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury

dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

11.3.  Otwarcie ofert

11.3.1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 maja 2010 r. o godz. 1130 w siedzibie

Zamawiającego w sali narad w budynku B Urzędu Gminy w Poświętnem.

11.3.2.Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwarciu ofert,

Zamawiający prześle informację z sesji otwarcia na jego pisemny wniosek.

12.  Opis sposobu obliczania ceny

12.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie WYNAGRODZENIE

RYCZAŁTOWE za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie

liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

12.2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki

związane z realizacją zamówienia, zgodnie z projektem oraz specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym m.in. podatek VAT,

upusty, rabaty (cena powinna obejmować również elementy tam nie ujęte, ale niezbędne

do prawidłowego wykonania umowy).

12.4. Podstawą obliczenia ceny jest dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót budowlanych.

12.5. Przedmiar robót załączony jest do SIWZ pomocniczo tzn. że niedoszacowanie,

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą

do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca szacuje cenę ofertową

według własnej kalkulacji przedmiarowej.

12.6. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny

takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.7. Wykonawca nie wymaga od oferentów złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego,

zastrzega jednak, że Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa na realizację

zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysu uproszczonego przy

zawieraniu umowy.

12.8. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać cenę brutto zawierającą podatek

VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

12.9. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty

związane z realizacją zamówienia,  z organizacją placu budowy, podatkami,

zabezpieczeniem, ubezpieczeniem i innymi.

13.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze     oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1.Wykonawcom, którzy spełnili podstawowe warunki Zamawiający dokona oceny na podstawie następującego kryterium :

| Lp. | Opis kryteriów oceny | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100% |

13.2. Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób:

Ocena kryterium „Cena” nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt, według wzoru matematycznego:

K- liczba punktów uzyskanych w zakresie kryterium ceny z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

C min – najniższa cena ofertowa, spośród zakwalifikowanych do oceny ofert

C ofb – cena oferty badanej

  - Oferta z największą sumaryczną liczbą punktów będzie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych przez nich ofert i dokumentów potwierdzających

spełnienie warunków udziału w postępowaniu..

  - Zamawiający poprawi w ofercie :

    - oczywiste omyłki pisarskie

    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze siwz, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,

-niezwłocznie zawiadamiając  o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :

13.6.1. jest niezgodna z ustawą

13.6.2. jej treść nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2, pkt 3

13.6.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

13.6.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

13.6.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia ,

13.6.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,

13.6.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

13.6.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

13.7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przedstawione  kryterium.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o :

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę)albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania  i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację,

    - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

    - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

    - terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

14.3. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zostanie

powiadomiony o dokładnym terminie podpisania umowy.

  - W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, uczestnicy konsorcjum zobowiązani będą przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu umowę zawarcia konsorcjum.

    - Umowa winna zawierać co najmniej:

a)  określenie wszystkich Wykonawców tworzących konsorcjum,

b)  określenie celu i przedmiotu umowy zawartej przez Wykonawców

występujących wspólnie,

c)   umocowanie jednego z Wykonawców występujących wspólnie

do zawarcia umowy,

d)   adres do korespondencji,

e)   wskazanie jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia uprawnionego do wystawiania faktur,

czas trwania umowy zawartej przez Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia – czas ten musi obejmować

okres wykonania umowy oraz okres gwarancji.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy.

16.1. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosowane będą przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

16.2. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.

16.3. Umowa zostanie zawarta  z Wykonawcą  na zakres świadczenia, określony w ofercie.

16.4.  Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa w brzmieniu podanym ze wzorze nr 11

stanowiącym załącznik do SIWZ.

16.5.  Zgodnie z art. 144  wprowadza się zakaz istotnych zmian postanowień

w zawartej umowie w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano

wyboru wykonawcy za wyjątkiem zmian opisanych w pkt 28 niniejszej siwz.

Uwaga : Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie całości zamówienia tj. kompletnej oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem technologicznym w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez zamawiającego faktury, wystawionej przez Wykonawcę w dniu podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej

17.1. Środki ochrony prawnej przysługiwać będą wykonawcy, uczestnikowi zamówienia

a także innemu podmiotowi, jeżeli będzie miał interes w uzyskaniu danego zamówienia

oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy

Pzp.

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują również

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5

17.3. Zastosowanie środków ochrony prawnej reguluje dział VI. „Środki ochrony prawnej”

( art. 179-198)  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007r. , Nr  223, poz. 1655z późn. zm.).

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego,

Jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

Strona internetowa – bip.poswietne.pl

e-mail – budownictwo@poswietne.pl

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia dokonywane będą w polskich złotych PLN.

- Informacje dotyczące zastosowania aukcji elektronicznej

Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej

- Wysokość  zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 93 ust. 4 Pzp.

- Informacja o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp

Zamawiający nie zamierza stosować wymagań z art. 29 ust. 4 Pzp.

- Informacja o podwykonawcach

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Informacja o możliwości dokonywania zmian w umowie

28.1. Dopuszcza się wprowadzanie  zmian polegających na :

a)  zmianie nazwy firmy, danych adresowych lub osób uprawnionych do podpisania

umowy, jeżeli zmiany nastąpiły po zawarciu umowy,

b)  wpisaniu lub zmianie numeru konta bankowego,

c)  zmianie osób pełniących funkcje nadzoru na budowie.

d)  zmianie stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą 
             w trakcie trwania umowy, a w ślad za tym zmiany wynagrodzenia określonego

w § 5 ust. 1,

e)  zmianie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

-  gdy nie wykonanie zamówienia w terminie wynika z winy zamawiającego

-   wystąpienia zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji

przedmiotu umowy i mającej wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu

zamówienia,

-   działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym

pierwotnie terminie;

-   przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej wyjątkowo

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie

robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez Zamawiającego;

-  błędów w dokumentacji projektowej, w oparciu o którą wykonywane jest

zamówienie i konieczności naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian

w projekcie, które mają wpływ na termin realizacji zamówienia;

-  realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej

umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia

wzajemnych powiązań,

-  jeżeli zostaną ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas

niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiającego,

będące przyczyną kolizji, których usunięcie będzie powodowało prace dotychczas

nieprzewidziane,

- złożenia przez wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenie robót,

zmniejszając koszty, poprawią sprawność lub jakość robót lub w inny sposób

dostarczą zamawiającemu pożytku,

- jeżeli wprowadzone zmiany będą korzystne dla Zamawiającego

- w zakresie zmiany kierownika budowy, w sytuacji gdy osoba wymieniona w ofercie Wykonawcy z przyczyn niezależnych od niego nie będzie mogła pełnić funkcji, pod warunkiem, ze osoba wskazana przez Wykonawcę będzie posiadała odpowiednie uprawnienia stosowne do wymagań SIWZ

28.2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają zgody obu stron i aneksu

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy:

- Ustawa "Prawo zamówień publicznych" z przepisami wykonawczymi

- Kodeks Cywilny,

- Ustawa "Prawo budowlane".

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załącznik nr 2  Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 3  Przedmiar robót

Załącznik nr 4  Wzór oferty

Załącznik nr 5  Oświadczenie Wykonawcy- art. 22 ustawy Pzp

Załącznik nr 6  Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

Załącznik nr 7  Wykaz osób

Załącznik nr 8   Oświadczenie Wykonawcy – art.24 ust.1 ustawy Pzp

Załącznik nr 9  Projekt umowy

Załącznik nr 10 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 4

FORMULARZ OFERTOWY

......................................... ..............................................
Nazwa i adres Wykonawcy 						        (miejscowość , data)

Gmina Poświętne

Ul. Akacjowa 4

26-315 Poświętne

Nawiązując do zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Poświętnem” zgodnie

z wymogami określonymi w SIWZ

- Oferujemy realizację w/w zadania  w cenie ryczałtowej

brutto .......................................................................................................................................zł.

(słownie:...................................................................................................................................zł)

w tym VAT.............................%..............................................................................................zł

(słownie : …………………………………………………………………………………….zł)

w  terminie do 29 października 2010 r..

- Oświadczamy, że na wykonane roboty udzielamy ………………… miesięcy gwarancji.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy i zawarte w niej postanowienia zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Należność za wykonane roboty regulowana będzie na podstawie wystawionej faktury w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

.......................................................................................................

/Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik nr 5

…………………………………                        ……………………………………………..

Nazwa i adres Wykonawcy                                                      miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego na „Rozbudowę

i przebudowę oczyszczalni ścieków w Poświętnem” w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp    o ś w i a d c z a m, że spełniam warunki, dotyczące :

a)   posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

b)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

………………………………………………..

Czytelny podpis i pieczęć uprawnionego Wykonawcy

Załącznik nr 6

...........................................                                          .....................................................

Nazwa i adres Wykonawcy                                                                (miejscowość , data)

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień odpowiadających swoim rodzajem zamówieniu stanowiącemu przedmiot niniejszego postępowania, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz inwestorów.

Składając ofertę na realizację zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Poświętnem”

Oświadczam, że wykonałem jako Wykonawca następujące zamówienia :

| Lp. | Opis zamówienia | Wartość wykonanych robót | Termin realizacji (dzień miesiąc rok) | Nazwa i adres Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczęcie | Zakończenie |  |
|  |  |  | d...../m......./r | d....../m......./......r |  |

…………………………………………………………………….

(Podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy )

Załącznik nr 7

…………………………………………                          ……………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy                                                       miejscowość, data

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Wykonawca składając ofertę na realizację zamówienia publicznego pn.

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Poświętnem”

Oświadcza, że do wykonania w/w zamówienia dysponuje osobami :

| Lp. | Imię i nazwisko | Wykształcenie | Proponowana funkcja | Doświadczenie (ilość przeprowa-dzonych kontraktów) | Nr,data i zakres upraw-nień | Informa-cja – czy praco-wnik wykona-wcy, czy innego podmiotu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

…………………………………………………………………..

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 8

………………………………..                                    …………………………………….

Nazwa Wykonawcy                                                            Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego na „Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Poświętnem” w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję :

- nie wyrządził szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- nie należy do wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- nie zalega z uiszczeniem podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- będący osobą fizyczną nie został prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne3 przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- będący spółką jawną, nie skazano prawomocnie wspólnika za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko praw3om osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwa skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- będący spółką partnerską, nie skazano prawomocnie partnera lub członka zarządu za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- będący spółką komandytową  oraz spółką komandytowo-akcyjną, nie skazano prawomocnie komplementariusza za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- będąca osoba prawną, nie skazano prawomocnie urzędującego członka organu za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- będący podmiotem zbiorowym, sąd nie orzekł wobec niej o zakazie ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary;

………………………………………….

czytelny podpis i pieczęć

Projekt                                                      Załącznik nr 9

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

NR ………………………..

Zawarta w dniu …………………r. w Poświętnem pomiędzy :

Gminą Poświętne, z siedzibą Urząd Gminy w Poświętnem, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne

powiat opoczyński, woj. łódzkie,   posiadającą NIP 768-17-35-515, REGON 590648110,

reprezentowanym przez :

- Mieczysława Stępnia – Wójta Gminy Poświętne

Zwanym w dalszej części umowy „ ZAMAWIAJĄCYM”

a  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zarejestrowanym w (KRS/Rejestr Przedsiębiorców) prowadzonym przez ………………….

…………………………………………………………………………………………………

posiadającym NIP  ……………………………..

REGON ………………………………………..

Telefon/fax  …………………………………….

E-mail: ………………………………………….

reprezentowanym przez :

1…………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………

Zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawiera się umowę o następującej treści :

§ 1.

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn „ Rozbudowa

i przebudowa oczyszczalni ścieków w Poświętnem

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, przedmiary

robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją pracy i realizacją umowy.

- Roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca będzie realizował   zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami

i polskimi normami, z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji robót oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

Wiążący Wykonawcę szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót,

stanowi załącznik 3 do umowy.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokólarnego przekazania placu budowy dla Wykonawcy

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do dnia 29 października 2010 r.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy :

- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót (placu budowy) wraz z dokumentacją, dziennikiem budowy w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy;

- Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

- Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

- Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy :

- Przejęcie placu budowy od Zamawiającego;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde

żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów

zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie

wyrobu;

4)  Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę

p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie

trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek

z prowadzonymi robotami;

5) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz

oświadczenia, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i prawidłowo ukończone;

2. Wymagane od Wykonawcy projekty, dokumenty i opracowania objęte przedmiotem

zamówienia:

1) Dokumentacja  powykonawcza  z załączonymi protokołami sprawdzeń i badań.

2) Atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności na wbudowane materiały

budowlane i urządzenia.

3) wypełniony dziennik budowy

4) Oświadczenia, uprawnienia i zaświadczenia osób pełniących samodzielne funkcje

techniczne w realizacji zamówienia (kierownik budowy, kierownicy robót )

5)  Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

6)  Bezusterkowy protokół odbioru robót

3.  Warunki wykonawstwa:

1)  Wszystkie roboty należy wykonać w oparciu o wytyczne zawarte w dokumentacji

projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obwiązującymi przepisami.

2)  Bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez pracowników

Wykonawcy, posiadających odpowiednie uprawnienia. Zmiana osób pełniących

funkcje kierownika budowy i nadzoru na budowie, w stosunku do wykazu

zawartego w  ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo

akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.

3)  Inspektor nadzoru może żądać wykonania dodatkowych pomiarów

sprawdzających .Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów , jeśli wykażą one,

że pomiary zasadnicze były nieprawidłowe.

4) Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać

stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

5)  Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich

działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych

z wykonaniem przedmiotu umowy;

6)  Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi

robotami, w tym także ruchem pojazdów;

7)  Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne

oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników

oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu

niniejszej Umowy;

8)  Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej

bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie

wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót

w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód

komunikacyjnych;

10)   Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak

również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę

w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych

w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub

instalacji;

11) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie 
          z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego

kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

12)  Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski

w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie

uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

13)  Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

14)  Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania

umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących:

-Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej

z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od

zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub

niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co

najmniej 2 000 000,00 zł . Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie

ww. polis ubezpieczeniowych.

15)  Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)

o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość

robót lub termin zakończenia robót;

16)  Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p. poż.;

17) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane;

18)Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane

w Ofercie Wykonawcy;

19) Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt. 19, w trakcie realizacji

przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie

i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia

propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób

będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia.

Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których

mowa w pkt 19 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu

do niniejszej umowy jedynie wpisu do dziennika budowy.

20) Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

21) Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego

w ustawie Prawo budowlane.

22) Od dnia protokólarnego przekazania placu budowy Wykonawca:

a) odpowiada za organizację swojego zaplecza, utrzymanie porządku, usuwanie

wszelkich  odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez niego

materiałach. W przypadku zaniechania tych obowiązków czynności porządkowe

mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy;

b) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom

trzecim, zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować teren budowy,

- umożliwi Zamawiającemu na jego żądanie przeprowadzenie kontroli terenu

budowy, realizacji robót, stosowanych wyrobów oraz wszelkich okoliczności

dotyczących bezpośredniej realizacji robót,

- Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej. Ilości zużycia wody i energii elektrycznej będą odczytywane z liczników,

- zobowiązany jest okazać na każde żądanie Zamawiającego certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz aktualne świadectwo oceny technicznej dla materiałów użytych przy pracach.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _  złotych (słownie złotych: ...........................................................................................).

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie .................. złotych.

- Rozliczenie realizowanych robót nastąpi jedną fakturą (końcową), po zakończeniu zadania i dokonaniu odbioru końcowego robót,  zatwierdzonym końcowym protokołem odbioru robót na konto Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………

- Protokoły robót zanikających oraz protokół końcowy odbioru robót sporządzane będą  przez kierownika budowy (robót).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1., obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy .................................................................................

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym końcowym protokołem odbioru robót.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie robót umownych podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:

- zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę,

- dowody zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców wynikających 
z faktur podwykonawców , o których mowa w lit. a). – dowodem zapłaty jest dokument obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy lub oświadczenie podwykonawcy o zapłacie należności.

- oświadczenie podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawcy wynikającymi z umowy podwykonawstwa.

- W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 8, Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu ich otrzymania.

10.Ustalenia ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi

podwykonawcami.

11.Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi

przelać na konto Wykonawcy określoną kwotę.

12.Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu

umowy.

13.Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktury w formie elektronicznej.

14.Za nieterminową płatność, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6

Nadzór

      - Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru w osobach:

…………………………………...................................................................................

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

      - Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik budowy:

…………………………………………………………………………………………

nr uprawnień: ………………………………………………………………………….

nr zaświadczenia Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ………………………..

§ 7

Odbiory

- Warunkiem dopuszczenia do odbioru wbudowania materiałów jest przedłożenie przez Wykonawcę stosownych atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i kart katalogowych zastosowanych materiałów budowlanych, protokołów przeprowadzenia prób, badań i sprawdzeń wymaganych technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót.

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Dziennik budowy,

  - Oświadczenia Kierownika budowy i kierowników robót branżowych o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 
7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11.W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie

gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

    - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie przez Wykonawcę od

umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia

brutto, określonego w §5 ust. 1, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 pkt 2.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

  - Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
      W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z

tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście:

a)……………………………………………………..

b)……………………………………………………..

c)……………………………………………………..

- Zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców:

a)……………………………………………………..

b)……………………………………………………..

c)……………………………………………………..

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy.

Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub

projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności

zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją 
        i rękojmią.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca

przedłoży Zamawiającemu zaakceptowaną przez siebie umowę podwykonawcy z dalszym podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie. W celu wyrażenia zgody Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów. Jeżeli Zamawiający 
w terminie 14 dni od przedłożenia mu wymaganych dokumentów nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i podwykonawcy z dalszym podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcą nastąpić musi przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym. Zamawiający żąda, aby takie same warunki dotyczące sposobu rozliczenia i terminu płatności przyjęte były w umowach podwykonawcy z dalszym podwykonawcą – w tym celu Wykonawca w umowie 
z podwykonawcą i podwykonawca w umowie z dalszym podwykonawcą powinien zastrzec taką konieczność.

- Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z jego wynagrodzenia, ustalonego 
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego 
i należnego na podstawie umowy zaakceptowanej przez Zamawiającego (między Wykonawcą i podwykonawcą lub podwykonawcą i dalszym podwykonawcą), jeżeli podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do Zamawiającego, z zastrzeżeniem powiadomienia Wykonawcy i umożliwienia mu ustosunkowania się do roszczenia.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na wykonane roboty (materiały i robociznę) ……… miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony 
o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również 
po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 12

Zmiana umowy

1. Dopuszcza się wprowadzanie  zmian polegających na :

a)  zmianie nazwy firmy, danych adresowych lub osób uprawnionych do podpisania

umowy, jeżeli zmiany nastąpiły po zawarciu umowy,

b)  wpisaniu lub zmianie numeru konta bankowego,

c)  zmianie osób pełniących funkcje nadzoru na budowie.

d)  zmianie stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą 
             w trakcie trwania umowy, a w ślad za tym zmiany wynagrodzenia określonego

w § 5 ust. 1,

e)  zmianie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

-  gdy nie wykonanie zamówienia w terminie wynika z winy zamawiającego;

-   wystąpienia zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji

przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu

zamówienia,

-   działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym

pierwotnie terminie;

-   przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej wyjątkowo

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie

robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez Zamawiającego;

-  błędów w dokumentacji projektowej, w oparciu o którą wykonywane jest

zamówienie i konieczności naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian

w projekcie, które mają wpływ na termin realizacji zamówienia;

-  realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej

umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia

wzajemnych powiązań,

-  jeżeli zostaną ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas

niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiającego,

będące przyczyną kolizji, których usunięcie będzie powodowało prace dotychczas

nieprzewidziane,

- złożenia przez wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenie robót,

zmniejszając koszty, poprawią sprawność lub jakość robót lub w inny sposób

dostarczą zamawiającemu pożytku,

- jeżeli wprowadzone zmiany będą korzystne dla Zamawiającego

- w zakresie zmiany kierownika budowy, w sytuacji gdy osoba wymieniona w ofercie Wykonawcy z przyczyn niezależnych od niego nie będzie mogła pełnić funkcji, pod warunkiem, ze osoba wskazana przez Wykonawcę będzie posiadała odpowiednie uprawnienia stosowne do wymagań SIWZ

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają zgody obu stron i aneksu

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Postanowienia końcowe

1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 wraz ze zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

- Wykaz osób – załącznik nr 2,

- Kosztorys ofertowy – załącznik nr 3,

- Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 4,

- Kopia polisy OC – załącznik nr 5;

- Harmonogram rzeczowo-finansowy robót

Zamawiający:                                                                                      Wykonawca:

………………………………………..                            ……………………………………….

………………………………………..                            ……………………………………….

Załącznik do umowy nr 6

| Harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Poświętnem” |
| --- |
| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego wg kosztorysu | Wartość netto | Okres realizacji projektu w miesiącach |
|  |  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Branża budowlana - kolektor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Roboty konstrukcyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Izolacja zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Próby szczelności |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Opaska wokół zbiornika |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Branża budowlana - obiekty kubaturowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Budynek techniczny |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Zbiorniki uśredniające |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Zbiornik osadu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Pompownia ścieków surowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Punkt zlewny |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wyposażenie technologiczne |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Stacja odbioru ścieków dowożonych |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Zbiornik uśredniający- ścieki dowożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Pompownia główna |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Antresola - stacja mech. podczyszczania ścieków |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Reaktor biologiczny - piaskownik |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Reaktor biologiczny - selektor |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Reaktor biologiczny-komora denitryfikacji/nitryfikacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Pomieszczenie dmuchaw-stacja dmuchaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Zbiornik osadu nadmiernego |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Pomiar przepływu |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Mechaniczne odwadniania osadu |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Stacja dozowania PIX |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Rozruch technologiczny |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wewnętrzne instalacje sanitarne |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Instalacje wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Instalacja ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Instalacja wody zimnej i ciepłej |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sieci zewnętrzne – międzyobiektowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Kolektor grawitacyjny do przepompowni |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Odpływ osadu z reaktora |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Odprowadzenie ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Kolektor tłoczny PE 90 mm SDR 17,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Odprowadzenie ścieków sanitarnych z bud. Tech. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Odprowadzenie wód nadosadowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Odprowadzenie ścieków z tacy najazdowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Odprowadzanie ścieków z punktu zlewnego |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Odprowadzenie osadu na prasę |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Odprowadzenie ścieków ze zbiorników uśredn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Sieć wodociągowa z przyłączem do bud. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Poletko hydrobotaniczne |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Branża drogowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ukształtowanie terenu |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Drogi i place |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Taca najazdowa i płyta pod agregat |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Ogrodzenie |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Branża elektryczna - instalacje elektryczne międzyobiektowe i wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Oświetlenie terenu oczyszczalni |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Instalacje elektryczne wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Rury osłonowe międzyobiektowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Branża elektryczna - zasilanie NN i agregat prądotwórczy |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Zasilanie NN obiektów |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Agregat prądotwórczy |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Prace geodezyjne i przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Wytyczenie |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Inwentaryzacja powykonawcza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |