SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem

gm. Poświętne

powiat opoczyński, woj. łódzkie

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Wójt Gminy Poświętne

26-315 Poświętne

ul. Akacjowa 4

REGON :   000549915

NIP : 768-17-35-515

tel. (0-44) 756-40-34

fax.(0-44) 756-40-24

756-40-61

poczta internetowa poswietne@poswietne.pl

- Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg pisemny nieograniczony poniżej 60.000 EURO.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : zakup fabrycznie nowych (rok produkcji 2006) maszyn: ciągnika rolniczego, koparko – ładowarki oraz spychacza czołowego.

Parametry i właściwości techniczne :

1 Ciągnik rolniczy:

- silnik spełniający wymagania dotyczące emisji spalin EURO II

- silnik 4 cylindrowy o mocy min. 70 KM

- skrzynia przekładniowa 10/2 z synchronizacją od 2 do 5 biegu

- jednostopniowy tylny WOM 540 (zalezny i niezależny)

- podnośnik hydrauliczny z dwoma siłownikami wspomagającymi udźwig min. 4100 kg

- dźwignie dolne i łącznik centralny z tylnego układu zawieszenia

- minimum trzy szybkozłącza hydrauliki zewnętrznej

- hydrostatyczny układ kierowniczy

- oś przednia napędowa

- koła przednie 11,2 - 24

- koła tylne  16,9 – 30

- zbiornik paliwa minimum 120l

- pompa hydrauliczna 50dm³/min

- kabina ochronna (dwudrzwiowa), komfortowa

- sprężarka z instalacją sterowania hamulcami pneumatycznymi przyczep

- błotniki kół przednich

- rama do obciążników kół przednich 20 kg

- obciążniki przednie (100 kg)

- górny zaczep transportowy ze sworzniem

- zaczep przedni ze sworzniem

- reflektory tylne 2 szt

- zaczep rolniczy ze sworzniem

- dodatkowy fotel dla pasażera

- akumulator 165Ah 12V

- klucze do kół

- książka gwarancyjna

- kluczyk do stacyjki 2 szt.

- lusterka boczne 2 szt.

- wycieraczka przednia i tylna

- instrukcja obsługi i katalog części

- trójkąt wyróżniający

- trójkąt ostrzegawczy

- gaśnica

- okres gwarancyjny minimum 18 m-c

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

- świadectwo posiadania normy ekologicznej

- dostawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

2. Koparko – ładowarka zawieszana

Maszyna przeznaczona do współpracy z w/w ciągnikiem rolniczym, posiadająca mechanizm obrotu dwusiłownikowego, o kącie obrotu 1800 – wysięgnik monoblok, ramię z mechanizmem łyżki, podpory hydrauliczne opuszczane z mechanizmem zmiany rozstawu, napęd z wałka odbioru mocy poprzez przekładnię zwielokratniającą i własną pompę, wbudowany zbiornik oleju z podwójnym układem filtracji, wskaźnik poziomu oleju i temperatury.

- łyżka podsiębierna szer. 500 mm, poj. 0,125 m³

- dodatkowa linia hydrauliczna do zasilania aktywnych osprzętów roboczych np. głowicy obrotowej, łyżki melioracyjnej skrętnej.

- łyżka melioracyjna skrętna szer. 1350 mm

- głowica obrotowa 70 Nm (3t)

- okres gwarancji minimum 12 miesięcy

- dostawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

3. spychacz czołowy zawieszany przeznaczony do współpracy z w/w ciągnikiem

- szerokość robocza  min. 2200 mm

- wysokość podnoszenia min. 500 mm

- głębokość opuszczania 250 mm

- kąt skrętu min. 25 stopni

- okres gwarancji minimum 12 miesięcy

- dostawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Transportu maszyn do siedziby Zamawiającego dokona Dostawca na własny koszt.

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6

Zamawiający dopuszcza w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu dostawcy usług  lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeśli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeśli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia

Zamówienie realizowane będzie do dnia 15 września 2006 r

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O zamówienie mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełnią następujące warunki :

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu.

Dokumenty wymagane od dostawców i wykonawców dla stwierdzenia, iż spełniają oni wymagania ustawowe art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych :

- oświadczenie o spełnianiu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 i o nie występowaniu przesłanek z art. 24 ust. 1 i 2 powyższej ustawy- stanowiące załącznik nr 1.

- formularz ofertowy na załączonym druku, stanowiący załącznik nr 2

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

- kserokopię koncesji lub zezwolenia, jeżeli odrębne przepisy wymagają posiadania koncesji lub zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,

- parafowany projekt umowy

Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych kopii. Brak dostarczenia w terminie składania ofert któregokolwiek z w/w dokumentów przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Złożenie przesz wykonawcę oferty  lub stwierdzających nieprawdę dokumentów, nierzetelnych oświadczeń jest karalne.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z dostawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim dostawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania.

Zamawiający dopuszcza składanie wniosków, wyjaśnień, oświadczeń, zawiadomień i informacji oprócz formy pisemnej również drogą elektroniczną lub faksem, przy czym, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania w formie pisemnej.

Nr faksu zamawiającego - (0-44) 756-40-24 lub 756-40-61

poczta elektroniczna- poswietne@poswietne.pl.

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest :

Elżbieta Lasota - inspektor budownictwa UG Poświętne

tel. (0-44) 756-40-02

fax 756-40-24

poczta elektroniczna -budownictwo@poswietne.pl.

- Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. Termin związania ofertą

Ustala się termin związania ofertą do 10.09.2006 r. tj. 30 dni licząc od terminu złożenia ofert.

- Opis sposobu przygotowania ofert

Dostawca przedstawia dokumentację ofertową w jednym egzemplarzu, w języku polskim, przygotowaną w sposób czytelny.

Formularz ofertowy i kosztorys winien być przygotowany wg załączonego wzoru.

Dokumenty i oświadczenia  w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Dostawcę „za zgodność z oryginałem”.

Załączniki do specyfikacji powinny być wypełnione przez Dostawcę bez wyjątku i ściśle według warunków zamówienia bez dokonywania zmian. W przypadku gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Dostawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.

Projekt umowy  musi być parafowany przez Dostawcę i dołączony do oferty.

Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dostawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

Oferty należy składać w kopertach zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści oraz zabezpieczenie ich nienaruszalności do terminu otwarcia ofert.

Na kopercie winien być zamieszczony adres zamawiającego i oznaczenie

„Oferta na zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem”

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Poświętnem, pokój nr 3

ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

Oferty należy składać w terminie do dnia 11. 08.2006 r. do godz. 1000

Dostawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowaniem terminu jej złożenia (dzień, godzina) oraz numer jakim oznakowana została oferta.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  11.08.2006 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem, pokój nr 1.

- Opis sposobu obliczania ceny

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za kryterium cena wg następującego wzoru:

Oferta x =oferta z najniższą ceną brutto  x 100 pkt

cena oferty badanej brutto

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryteriami :

cena -    100%

Oferta, która uzyska najwyższą skalę punktową, po z sumowaniu  punktów za kryterium cena ,  wybrana zostanie jako najkorzystniejsza

Oczywiste omyłki

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym Dostawcę, wg następujących zasad :

- jeżeli występuje błąd w działaniu matematycznym, jako wartości właściwe zostaną uznane składniki działania w poszczególnych pozycjach, a poprawiony zostanie wynik działania,

- jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa przyjęta zostanie wartość wyrażona słownie,

- poprawione będą oczywiste błędy znaku dziesiętnego.

Jeżeli Dostawca nie wyrazi zgody na poprawę omyłki, spowoduje to odrzucenie oferty.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający o wynikach przetargu  wszystkich Dostawców zawiadomi na piśmie.

Jednocześnie ogłoszenie wyników przetargu wywiesi na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy oraz ogłosi w internecie.

Dostawca, którego oferta została wybrana ma obowiązek podpisania umowy.

Miejsce i data zawarcia umowy wskazane będzie w zawiadomieniu o wyniku przetargu.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądać  od Dostawcy, którego oferta zostanie wybrana jako    najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Warunki umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiący załącznik do specyfikacji.

Do umów w sprawach zamówień publicznych  stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów ustawy  Prawo Zamówień Publicznych. Umowy w sprawach zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Odstąpienie od umowy

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości   o powyższych okolicznościach. W takim przypadku dostawca  lub wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

21.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w    toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Protest

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego w trybie art. 180 Pzp.

Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania zamawiającego.

Wykaz załączników do specyfikacji :

- Projekt umowy

- Przedmiot zamówienia

- Wzór oferty

- Druk oświadczenia wymaganego z art. 22 ust. 1 i o nie wykluczeniu z art. 24

- Oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach , składkach i opłatach.

ZATWIERDZAM:

02.08.2006 r.