Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Organizacja placu zabaw

| Lp. | Przedmiot zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Huśtawka podwójna metalowa Wymiary: długość od 375 do 395 cm, szerokość nie mniejsza niż 155 cm, wysokość do 228 cm. Huśtawka wahadłowa o konstrukcji stalowej cynkowanej, a następnie malowanej dwukrotnie proszkowo, łańcuchy stalowe cynkowane, zawiesia huśtawek podwójnie łożyskowane - wykonane ze stali nierdzewnej, jedno siedzisko w kształcie deseczki wykonane z aluminium oblanego gumą, drugie siedzisko koszyczkowe (odpinane na łańcuch) Elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Huśtawka kotwiona na min. 60 cm w gruncie. Kolorystyka elementów malowanych do ustalenia. | szt. | 3 |
| 2. | Piaskownica 3x3 Wymiary: długość 300 cm, szerokość 300 cm, wysokość max. 35 cm nad poziom gruntu, z czterema siedziskami w narożnikach wykonanymi z HDPE. Piaskownica wykonana z palisady fi 100 mm (lub desek gr. min. 40 mm)zabezpieczonego przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych poprzez impregnację środkami posiadającymi wymagane atesty higieniczne. Elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Piaskownica w zestawie z przykryciem oraz wypełnieniem czystym atestowanym piaskiem, spełniającym wszelkie wymogi sanepidu. Kolorystyka siedzisk oraz pozostałych elementów malowanych do ustalenia. | szt. | 2 |
| 3. | Huśtawka ważka na podstawie metalowej Wymiary: długość 280 - 300 cm, szerokość 50 - 55 cm, wysokość 55 - 60 cm nad poziom gruntu, tak aby wysokość upadku nie przekroczyła 1 m. Tradycyjna huśtawka wagowa 2 osobowa, mocowana na podstawie metalowej. Posadowiona min. 60cm w gruncie na betonowych fundamentach. Mechanizm obrotowy łożyskowany, bezobsługowy. Belka pozioma wykonana z drewna klejonego BSH. Siedziska huśtawki i stelaż rączek wykonane z polietylenu HDPE gr. 15 mm. Ze względów bezpieczeństwa zamocowane na końcach belki gumowe odbojniki amortyzujące. Podstawa huśtawki wykonana z giętych pospawanych rur, spoiny i krawędzie załagodzone. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i nawierzchniowy lakier proszkowy. Elementy złączne ocynkowane. Poszczególne elementy wyrobu połączone ocynkowanymi elementami złącznymi osłoniętymi plastikowymi korkami z zaślepkami. Kolorystyka do ustalenia. | szt. | 3 |
| 4. | Tablica informacyjna z regulaminem Słupy tablicy z drewna klejonego BSH. Górne powierzchnie słupów konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasiąkaniem. Słupy osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie, min. 60 cm w gruncie. Tablica określająca regulamin, zasady i warunki korzystania z placu zabaw, zabezpieczona przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi. | szt. | 3 |
| 5. | Sprężynowiec Konstrukcja: korpus wykonany z płyty HDPE, sprężyna stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, kotwy stalowe, fundament betonowy. Kształt i kolorystyka do uzgodnienia. | szt. | 2 |
| 6. | Zestaw (zjeżdżalnia, platforma, drabinka) Słupy nośne o przekroju kwadratowym min. 9x9cm z drewna klejonego BSH, osadzone 10cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew mocowanych do betonowych bloczków. Podesty drewniane. Wypełnienie zabezpieczeń oraz innych modułów: płyta polietylenowa HDPE. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Elementy drewniane zabezpieczone przez malowanie preparatem na bazie naturalnych olejów. Ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Kolorystyka i wzór zabezpieczenia ozdobnego do uzgodnienia. Długość zestawu min. 3,4 m, szerokość min. 2,20 m, całkowita wysokość zestawu do 2,5 m. Maksymalne wymiary strefy bezpieczeństwa: 5,8 m x 8,20 m. Skład zestawu: 2 podesty kwadratowe lub prostokątne 1 zjeżdżalnia 1 ścianka wspinaczkowa 1 wejściówka 1 zabezpieczenie 1 zabezpieczenie ozdobne 1 balkon 1 schody 6 okuć metalowych w grunt | szt. | 1 |
| 7. | Linarium Urządzenie sprawnościowe z siatki linowej, którą wykonano z polipropylenowych lin połączonych ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych. Słup nośny stalowy cynkowany o średnicy min. 150 mm i grubości ścianki 4mm. Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie proszkowe. Kolorystyka elementów malowanych do ustalenia. Obręcz rozpierająca wykonana z rury ze stali nierdzewnej o średnicy min. 40 mm Fundament wykonany na głębokości 1,0 ÷ 1,2 m. | szt. | 1 |
| 8. | Drążki gimnastyczne podwójne Konstrukcja: drewno klejone BSH, impregnowane, drążki z rurek stalowych, kotwy stalowe, elementy stalowe ocynkowane zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe, fundament betonowy. Górne powierzchnie słupów konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasiąkaniem. Kolorystyka do ustalenia. Wymiary: szerokość od 12 do 15 cm, długość od 180 do 200 cm, wysokość max. od 130 do 140 cm. | szt. | 1 |
| 9. | Równoważnia na sprężynach Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej, a następnie dwukrotnie malowanej proszkowo, belka wykonana z polietylenu o nawierzchni antypoślizgowej, elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Konstrukcja na fundamencie betonowym. Wymiary: szerokość od 12 do 15 cm, długość od 290 do 310 cm, wysokość max. 65 cm. Kolorystyka elementów malowanych do ustalenia. | szt. | 1 |
| 10. | Ławka Konstrukcja ławki stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, siedzisko i oparcie wykonane z drewna liściastego impregnowanego, kotwy stalowe, trwale umocowana. Długość ławki 1,80 m, wysokość siedziska od 45 do 48 cm. Kolorystyka do ustalenia. | szt. | 1 |
| 11. | Bezpieczna nawierzchnia – oddział w Poświętnem Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw, piasku pod 2 urządzenia, pod huśtawkę podwójną metalową oraz pod drążki gimnastyczne podwójne – ok. 55 m2 powierzchni – komplet. | komplet | 1 |
| 12. | Bezpieczna nawierzchnia – obrzeże - oddział w Poświętnem Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw - obrzeże betonowe gr. 6 cm wraz z wylaniem ławy betonowej z oporem pod posadowienie krawężników – ok. 32 mb – komplet. | komplet | 1 |
| 13. | Bezpieczna nawierzchnia – oddział w Brudzewicach i Dębie Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw, piasku pod 1 urządzenie, pod huśtawkę podwójną metalową – ok. 35 m2 powierzchni – komplet. | komplet | 2 |
| 14. | Bezpieczna nawierzchnia – obrzeże – oddział w Brudzewicach i Dębie Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw - obrzeże betonowe gr. 6 cm wraz z wylaniem ławy betonowej z oporem pod posadowienie krawężników – ok. 25 mb – komplet. | komplet | 2 |