Książka Przedmiarów

| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| --- |
| 1.1 | KSNR 1 0104-03-043 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym | 1,11 km |
| 2. PODBUDOWA |
| 2.1 | KSNR 1 0209-01-060 Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW/75 km,w gruncie kategorii I-III | 95,00 m3 |
| 1. | 950,0 *0,10 |  |  |  | 95,00 |
| 2.2 | KSNR 6 0103-03-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | 4 526,00 m2 |
| 1. | 1109*4,0+1,5*60 |  |  |  | 4 526,00 |
| 2.3 | KSNR 6 0113-01-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 4 526,00 m2 |
| 2.4 | KSNR 6 0112-04-050 Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 4 526,00 m2 |
| 2.5 | KSNR 6 1005-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 4 526,00 m2 |
| 1. | 4526 |  |  |  | 4 526,00 |
| 3. NAWIERZCHNIA |
| 3.1 | KSNR 6 0309-02-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.do 5 t | 4 676,00 m2 |
| 1. | 4526+150 |  |  |  | 4 676,00 |
| 4. PRZEBUDOWA PRZEPUSTU |
| 4.1 | KSNR 1 0307-02-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych,z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III-IV | 7,00 m3 |
| 1. | 7 |  |  |  | 7,00 |
| 4.2 | KNR 2-31 0816-01-040 Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 40 cm | 9,00 m |
| 4.3 | KNR 2-33 0601-01-040 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przelotowa przepustu z rur o średnicy 60 cm z zastosowaniem pospółki | 7,00 m |
| 4.4 | KNR 2-33 0606-01-060 Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z zagruntowaniem roztworem asfaltowym | 1,50 m3 |
| 4.5 | KSNR 1 0310-03-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m,o ścianach pionowych,w gruntach kategorii I-II | 5,63 m3 |
| 1. | 7,0-7,0*3,14*0,25*0,25 |  |  |  | 5,63 |
| 5. ZJAZDY BRAMOWE |
| 5.1 | KSNR 1 0202-04-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,25 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t,na odległość do 1 km,w gruncie kat.III-IV | 2,31 m3 |
| 1. | 21*11,0*0,01 |  |  |  | 2,31 |
| 5.2 | KSNR 6 0204-06-050 Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm | 2,31 m2 |
| 1. | 21*11,0*0,01 |  |  |  | 2,31 |
| 6. ZJAZDY GOSPODARCZE |
| 6.1 | KSNR 1 0202-04-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,25 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t,na odległość do 1 km,w gruncie kat.III-IV | 18,00 m3 |
| 1. | 6*5,0*0,6 |  |  |  | 18,00 |
| 2. |  |  |  |  | ------------- |
| 3. | Suma |  |  |  | 18,00 |
| 6.2 | KSNR 6 0605-06-040 Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 40 cm | 30,00 m |
| 1. | 6*5,0 |  |  |  | 30,00 |
| 6.3 | KSNR 1 0310-03-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m,o ścianach pionowych,w gruntach kategorii I-II | 12,11 m3 |
| 1. | 18,0 - 6*5.0*3,14*0,25*0,25 |  |  |  | 12,11 |
| 6.4 | KSNR 6 0204-05-050 Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm | 0,90 m2 |
| 1. | 6*0,01*5,0*3,0 |  |  |  | 0,90 |
| 7. POBOCZA |
| 7.1 | KSNR 1 0202-04-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,25 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t,na odległość do 1 km,w gruncie kat.III-IV | 373,40 m3 |
| 1. | 505-(178+198)*(0,4+1,0)*0,5*0,5 |  |  |  | 373,40 |
| 7.2 | KSNR 1 0314-02-060 Formowanie poboczy z gruntu z wykopów ze stabilizacja mechaniczną. | 114,18 m3 |
| 1. | 159,0*2*0,75*0,18 |  |  |  | 42,93 |
| 2. | 950,0*2*0,75*0,05 |  |  |  | 71,25 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 114,18 |
| 8. OZNAKOWANIE PIONOWE |
| 8.1 | KSNR 6 0702-01-020 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | 8,00 szt |
| 8.2 | KSNR 6 0702-04-020 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 | 8,00 szt |