# Załącznik nr 4 do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Poświętne.

Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Poświętne, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 roku poz. 391 z późn. zm.), a także zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXVI/481/12 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie przyjętego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012 oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne.

### INFORMACJE OGÓLNE MAJĄCE WPŁYW NA WYCENĘ ZAMÓWIENIA

- W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Poświętne.

- Charakterystyka gminy

Gmina Poświętne położona jest w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim. Obejmuje obszar 140,87 km2 (14 087 ha) i liczy 15 sołectw. Podstawową dziedziną gospodarki Gminy Poświętne jest rolnictwo.

- Sieć dróg w gminie

Cała sieć drogowa w Gminie Poświętne wynosi 106 km w tym:

- drogi krajowe – 15 km (nawierzchnia ulepszona – 15 km),

- drogi wojewódzkie – 5 km (nawierzchnia ulepszona – 5 km),

- drogi powiatowe – 16 km (nawierzchnia ulepszona – 9 km, pozostała – 7 km)

- drogi zarządzane przez gminę (gminne, wewnętrzne) – 70 km (nawierzchnia ulepszona – 31,7 km, pozostała – 38,3 km).

- Dane dotyczące liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, szacunkowe liczby nieruchomości zamieszkałych i osób faktycznie je zamieszkujących wg stanu na dzień 30.04.2013 r.

| Lp. | Sołectwo | Liczba zameldowanych mieszkańców | Szacunkowa liczba osób faktycznie zamieszkujących | Szacunkowa liczba nieruchomości zamieszkałych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anielin | 148 | 139 | 35 |
| 2 | Brudzewice | 572 | 439 | 120 |
| 3 | Brudzewice Kol. | 234 | 184 | 52 |
| 4 | Buczek | 336 | 317 | 87 |
| 5 | Dęba | 373 | 352 | 93 |
| 6 | Dęborzeczka | 189 | 149 | 43 |
| 7 | Gapinin | 167 | 142 | 40 |
| 8 | Małoszyce | 246 | 211 | 65 |
| 9 | Mysiakowiec | 83 | 68 | 22 |
| 10 | Ponikła | 76 | 60 | 22 |
| 11 | Poręby | 89 | 88 | 31 |
| 12 | Poświętne | 326 | 338 | 113 |
| 13 | Stefanów | 114 | 95 | 26 |
| 14 | Studzianna | 247 | 239 | 60 |
| 15 | Wólka Kuligowska | 178 | 144 | 34 |
| Ogółem | 3378 | 2965 | 843 |

Uwaga!

Wyżej wymienione dane załączone są jedynie pomocniczo w celu ułatwienia Wykonawcom wyceny zamówienia. Rzeczywista liczba mieszkańców i liczba nieruchomości zamieszkałych objętych usługą może być inna i zależy w szczególności od złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości Liczba mieszkańców i liczba nieruchomości zamieszkałych będzie ulegać zmianie również w okresie realizacji zamówienia.

- Ilości odpadów  komunalnych zebranych w 2012 r. na terenie gminy przez firmy odbierające odpady ustalona na podstawie kwartalnych sprawozdań przekazanych przez podmioty odbierające odpady:

| Lp. | Kod odpadu | Ilość Mg |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 01 01 | 9,3 |
| 2 | 15 01 02 | 7,3 |
| 3 | 15 01 06 | - |
| 4 | 15 01 07 | 12,6 |
| 5 | 19 12 12 | - |
| 6 | 20 01 01 | 6,5 |
| 7 | 20 01 02 | 34,2 |
| 8 | 20 01 39 | 7,9 |
| 9 | 20 03 01 | 289,6 |
| 10 | 20 03 07 | - |
| Razem | 367,4 |

Uwaga!

Wskazane ilości odebranych w 2012 r. odpadów są podane jedynie pomocniczo w celu ułatwienia Wykonawcom wyceny zamówienia. Zamawiający prognozuje, że po wprowadzeniu na terenie Gminy nowego systemu zbiórki odpadów  ilość odbieranych odpadów wzrośnie.

- Ilość umów na wywóz odpadów komunalnych zawartych przez właścicieli nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) wg stanu na dzień 31.12.2012 r wynosiła – 759 szt.

#### ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować następujące rodzaje odpadów:

- z posesji zamieszkałych:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

- segregowane odpady komunalne z podziałem na:

- tworzywa sztuczne (plastik), papier, tekturę, opakowania wielomateriałowe, metale;

- szkło;

- odpady niebezpieczne:

- przeterminowane leki i chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

- meble i inne podobne odpady wielkogabarytowe;

- zużyte opony;

- z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

- odpady niebezpieczne:

- przeterminowane leki i chemikalia,

- opakowania po farbach i lakierach,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

- meble i inne odpady wielkogabarytowe;

- zużyte opony

- Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować odpady komunalne bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych:

- niesegregowane (zmieszane) gromadzone w pojemnikach o następujących minimalnych wielkościach (pojemności):

- do 5 osób – w rozmiarze 120 l;

- 6 osób i powyżej – w rozmiarze 240 l;

- ponadto dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych pojemników, niż zostały określone w powyższych punktach - a), b);

- segregowane gromadzone w pojemnikach lub workach o następujących minimalnych wielkościach (pojemności):

- nie więcej niż 5 osób – po jednym pojemniku lub worku w rozmiarze 120 l na grupę odpadów według podziału frakcji;

- 6 osób i powyżej – po dwa pojemniki lub worki w rozmiarze 120 l na grupę odpadów według podziału frakcji;

- ponadto dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosownie do gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych innych pojemników niż zostały określone w powyższych punktach - a), b);

- Obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

- W miejscu wskazanym przez Zamawiającego (istniejący budynek oraz utwardzony teren przy Zakładzie Usług Komunalnych w Poświętnem, Stefanów 2a) Wykonawca zapewni wyposażenie w odpowiednie pojemniki celem zapewnienia prawidłowej segregacji odpadów zgodnie z uchwałą rady Gminy Poświętne w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz uchwałą Rady Gminy Poświętne w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne.

- Wykonawca powinien odbierać odpady z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w sposób sukcesywny tak, aby zapewnić możliwość ciągłego dostarczania odpadów przez mieszkańców oraz w terminie 3 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby drogą elektroniczną, telefoniczną lub faxem.

- Pozostały zakres obsługi punktu (tj. przyjmowanie odpadów od mieszkańców) zapewnia Zamawiający.

- Zapewnienie pojemników (worków)

- Na czas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia posiadaczom nieruchomości zamieszkałych pojemników na odpady niesegregowane (zmieszane) przystosowanych do opróżniania mechanicznego, odpornych na zmiany temperatury i promienie UV, wyposażonych w zamykaną klapę i kółka jezdne, posiadających uchwyt lub listwę ułatwiające przetaczanie, oznaczonych odpowiednim logo i danymi adresowymi firmy, o kolorystyce jednolitej dla wszystkich mieszkańców gminy i minimalnych pojemnościach wskazanych w cz. III pkt 2 ppkt 1) szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Udostępnione pojemniki powinny być nowe lub używane, czyste, estetyczne, kompletne i zdatne do użytku.

- Na czas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia posiadaczom nieruchomości zamieszkałych:

- pojemników na odpady segregowane (selektywne) według ich podziału - na szkło oraz gromadzone oddzielenie w sposób łączny tworzywa sztuczne (plastik), papier, tekturę, opakowania wielomateriałowe i metal -przystosowanych do opróżniania mechanicznego, odpornych na zmiany temperatury i promienie UV, wyposażonych w zamykaną klapę i kółka jezdne, posiadających uchwyt lub listwę ułatwiające przetaczanie, oznaczonych odpowiednim logo i danymi adresowymi firmy, o kolorystyce dowolnej i różnej dla danej grupy odpadów i minimalnych pojemnościach wskazanych w cz. III pkt 2 ppkt 2) opisu przedmiotu zamówienia; udostępnione pojemniki powinny być nowe lub używane, czyste, estetyczne, kompletne i zdatne o użytku;

lub

- worków na odpady segregowane (selektywne) według ich podziału - na szkło oraz gromadzone oddzielenie w sposób łączny tworzywa sztuczne (plastik), papier, tekturę, opakowania wielomateriałowe i metal – o następujących parametrach:

- pojemność – określona w cz. III pkt 2 ppkt 2) opisu przedmiotu zamówienia;

- kolorystyka – dowolna, różna dla poszczególnych grup odpadów;

- materiał – folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta o grubości zapewniającej odpowiednią wytrzymałość worków;

- Ilości i objętości pojemników lub pojemników i worków dla poszczególnych nieruchomości winny być dopasowane do ilości osób zamieszkałych oraz ilości gospodarstw domowych znajdujących się na niej zgodnie z zapisem zawartym w cz. III pkt 2 niniejszego opisu zamówienia.

Szacunkowy wykaz pojemników lub pojemników i worków w podziale na sołectwa  przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Sołectwo | Pojemniki na odpady zmieszane | Pojemniki lub worki na odpady segregowane (zestaw startowy w przypadku worków) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120 l | 240 l | 120 l |
| 1 | Anielin | 28 | 7 | 84 |
| 2 | Brudzewice | 94 | 26 | 292 |
| 3 | Brudzewice Kolonia | 45 | 7 | 118 |
| 4 | Buczek | 74 | 13 | 200 |
| 5 | Dęba | 71 | 22 | 230 |
| 6 | Dęborzeczka | 38 | 5 | 96 |
| 7 | Gapinin | 30 | 10 | 100 |
| 8 | Małoszyce | 58 | 7 | 144 |
| 9 | Mysiakowiec | 19 | 3 | 50 |
| 10 | Ponikła | 21 | 1 | 46 |
| 11 | Poręby | 29 | 2 | 66 |
| 12 | Poświętne | 104 | 9 | 244 |
| 13 | Stefanów | 20 | 6 | 64 |
| 14 | Studzianna | 47 | 13 | 146 |
| 15 | Wólka Kuligowska | 23 | 11 | 90 |
| RAZEM | 701 | 142 | 1970 |

Powyższe wielkości podane są pomocniczo w celu oszacowania zakresu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że realna ilość pojemników lub pojemników i worków objętych przedmiotem zamówienia może być inna gdyż zależy przede wszystkim od złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz będzie ulegać aktualizacji również w okresie realizacji zamówienia ze względu na m. in. zmianę liczby nieruchomości zamieszkałych (zwiększenie lub zmniejszenie) oraz zmianę liczby mieszkańców stanowiących poszczególne gospodarstwa domowe.

- Wyposażenie w pojemniki polegać będzie na czasowym oddaniu do korzystania pojemników (na czas trwania umowy) bez dodatkowej opłaty i nie oznacza przeniesienia prawa własności pojemników ani na Zamawiającego ani na właścicieli nieruchomości.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowy wykaz poszczególnych nieruchomości i ilości osób je zamieszkujących po złożeniu deklaracji przez właścicieli nieruchomości do dnia 25.06.2013r. Ilość nieruchomości i ilości osób je zamieszkujących w ciągu okresu realizacji zamówienia może się zmienić (wzrosnąć lub zmaleć) i jest zależna w szczególności od złożonych deklaracji od właścicieli nieruchomości. Wykaz będzie na bieżąco aktualizowany przez Zamawiającego, a jego aktualizacja przekazywana Wykonawcy do 5-ego dnia każdego miesiąca. Wykonawca w terminie 3 dni od daty przekazania mu aktualizacji wykazu  zobowiązany będzie do dokonania wymiany pojemników lub pojemników i worków na posesjach lub dostarczenia pierwszych (startowych) lub dodatkowych   pojemników lub pojemników i worków stosownie do wprowadzonych zmian.

- Pierwsze (startowe) pojemniki lub pojemniki i worki będą przez Wykonawcę dostarczane mieszkańcom na posesje w okresie  od dnia 25.06.2013r. do dnia 30.06.2013 r. W terminie do 15.07.2013 r. wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu raport o ilości i rodzaju pojemników lub pojemników i worków znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach na dzień 01.07.2013 r. wraz z  informacją o posesjach, do których pojemników lub pojemników i worków nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia).

- W przypadku odbierania odpadów segregowanych (selektywnych) w workach Wykonawca bez dodatkowej opłaty zobowiązany jest każdorazowo dostarczać właścicielom nieruchomości nowe worki w dniu odbioru odpadów w ilości aktualnie wykorzystanych (odebranych z odpadami) worków przez mieszkańców.

- Wykonawca wyposaży Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w pojemniki w ilości wynikającej z bieżących potrzeb na odpady, o których mowa w cz. III pkt 1 ppkt 2) niniejszego opisu zamówienia.

- Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika z winy wykonawcy, wykonawca zobowiązany będzie do wymiany uszkodzonego pojemnika na własny koszt.

- W przypadku utraty lub uszkodzenia pojemnika z przyczyn leżących po stronie właściciela nieruchomości uniemożliwiających jego dalszą eksploatację Wykonawca dokona ich naprawy lub wymiany na nowy na koszt właściciela nieruchomości w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania informacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca w celu uniknięcia nieuzasadnionych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości powinien we własnym zakresie i na własny koszt przed opróżnieniem pojemników przeprowadzić ocenę ich stanu i utrwalić jej wyniki w celach dowodowych np. w formie dokumentacji fotograficznej.

- Częstotliwość i zasady obioru i wywozu odpadów.

- Odbiór i wywóz odpadów komunalnych wykonawca będzie realizował z częstotliwością i na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Poświętne w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów.

- Odbiór i wywóz odpadów komunalnych wykonawca będzie realizował z nieruchomości objętych wykazem nieruchomości i ilości osób je zamieszkujących przekazanym przez zamawiającego do dnia 25.06.2013r. i na bieżąco aktualizowanym.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania pierwszego harmonogramu odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości na okres nie krótszy niż 6 miesięcy,  uzgodnienia go z Zamawiającym co do formy i treści przed podpisaniem umowy oraz dostarczenia go w formie papierowej do wszystkich nieruchomości zamieszkałych do dnia  01.07.2013 r.

- Każdy kolejny harmonogram obejmujący min. 6 miesięczne okresy Wykonawca zobowiązany jest opracować, uzgodnić i dostarczyć do wszystkich nieruchomości zamieszkałych na 30 dni przed rozpoczęciem jego obowiązywania w formie papierowej. Zamawiający dokonuje uzgodnienia przedłożonego przez Wykonawcę projektu harmonogramu w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze.

- Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia opracowanego harmonogramu określonego w cz. III pkt 5 ppkt 3) i 4) na własnej stronie internetowej i publikowania go w całym okresie jego obowiązywania.

- W przypadku jakichkolwiek zmian harmonogramu odbierania odpadów komunalnych w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt ze zmianami co najmniej miesiąc przed planowanym terminem wprowadzeni zmian w harmonogramie. Każda zmiana niniejszego harmonogramu wymaga akceptacji Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia właścicielom nieruchomości zmienionego harmonogramu w formie papierowej.

- Odbiór odpadów będzie następował z pojemników lub pojemników i worków wystawionych przez właścicieli nieruchomości na zewnątrz posesji, do drogi dojazdowej.

- Wykonawca powinien odbierać odpady z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w sposób sukcesywny tak aby zapewnić możliwość ciągłego dostarczania odpadów przez mieszkańców oraz w terminie 3 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby drogą elektroniczną, telefoniczną lub faxem.

- Podczas realizacji umowy niedopuszczalne jest:

- mieszanie segregowanych odpadów (gromadzonych selektywnie) z odpadami niesegregowanymi (zmieszanymi);

- mieszanie ze sobą grup frakcji selektywnie zbieranych odpadów tj. szkła z grupą stanowiącą pozostałe frakcje  podlegające selekcjonowaniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i transportu odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego i porządkowego, a w szczególności:

- zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników podczas dokonywania odbioru;

- zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem się w trakcie transportu – w przypadku wystąpienia wysypania Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków tego zdarzenia (np. zabrudzeń, plam itp.);

- uprzątnięcia odpadów z miejsc ich gromadzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

- Celem właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas jej trwania Wykonawca zapewnia dostateczną ilość środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, jak również odpowiedni personel.

- Wykonawca powinien dostosować wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady do parametrów dróg tj. ich szerokości i gęstości zabudowy.

- W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach. Nie przysługują przy tym Wykonawcy roszczenia z tytułu wzrostu kosztów kosztów realizacji przedmiotu umowy.

- W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi) gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z harmonogramem, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą  i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru przy czym taki sposób spełnienia świadczenia wynikającego z umowy może być wykonany jedynie po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. Nie przysługują przy tym Wykonawcy roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy.

- Zagospodarowanie odpadów

- Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania odebranymi odpadami w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu odbieranych odpadów komunalnych zgodnie z art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

- Wykonawca zobowiązany jest ponadto do:

- prawidłowego gospodarowania odebranymi odpadami zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie;

- przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do właściwej Zastępczej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub w przypadku jej powstania do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych zgodnie z uchwałą w spawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego;

- przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami;

- prowadzenia kart ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Kontrola selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

- Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz gromadzenia odpadów w właściwych pojemnikach lub pojemnikach i workach.

- W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub gromadzenia odpadów w właściwych pojemnikach lub pojemnikach i workach, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane i umieszcza na pokrywie pojemnika odpowiedni znacznik zawierający oznaczenie firmy (np. samoprzylepna kartka z logo lub pieczątką Wykonawcy) informujący właściciela nieruchomości o stwierdzeniu, że nie dopełnił on obowiązku w zakresie selektywnej zbiórki odpadów lub gromadzenia odpadów w właściwych pojemnikach lub pojemnikach i workach.

- O zaistniałej sytuacji Wykonawca zawiadamia Zamawiającego drogą elektroniczną lub pisemnie, w terminie do 3 dni roboczych, ale nie później niż do końca okresu rozliczeniowego. Do zawiadomienia Wykonawca dołącza protokół określający: dzień wywozu, miejscowość i numer posesji, krótki opis uzasadniający stwierdzenie, że właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub gromadzenia odpadów w właściwych pojemnikach lub pojemnikach i workach oraz dane pracowników wykonawcy, którzy stwierdzili niniejszy fakt. Do protokołu zobowiązany jest dołączyć również wiarygodne dowody potwierdzające zdarzenie w szczególności dokumentację fotograficzną, a także wskazanie z GPS, jeżeli posiada.

- Raporty i przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania:

- raportu o ilości i rodzaju pojemników lub pojemników i worków znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach wraz z informacją o nieruchomościach, do których pojemników lub pojemników i worków nie dostarczono (z podaniem przyczyny ich niedostarczenia) wg stanu na 01.07.2013 r. – do 15.07.2013r.;

- raportów miesięcznych zawierających określenie ilości, rodzajów i daty przekazywanych pojemników lub pojemników i worków wraz  z informacją o posesjach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny ich niedostarczenia) w danym miesiącu wraz z uaktualnionym raportem o ilości i rodzaju pojemników lub pojemników i worków znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach – do każdego 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. Raport ten nie dotyczy worków na wymianę;

- raportów miesięcznych zawierających informacje o:

- rodzaju i ilości odebranych odpadów komunalnych w rozbiciu na poszczególne frakcje odpadów z poszczególnych nieruchomości i PSZOK;

- wykaz nieruchomości od których zostały odebrane odpady komunalne;

- sposobach zagospodarowania ww. odpadów wraz z załączonymi dowodami ich przejęcia przez instalacje – kopie kart przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami; w niniejszej karcie przekazania odpadów powinna znaleźć się adnotacja, że przedmiotowe odpady pochodzą z terenu Gminy Poświętne; ilość odpadów przekazanych do instalacji powinna odpowiadać ilości odebranych odpadów z terenu Gminy Poświętne;

- w terminie 15 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczą;

- Raporty i wykazy, o których mowa powyżej muszą być przekazane w formie papierowej i elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym.

- Sprawozdawczość

- Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał sprawozdania, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przygotowane zgodnie z wzorem tych dokumentów określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- Powyższe sprawozdania będą przekazywane Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy w formie papierowej.

- Reklamacje

- W przypadku nieodebrania odpadów z nieruchomości zgodnie z harmonogramem jej właściciel fakt ten zgłasza Zamawiającemu a ten powiadamia o tym Wykonawcę.

- Wykonawca rozpatrzy reklamacje w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia faksem lub drogą e-mailową od Zamawiającego.

- Załatwienie reklamacji należy potwierdzić faksem lub e-mailem.

- Informacje dodatkowe

- Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek udzielenia dodatkowych informacji dotyczących odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów. Obowiązek ten dotyczyć może jedynie informacji, w posiadaniu których będzie Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wymagań określonych w art. 9d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Odbiór odpadów komunalnych Wykonawca będzie świadczył zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

  - ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 – ze zmianami);

  - ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 ze zmianami);

  - ustawą z dnia 14 grudnia 2012  r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21);

  - ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 – ze zmianami);

  - ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 79 poz. 666 – ze zmianami);

  - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbiera odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122),

  - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673 – ze zmianami);

  - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001, Nr 112 poz. 1206 – ze zmianami);

  - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645);

  - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630);

  - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 - ze zmianami);

  - ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. , poz. 145);

  - obowiązującymi na terenie gminy aktami prawa miejscowego.