|  | Kosztorysowanie FORTE 9.70 |
| --- | --- |
|  | Prawa autorskie |
|  | INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
| 45233140-2 Roboty drogowe |  |
| Przebudowa drogi przez wieś Buczek gm. Poświętne. |  |
| Identyfikator kosztorysu: BUCZEK |

W1 Przedmiar robót	wyk.dn.2011-09-15 str. 1

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,50 |
| 20u | 2-1 Przełożenie punktów osnowy geodezyjnej | punkt | 1,00 |
| 30 | KNNR 6 1301-1 Profilowanie podłoża gruntowego i tłuczniowego | m2 | 2 097,72 |
|  | 466,16*4,5 | 2 097,72 |  |  |
| 40 | KNNR 6 113-1 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr. warstwy po zagęszczeniu 8 cm [R=0,5; M=0,5;S=0,5] | m2 | 2 190,95 |
|  | 466,16*4,7 | 2 190,95 |  |  |
| 50 | KNNR 6 113-4 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr. warstwy po zagęszczeniu 7 cm [R=0,875; M=0,875;S=0,875] | m2 | 2 190,95 |
|  | 466,16*4,7 | 2 190,95 |  |  |
| 60 | KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych ( mieszanka 12,8 mm ), gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2 190,95 |
|  | 466,16*4,7 | 2 190,95 |  |  |
| 70 | KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km koparki o poj. łyżki 0.60 m3, grunt kat. III-IV - wykopanie rowu | m3 | 158,49 |
|  | 466,16*(0,5+1,2)*0,5*0,4 | 158,49 |  |  |
| 80 | KNNR 1 503-3 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, grunt kat. I-III - plantowanie skarp rowu | m2 | 2 563,88 |
|  | 466,16*5,5 | 2 563,88 |  |  |
| 90 | KNNR 6 204-2 Pobocza z kruszywa , gr. warstwy po uwałowaniu 15 cm | m2 | 699,24 |
|  | 466,16*0,75*2 | 699,24 |  |  |
| 100 | KNNR 1 206-4 Załadunek koparką kruszywa po profilowaniu z transportem samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km | m3 | 70,00 |
|  | 700*0,1 | 70,00 |  |  |
| 110 | KNNR 1 504-2 Ręczne rozplantowanie ziemi . | m3 | 158,49 |
| 120 | KNNR 1 101-2 Karczowanie pni - średnica drzew 16-25 cm | szt | 4,00 |
| 130 | KNNR 1 101-3 Karczowanie pni - średnica drzew 26-35 cm | szt | 5,00 |
| 140 | KNNR 1 101-4 Karczowanie pni - średnica drzew 36-45 cm | szt | 4,00 |
| 150 | KNNR 1 101-5 Karczowanie pni - średnica drzew 46-55 cm | szt | 2,00 |
| 160 | KNNR 1 101-6 Karczowanie pni - średnica drzew 56-65 cm | szt | 2,00 |
| 170 | KNNR 1 102-4 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni | ha | 0,08 |