............................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Nazwa wykonawcy: 	.............................................................................

.............................................................................

Siedziba wykonawcy: .............................................................................

.............................................................................

Specyfikacja dostawy

dla ciągnika rolniczego i kosiarki na ramieniu hydraulicznym

Fabrycznie nowy ciągnik rolniczy – 1 szt. spełniający polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.,poz.1137 z późn.zm.)

Marka ……………………………………….		Typ……………………………………..

| Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu. Wypełnia wykonawca TAK/NIE |
| --- | --- |
| Silnik: Pojemność 4500 cm3 , Intercooler, turbosprężarka, 4 cylindry po 2 zawory na cylinder, norma emisyjności TIER 3. Mechaniczny wtrysk paliwa Moc znamionowa (kW/KM) 70/95 (2500 obr/min). Max. moment obrotowy 390Nm (1300 obr/min). Zbiornik paliwa 110l. Optymalne żużycie paliwa : 219 @ 1380 (g/kW@obr/min) |  |
| Skrzynia biegów: W pełni zsynchronizowana. 4 biegi, 3 zakresy. Liczba przełożeń: 12x12 Hydro Shuttle. |  |
| Przednia oś: Napęd na 4 koła przednia oś z ograniczonym poślizgiem i dwoma siłownikami wspomagającymi |  |
| Tylna oś: Elektro-hydrauliczne załączanie mechanizmu różnicowego |  |
| Hydraulika: Pompa przekładniowa o wydajności 50l/min, pompa dla układu sterowania 29 l/min. 2 pary zaworów hydraulicznych |  |
| Udźwig: Maksymalny udźwig na końcówkach kulistych 3 565 kg. Udźwig w odległości 610 mm 2 700 kg. Maksymalna dopuszczalna masa 6000 kg. |  |
| Kabina siedzenie pasażera, klimatyzacja Rozstaw osi 2422mm |  |
| WOM: Sterowanie TUZ z pozycji gruntu. 540/540E obr./min |  |
| Wymiary: Rozstaw osi – 2422 mm Max. Długość: 4322 mm Szerokość: 2113- 2511 mm |  |
| Wyposażenie Podgrzewacz powietrza wlotowego Polska instrukcja obsługi Przygotowanie pod radio Klin pod koła Belka wielootworowa Pionowa rura wydechowa Akumulator 120 Ah Wspornik, hak + obciążniki 6x45 kg (452 kg) Gniazdo 40 A 2 pary zaworów hydrauliki Przednie błotniki 400 mm Liftomatic Tylna wycieraczka Światło ostrzegawcze Poszerzenie tylnych błotników Schodki Niemiecki zaczep przyczepy Sterowanie TUZ z pozycji gruntu Wspronik do tablic rejestracyjnych Lusterka teleskopowe 40 km/h 540/540E obr./min sterowane z pozycji gruntu TUZ z szybkozłączkami Szyberdach Elektro-hydrauliczne załączanie mechanizmu różnicowego Siedzenie pasażera 4 światła robocze z przodu i 2 z tyłu Wentylator wiskotyczny Przednia oś z hamulcami i dwoma siłownikami wspomagającymi Instalacja pneumatyczna do przyczep |  |
| przedni TUZ ze sterowaniem z rodzielacza |  |
| Ogumienie: Przód: 340/85R24 Tył: 460/85R34 |  |

Fabrycznie nowa kosiarka na ramieniu hydraulicznym

Marka…………………………………		Typ…………………………………….

| Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu. Wypełnia wykonawca TAK/NIE |
| --- | --- |
| Niezależny układ hydrauliczny z żeliwnymi pompami o podwyższonej wydajności Max. 540 obr./min aluminiowy multiplikator cat. 3 Węże hydrauliczne w osłonach metalowych i plastikowych Rozdzielacz hydrauliczny sterowany linkami za pośrednictwem dźwigni |  |
| Rama o podwyższonej wytrzymałości Wszystkie połączenia przegubowe tulejowane, smarowane i utwardzane Odporne na zużycie tuleje ze smarownikami Połączenia do wózka widłowego |  |
| Dwukierunkowa głowica tnąca Zasięg 500 cm |  |
| Bijaki uniwersalne do trawy, krzaków gałęzi |  |
| System zabezpieczający pierwsze ramię "OVER CENTER" Hydrauliczny system bezpieczeństwa |  |
| Zawór bezpieczeństwa używany w przypadku blokady rotora |  |
| Dźwignia bezpieczeństwa w celu ochrony rotora przed uszkodzeniami |  |
| Wałek WOM i zaczepy |  |
| Kąt głowicy tnącej 246° |  |
| Chłodnica oleju |  |
| Wsporniki |  |

Warunki dostawy, gwarancji i serwisu

| Wymagane przez Zamawiającego warunki | Warunki dostawy gwaranci i serwsu. Wypełnia wykonawca TAK/NIE |
| --- | --- |
| Dostawa sprzętu odbędzie się na koszt Wykonawcy |  |
| Wykonawca powinien być producentem albo autoryzowanym przedstawicielem producenta ciągników rolniczych i kosiarek |  |
| Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny oferowanego ciągnika rolniczego i kosiarki, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. |  |
| Wykonawca w ramach zamówienia zapewni na własny koszt przeszkolenie co najmniej jednego pracownika Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi oferowanego ciągnika rolniczego |  |
| Serwis gwarancyjny i przeglądy okresowe, w okresie gwarancji, mają być świadczone w miejscu postoju ciągnika |  |

……………………….. 			…….………………………….………………….

(data) 					Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy